| USINA HIDRELÉTRICA: | AHE Santo Antônio | POTÊNCIA (MW): | 3.150,4 |
| --- | --- | --- | --- |
| ETAPA: | Estudos de Viabilidade |
| EMPRESA RESPONSÁVEL: | Furnas Centrais Elétricas S.A. e Construtora Norberto Odebrecht S.A. |
| CONTATO: (responsável pelo empreendimento na empresa): | Antônio de Pádua Benfica / José Bonifácio Pinto Júnior |
| TEL.: | (21) 2528 4792 / (21) 2266 1253 | FAX: |  | E-MAIL: | adpadua@furnas.gov.br / jboni@odebrecht.com |
| 1. LOCALIZAÇÃO |
| RIO: Madeira | SUB-BACIA:15 | BACIA: Rio Amazonas (1) |
| LAT: 8° 47’ 31” | LONG: 63° 57’ 7” | DIST. FOZ (km): 1.082 |
| MUNICÍPIOS: |
| Eixo Barramento | M. DIR.: | Porto Velho | UF.: RO |
|  | M. ESQ. : | Porto Velho | UF.: RO |
| Casa de Força | Porto Velho | UF.: RO |

| 2. DADOS HIDROMETEOROLÓGICOS |
| --- |
| POSTOS FLUVIOMÉTRICOS DE REFERÊNCIA |
| CÓD.: 15.250.000 | NOME: Guajará Mirim | RIO: Mamoré | AD: 589.497 | km2 |
| CÓD.: 15.250.004 | NOME: Guajará Mirim | RIO: Mamoré | AD: 589.497 | km2 |
| CÓD.: 15.320.002 | NOME: Abunã-Vila | RIO: Madeira | AD: 932.622 | km2 |
| CÓD.: 15.326.000 | NOME: Morada.Nova – Fort. Do Abunã | RIO: Abunã | AD: 11.811 | km2 |
| CÓD.: 15.340.000 | NOME: Palmeiral – Salto do Jiral | RIO: Madeira | AD: 972.710 | km2 |
| CÓD.: 15.350.000 | NOME: Salto Teotônio | RIO: Madeira | AD: 988.528 | km2 |
| CÓD.: 15.400.000 | NOME: Porto Velho | RIO: Madeira | AD: 988.997 | km2 |
| CÓD.: 15.400.004 | NOME: Porto Velho | RIO: Madeira | AD: 988.997 | km2 |
| CÓD.: 15.630.000 | NOME: Humaitá | RIO: Madeira | AD: 1.066.240 | km2 |
| CÓD.: 15.630.002 | NOME: Humaitá | RIO: Madeira | AD: 1.066.241 | km2 |
| ÁREA DE DRENAGEM DO BARRAM.: | 988.873 | km2 | VAZÃO FIRME: (95%):* | 4.559 | m3/s |
| PREC. MÉDIA ANUAL: | 2.173,7 | mm | VAZÃO MÁX. REGISTRADA: (Abr./1984) | 48.565 | m3/s |
| EVAP. MÉDIA ANUAL: | 850,7 | mm | VAZÃO MÍN. REGISTRADA: (Set./2005) | 2.449 | m3/s |
| EVAP. MÉDIA MENSAL: mm | 70,9 | mm | VAZÃO MÍN. MÉDIA MENSAL:* | 1.407 | m3/s |
| VAZÃO MLT (PER.: 1931 a 2005):* | 18.806 | m3/s | VAZÃO DE PROJETO (TR:10.000 ANOS) | 84.000 | m3/s |
|  |  |  | VAZÃO OBRAS DESVIO (TR: 1.000 ANOS) | 72.560 | m3/s |
| VAZÕES MÉDIAS MENSAIS (m3/s) – PERÍODO:1931 a 2005 * |
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| 23.734 | 30.535 | 35.135 | 34.017 | 26.155 | 18.308 | 11.751 | 7.266 | 5.481 | 6.566 | 10.302 | 16.420 |
| EVAPORAÇÃO MÉDIA MENSAL (m3/s) |
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| 62,4 | 54,2 | 52,3 | 51,2 | 60,5 | 68,7 | 87,1 | 108,9 | 85,9 | 73,5 | 83,1 | 62,9 |
| 3. RESERVATÓRIO: |
| N.A. DE MONTANTE | VOLUMES |
| MÍN. NORMAL: | 70 | m | NO N.A. MÁXIMO NORMAL: | 2.075.130 m3 |
| MÁX. NORMAL: | 70 | m | ÚTIL: | 2.075.130 m3 |
| MÁX. MAXIMORUM: | 72 | m | ABAIXO DA SOL. VERTEDOURO: | 96.740 m3 |
| N.A. DE JUSANTE | OUTRAS INFORMAÇÕES |
| NORMAL: (Q 44 máquinas) | 55,29 | m | VIDA ÚTIL DO RESERVATÓRIO | > 100 anos |
| MÍNIMO: | 44,42 | m | VAZÃO REGULARIZ. (PER. CRÍT.1949/1956)* | - m3/s |
| MÁX. NORMAL:(operacional) | 62,70 | m | PERÍMETRO DO RESERVATÓRIO: | 1.071 km |
| ÁREAS | PROFUNDIDADE MÉDIA: | 11 m |
| NO N.A. MÁX. MAXIMORUM: | 344,9 | km2 | PROFUNDIDADE MÁXIMA: | 27 m |
| NO N.A. MÁX. NORMAL: | 271,26 | km2 | TEMPO DE FORMAÇÃO DO RESERV: | 7,5 dias |
| NO N.A. MÍN. NORMAL: | 271,26 | km2 | TEMPO DE RESIDÊNCIA: | 1,34 dias |
| ÁREAS POR MUNICÍPIO (km²) – NO NA MÁX. MAXIMORUM |
| MUNICÍPIO (S) | UF | SEM A CALHA DO RIO | COM A CALHA DO RIO | TOTAL |
| Porto Velho | RO | 180,9 | 344,9 | 344,9 |

| 4. DESVIO |
| --- |
| TIPO: | Pelo Vertedouro | ESCAVAÇÃO COMUM: | - | m3 |
| VAZÃO DE DESVIO (TR: 1.000 ANOS) | 72.560 | m3/s | ESC. EM ROCHA A CÉU ABERTO: | - | m3 |
| NÚMERO DE UNIDADES: | 10 (reb.) + | 11 | ESC. EM ROCHA SUBTERRÂNEA: | - | m3 |
| SEÇÃO: (total) | 8.340,0 | m2 | CONCRETO (CONVENCIONAL): | (vide vertedouro) | m3 |
| COMPRIMENTO | 520,00 | m | ENSECADEIRA: | 10.195.800 | m3 |

| 5. BARRAGEM |
| --- |
| TIPO DE ESTRUTURA/MATERIAL: | Enrocamento com núcleo argiloso / Terra | ENROCAMENTO: | 1.421.600 | m3 |
| COMP. TOTAL DA CRISTA: | 990 / 205 | m | ATERRO COMPACTADO: | 539.600 | m3 |
| ALTURA MÁXIMA: | 60,0 / 27,5 | m | FILTROS E TRANSIÇÕES: | 160.400 | m3 |
| COTA DA CRISTA: | 75,5 / 75,5 | m | CONCRETO (CONVECIONAL/CCR): | - | m3 |
|  |  |  | VOLUME TOTAL: | 2.121.600 | m3 |
| 6. DIQUES/MURO DE LIGAÇÃO |
| TIPO DE ESTRUTURA/MATERIAL: | Terra / CCR/ CC | ENROCAMENTO: | 53.600 | m3 |
| COMP. TOTAL DA(S) CRISTA(S): | 1.285 / 425 / 1.345 | m | ATERRO COMPACTADO: | 426.700 | m3 |
| ALTURA(S) MÁXIMA(S): | 22,50 / 49,3 / 35,5 | m | FILTROS E TRANSIÇÕES: | - | m3 |
| COTA DA(S) CRISTA(S): |  |  | CONCRETO (CONVECIONAL/CCR): | 223.150/ 424.700 | m3 |
| 75,5; 73/64; 73/ 75,5/ 66,3; 75,5/ 66,3; 74/ 75,5/ 66,3 | m | VOLUME TOTAL: | 1.128.150 | m3 |
| 7. VERTEDOURO |
| TIPO: | Soleira Baixa tipo Creager | ESC. EM ROCHA SUBTERÂNEA: | - | m3 |
| CAPACIDADE: | 84.000 | m3/s | CONCRETO (CONVENCIONAL): | 405.650 | m3 |
| COTA DA SOLEIRA: | 50,0 | m | COMPORTAS |
| COMPRIMENTO TOTAL: | 520,0 | m | TIPO: | Segmento |
| NÚMERO DE VÃOS: | 21 | - | ACIONAMENTO: | Cilindro hidráulico |
| LARGURA DO VÃO: | 20,0 | m | LARGURA: | 20,0 | M |
| ESCAVAÇÃO COMUM: | 168.800 | m3 | ALTURA: | 21,82 | M |
| ESC. EM ROCHA A CÉU ABERTO: | 675.300 | m3 | ESTRUTURA DE DISSIPAÇÃO DE ENERGIA: | Bacia |
| 8. SISTEMA ADUTOR |
| TÚNEL DE ADUÇÃO | TOMADA D’ÁGUA |
| COMPRIMENTO: | - | m | TIPO: | Acoplado à Casa de Força |
| LARGURA/SEÇÃO: | - | m/m2 | COMPRIMENTO TOTAL: | 1.090 | m |
| ESCAVAÇÃO COMUM: | - | m3 | NÚMERO DE VÃOS: | 44 | - |
| ESC. EM ROCHA A CÉU ABERTO: | - | m3 | ESCAVAÇÃO COMUM: | 624.100 | m3 |
| ESC. EM ROCHA SUBTERRÂNEA: | - | m3 | ESC. EM ROCHA A CÉU ABERTO: | 902.800 | m3 |
| CONCRETO: |  | m3 | ESC. EM ROCHA SUBTERRÂNEA: | - | m3 |
| CONDUTO FORÇADO | CONCRETO: | 528.000 | m3 |
| DIÂMETRO INTERNO: | - | m | COMPORTAS |
| NÚMERO DE UNIDADES: | - | - | TIPO: | Ensecadeira |
| COMPRIMENTO MÉDIO: | - | m | ACIONAMENTO: | Pórtico Rolante |
|  | - |  | LARGURA / ALTURA: | 7,55 / 19,18 | m |
| 9. CASA DE FORÇA |
| TIPO: |  | ESCAVAÇÃO COMUM: | 1.802.700 | m3 |
| No DE UNIDADES GERADORAS: | 44 | - | ESC. EM ROCHA A CÉU ABERTO: | 1.905.800 | m3 |
| LARG. DOS BLOCOS DAS UNID.: | 22,6 | m | ESC. EM ROCHA SUBTERRÂNEA: | - | m3 |
| LARG. DA ÁREA DE MONTAGEM: | 22,6 | m | CONCRETO: | 1.148.000(conv.)/ 380.200 (massa) | m3 |
| COMPRIMENTO TOTAL: | 87,2 | m |  |  |  |

| 10. TURBINAS |
| --- |
| TIPO: | Bulbo com rotor Kaplan | QUEDA DE REFERÊNCIA: | 13,9 | M |
| NÚMERO DE UNIDADES: | 44 | - | VAZÃO NOMINAL UNITÁRIA: | 561 | m3/s |
| POTÊNCIA UNITÁRIA NOMINAL: | 73.000 | MW | RENDIMENTO MÁXIMO: | 96 | % |
| ROTAÇÃO SÍNCRONA: | 81,8 | rpm | PESO TOTAL POR UNIDADE: | 8.820 | kN |
| 11. GERADORES |
| POTÊNCIA UNITÁRIA NOMINAL: | 79.550 | kVA | RENDIMENTO MÁXIMO: | 98 | % |
| ROTAÇÃO SÍNCRONA: | 81,8 | rpm | FATOR DE POTÊNCIA: | 0,9 | - |
| TENSÃO NOMINAL: | 13 | kV | PESO DO ROTOR: | 2.300 | kN |
| 12. OBRAS ESPECIAIS |
| TIPO: | Câmara da Eclusa, Canais da Eclusa e Muro Guia (Mont. e Jus.) | ESC. EM ROCHA SUBTERRÂNEA | - | m3 |
| ESCAVAÇÃO COMUM: | 17.917.000 | m3 | CONCRETO (CONVENCIONAL/CCR): | 512.600 | m3 |
| ESC. EM ROCHA A CÉU ABERTO | 552.300 | m3 |  |  |  |
| 13. CRONOGRAMA – PRINCIPAIS FASES |
| INÍCIO DAS OBRAS ATÉ O DESVIO: | 36 | meses | MONT. ELETROM. DA 1ª UNIDADE: | 24 | Meses |
| DESVIO ATÉ O FECHAMENTO: | 8 | meses | OPERAÇÃO DA 1ª UNIDADE: | 44 | meses |
| FECHAM. ATÉ GERAÇÃO (1a UNID.): | - | meses | PRAZO OPERAÇÃO ENTRE UNID.: | 1 | meses |
| TOTAL: | 82 | meses |  |  |  |
| 14. CUSTOS |
| OBRAS CIVIS (x10³ R$): | 5.451.458,48 | JUROS DURANTE A CONSTRUÇÃO (%): | 11,06 |
| EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS(x10³ R$): | 3.791.208,90 | CUSTO DE O&M (R$/MWh): | 7,00 |
| MEIO AMBIENTE(x10³ R$): | 1.201.263,99 | DATA DE REFERÊNCIA (MÊS/ANO): | Dez/2005 |
| OUTROS CUSTOS(x10³ R$): | - | TAXA DE CÂMBIO (R$/US$): | 2,326 |
| CUSTO DIRETO TOTAL(x10³ R$): | 10.443.931,36 | PERÍODO UTILIZAÇÃO DA USINA (ANOS): | 50 |
| CUSTOS INDIRETOS(x10³ R$): | 1.684.356,59 | CUSTO ÍNDICE (R$/kW) | 4.275,54 |
| CUSTO TOTAL S/JDC(x10³ R$): | 12.128.287,95 | CUSTO DA ENERGIA GERADA (R$/MWh): | 97,70 |
| CUSTO TOTAL C/JDC(x10³ R$): | 13.469.676,60 |  |
| 15. ESTUDOS ENERGÉTICOS |
| QUEDA BRUTA: | 16,22 | m | REND. CONJUNTO TURB/GER | 93 | % |
| PERDA HIDRÁULICA:* | 2 | % | VAZÃO REMANESCENTE |  | m³/s |
| INDISP. PROGRAMADA | 0 | % | ENERGIA GERADA: | 2196,6 | MW méd. |
| INDISP. FORÇADA | 0,5 | % | ENERGIA FIRME: | 2126,7 | MW méd. |
| 16. INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO DE INTERESSE RESTRITO DA CENTRAL GERADORA |
| LINHAS DE TRANSMISSÃO | LOCAL: | Porto Velho |
| MUNICIPIOS: | Porto Velho | CONCESSIONÁRIA: | - |
| UF: | RO | SUBESTAÇÃO |
| EXTENSÃO (km): | 5 | TIPO (ELEVADORA/TRANSFORMADORA): | Elevadora |
| TENSÃO (kV): | 500 | NÚMERO DE UNIDADES: | 5- |
| CIRCUITO (SIMPLES / DUPLO): | Duplo | POTÊNCIA UNITÁRIA NOMINAL (kVA): | 1.400.000 |
| PONTO DE CONEXÃO | TENSÃO ENR. PRIM. (kV): | 500 |
| A CONSTRUIR ? (SIM OU NÃO): | Sim | TENSÃO ENR. SEC. (kV): | 765 |
| MUNICIPIO: | Porto Velho | SECÇÃO DE L.T. |
| UF: | 0RO | TENSÃO (kV): | - |
| TIPO (S.E. / SECÇÃO DE L.T.): | SE | CIRCUITO (SIMPLES / DUPLO): | - |

| 17. IMPACTOS SÓCIOS-AMBIENTAIS |
| --- |
| POPULAÇÃO ATINGIDA (No DE HABITANTES) | FAMÍLIAS ATINGIDAS |
| URBANA: | 437 | URBANA: | 106 |
| RURAL: | 1.609 | RURAL: | 455 |
| TOTAL: | 2.046 | TOTAL: | 561 |
| QUANTIDADE DE NÚCLEOS URBANOS ATINGIDOS: 05 (Santo Antônio, Teotônio, Amazonas, Morrinhos e Jaci-Paraná (parte)) |
| INTERFERÊNCIAS COM ÁREAS LEGALMENTE PROTEGIDAS: | X | SIM |  | NÃO |
| INTERFERÊNCIAS COM ÁREAS INDÍGENAS: |  | SIM | X | NÃO |
| RELOCAÇÃO DE ESTRADAS: Sim | EXTENSÃO (km): | 10,0 |
| RELOCAÇÃO DE PONTES: Sim | EXTENSÃO (km): | 0,20 |
| EMPREGOS GERADOS DURANTE A CONSTRUÇÃO: | DIRETOS: | 13.000 |
|  | INDIRETOS: | 50.000 |
| 18. VOLUMES TOTAIS |
| ESCAVAÇÃO COMUM: | 74.364.110 | m3 | ATERRO COMPACTADO: | 6.622.880 | m3 |
| ESCAVAÇÃO EM ROCHA A CÉU ABERTO: | 21.554.760 | m3 | CONCRETO CONVENCIONAL: | 3.311.150 | m3 |
| ESCAVAÇÃO EM ROCHA SUBMERSA: | 400.000 | m3 | CONCRETO COMPACTADO A ROLO: | 408.000 | m3 |
| ENROCAMENTO / TRANSIÇÕES: | 7.387.436 | m3 |  |
| 19. ASPECTOS CRÍTICOS DO EMPREENDIMENTO:- |
| Não há |
| 20. DESCRIÇÃO SOBRE A EXISTÊNCIA DE OUTROS USOS DOS RECURSOS HÍDRICOS:- |
| Navegação, Abastecimento Público, Turismo e Lazer |
| 21. OBSERVAÇÕES: |