COMPLEXO HIDRELÉTRICO BELO MONTE

ESTUDOS DE VIABILIDADE

VERTEDOURO PRINCIPAL - MURO DIVISOR -ESTABILIDADE - MEMÓRIA DE CÁLCULO

BEL-V-11-100-0038-MC

Outubro - 2001

| VERTEDOURO PRINCIPAL - MURO DIVISOR - ESTABILIDADE |
| --- |
| TIPO DE DOCUMENTO: Memória de Cálculo | NÚMERO DO DOCUMENTO: BEL-V-11-100-0038-MC |
| REV. | DESCRIÇÃO | DATA | ELAB. | VISTO | APROV. | DATA | APROV. |
|  | ELETRONORTE |
| REVISÕES |
|  | PROJ. MAZZIOTTI | VISTO |  | VISTO |
|  | ELAB. MAZZIOTTI | APROV. |  | APROV. |
|  | CONF. | DATA OUT./01 |  | DATA |

CHE BELO MONTE REVISÃO DOS ESTUDOS DE VIABILIDADE VERTEDOURO PRINCIPAL - MURO DIVISOR - ANÁLISE DE ESTABILIDADE MEMÓRIA DE CÁLCULO BEL-V-11-100-0038-MC

|  | OUTUBRO/2001 |
| --- | --- |

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	1

2	DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA	1

3	UNIDADES	1

3.1	PESO ESPECÍFICO	1

3.2	ÂNGULO DE ATRITO E COESÃO	1

4	CASOS DE CARREGAMENTO	1

4.1	CASO DE CARREGAMENTO NORMAL	1

4.1	CASO DE CARREGAMENTO EXCEPCIONAL	1

4.3	CASO LIMITE DE CARREGAMENTO	1

4.4	SEÇÕES ANALISADAS	1

5	FATORES DE SEGURANÇA	2

6	RESULTADOS	2

# Introdução

Esta memória tem por objetivo a verificação da estabilidade e das tensões na fundação do muro divisor da laje de jusante do vertedouro principal no eixo Ilha da Serra do Complexo Hidrelétrico Belo Monte.

# Documentos de Referência

BEL-V-14-101-0045/0046-R0 e BEL-V-11-101-0047-R0

# Unidades

Unidades do sistema SI.

## Peso Específico

- Concreto: 25 kN/m3;

- Solo Submerso: 11 kN/m3

- Água : 10 kN/m3 .

## Ângulo de Atrito Interno e Coesão :

Ø = 54o   e  C = 370 kN/m2    para a fundação (maciço rochoso classe II).

Ø = 29o , C = 0 e  K0 = 0,51 (coef. de empuxo no repouso) para a ensecadeira de encontro ao muro.

Os coeficientes de minoração da coesão e do atrito são respectivamente:

- CCN: 3,0 E 1,5

- CCE: 2,0 e 1,3

- CCL: 1,5 e 1,1

# Casos de Carregamento

## Caso de Carregamento Normal

Foi considerado para o caso normal (CCN) o ensecamento da bacia com o alteamento da ensecadeira até a el.83,00m e com o nível d`água mínimo de jusante na el.82,00m.

## Caso de Carregamento Excepcional

Foi analisado o caso excepcional (CCE) considerando uma comporta aberta e uma fechada com um desnível médio de água entre as faces do muro de 4,5m.

## Caso de Carregamento Limite

Foi analisado o caso limite de sismo (CCL) concomitante com o ensecamento da bacia, ou seja, com o caso normal de carregamento e com acelerações sísmicas horizontais de 0,05g e verticais 0,03g.

## Seções Analisadas

Verificou-se a estabilidade apenas para o plano transversal da fundação, na superfície de contato concreto/rocha.

# Fatores de Segurança

No cálculo numérico foi utilizado um programa para microcomputadores, que executa de forma automática os cálculos das tensões na fundação dos blocos e os coeficientes de segurança ao deslizamento, ao tombamento e à flutuação.

No cálculo do fator  de segurança ao escorregamento (FSD) utilizou-se as seguintes formulações:

onde:

FSDØ = fator de minoração do coeficiente de atrito;

FSDC = fator de minoração da coesão;

(Ni = somatório algébrico dos esforços normais à superfície de escorregamento;

Øi = ângulo de atrito da fundação;

ci = coesão da superfície da fundação;

Ai = área efetiva do plano de contato da fundação;

Hi = resultante máxima dos esforços horizontais à superfície de escorregamento.

Os valores atribuídos aos fatores de minoração para o atrito (FSDØ )  e a coesão  (FSDC  )  para cada caso de carregamento, estão na listagem em anexo, e seguem os padrões estabelecidos  pelos critérios gerais de projeto.

A segurança ao escorregamento dessa forma fica atendida se FSD > 1.

Quanto ao fator de Segurança ao Tombamento (FST), o mesmo critério admite, para os casos normais o valor FST ( 1,5; para os casos excepcionais o valor FST ( 1,3  e para os casos limites o valor FST ( 1,1 .

Para o fator de Segurança à Flutuação (FSF) – definido como a relação entre o total de forças gravitacionais e o total das forças de subpressão – o caso fica atendido se: para os casos normais o valor FSF ( 1,5; para os casos excepcionais o valor FSF ( 1,3 e para os casos limites o valor FSF ( 1,1.

# Resultados

Segue em anexo, os resultados numéricos do estudo.  A folha 3 mostra o resumo da geometria da estrutura e a folha 9 apresenta uma tabela resumo dos coeficientes de segurança e das tensões na fundação.

### CHE BELO MONTE

MURO DIVISOR DA BACIA DO VERTEDOURO PRINCIPAL

EIXO ILHA DA SERRA

ANÁLISE DE ESTABILIDADE

Calculo de Estabilidade

CHE-BELO MONTE - VT ILHA DA SERRA - MURO DIVISOR DO CANAL DE FUGA

COORDENADAS DOS NOS

===================

NO           X              Y           NO           X              Y

1           .000         67.800         2         11.000         67.800

3         11.000         70.830         4          8.000         70.830

5          8.000         95.000         6          3.000         95.000

7          3.000         70.830         8           .000         70.830

9         11.000         83.000        10          8.000         83.000

11         11.000         82.000        12          8.000         82.000

13          3.000         82.500        14           .000         82.500

15         11.000         78.300        16          8.000         78.300

17         11.000         87.000        18          8.000         87.000

19         10.000         67.800

PONTO DE TOMBAMENTO:  X =       .00

Y =     67.80

MATERIAIS

=========

NMT    P.ESPEC.             MATERIAL

1      25.00               CONCRETO

2      10.00               AGUA(CCN)

3      10.00               AGUA(CCE)

4      11.00               SOLO SUB.

POLIGONAIS

==========

POL    MAT        -------------  PONTOS  -------------

1       1        1    2    3    4    5    6    7    8

1

2       3        3   17   18    4    3

3       3        7   13   14    8    7

4       2        3   11   12    4    3

5       4        3    9   10    4    3

6       4        3   15   16    4    3

POL    MAT       ESPES.        AREA            XCG           YCG

1       1       24.00        154.18          5.50         79.98

2       3       24.00         48.51          9.50         78.92

3       3       24.00         35.01          1.50         76.67

4       2       24.00         33.51          9.50         76.42

5       4        5.00         36.51          9.50         76.92

6       4       19.00         22.41          9.50         74.57

AREA TOTAL DOS ELEMENTOS =    330.13

VOLUMES

=======

NMT    MATERIAL                  XCG       YCG          VOLUME

1     CONCRETO                  5.50     79.98        3700.32

2     AGUA(CCN)                 9.50     76.42         804.24

3     AGUA(CCE)                 6.15     77.97        2004.48

4     SOLO SUB.                 9.50     75.27         608.34

PESO TOTAL  ...............     127286.90

CENTRO DE GRAVIDADE     X =          6.06

Y =         79.19

FUNDACAO

========

NLF     N1      N2     ESPESSURA      COMP        FI        COESAO

1       1      19       24.00       10.00       54.00      370.00

2      19       2       24.00        1.00       54.00      370.00

CENTRO DE GRAVIDADE     X =         5.500

Y =        67.800

AREA DA FUNDACÇO ..........       264.000

MOMENTO POLAR    ..........      2662.000

CARREGAMENTO -  1 - CCN  CONDICAO DE ENSECAMENTO DA BACIA

=================

ACELERACAO

==========

MATERIAIS             DIR. X  DIR. Y      FORCA X       FORCA Y       MOMENTO

CONCRETO                 .00   -1.00            .0      -92508.0     -508793.9

AGUA(CCN)                .00   -1.00            .0       -8042.4      -76402.8

SOLO SUB.                .00   -1.00            .0       -6691.7      -63571.5

SUBPRESSAO

==========

NPS    NO     SUBPRESSAO

1      1          .01

2      2       142.00

3     19       130.00

ESFORCOS DA SUBPRESSAO

======================

NLF   N1    N2       FORCA X      FORCA Y       FX * Y         FY * X

1     1    19           .00     15601.20          .00      104004.00

2    19     2           .00      3264.00          .00       34296.00

TOTAL .......           .00     18865.20              138300.00

EMPUXO D'AGUA

=============

NLE  N1   N2     ESP     N.AGUA              ESFORCOS NA ORIGEM

FORCA X     FORCA Y         MOMENTO

1    3   11     24.00     82.00   -14972.26         .00       1116232.00

TOTAL .........   -14972.26         .00       1116232.00

FORCAS APLICADAS

================

COORD. X     COORD. Y     FORCA X      FORCA Y      MOMENTO

.00        74.90     -2047.00          .00          .00

.00        73.33     -2939.00          .00          .00

ESFORCOS NA ORIGEM

==================

FORCA X         FORCA Y         MOMENTO

-19958.26       -88376.92       974601.00

MOMEMTO RESISTENTE =     648768.30

MOMENTO TOMBAMENTO =     270199.00

F.S. AO TOMBAMENTO =          2.40

RESULTANTE VERTICAL NEGATIVA =   -107242.10

RESULTANTE VERTICAL POSITIVA =     18865.20

FATOR SEGURAN€A  · FLUTUACAO =         5.68

TENSAO NOS PONTOS DE FUNDACAO

=============================

NLF  NO     HORIZONTAL    VERTICAL      NORMAL    TANGENCIAL

1    1       -75.60      -556.88      -556.88       -75.60

19       -75.60      -153.03      -153.03       -75.60

2   19       -75.60      -153.03      -153.03       -75.60

2       -75.60      -112.65      -112.65       -75.60

FATOR DE MINORACAO DO ATRITO =      1.50

FATOR DE MINORACAO DA COESAO =      3.00

F. SEGURAN€A  ESCORREGAMENTO =      5.69

CARREGAMENTO -  2 - CCE  CONDICAO EXEPCIONAL DE ENCHENTE

=================

ACELERACAO

==========

MATERIAIS             DIR. X  DIR. Y      FORCA X       FORCA Y       MOMENTO

CONCRETO                 .00   -1.00            .0      -92508.0     -508793.9

AGUA(CCE)                .00   -1.00            .0      -20044.8     -123206.4

SUBPRESSAO

==========

NPS    NO     SUBPRESSAO

1      1       147.00

2      2       192.00

3     19       192.00

ESFORCOS DA SUBPRESSAO

======================

NLF   N1    N2       FORCA X      FORCA Y       FX * Y         FY * X

1     1    19           .00     40680.00          .00      212400.00

2    19     2           .00      4608.00          .00       48384.00

TOTAL .......           .00     45288.00              260784.00

EMPUXO D'AGUA

=============

NLE  N1   N2     ESP     N.AGUA              ESFORCOS NA ORIGEM

FORCA X     FORCA Y         MOMENTO

1    3   17     24.00     87.00   -31376.26         .00       2391499.00

2   14    8     24.00     82.50    16342.66         .00      -1221124.00

TOTAL .........   -15033.60         .00       1170375.00

ESFORCOS NA ORIGEM

==================

FORCA X         FORCA Y         MOMENTO

-15033.60       -67264.78       799158.70

MOMEMTO RESISTENTE =     745091.50

MOMENTO TOMBAMENTO =     524972.10

F.S. AO TOMBAMENTO =          1.42

RESULTANTE VERTICAL NEGATIVA =   -112552.80

RESULTANTE VERTICAL POSITIVA =     45288.00

FATOR SEGURAN€A  · FLUTUACAO =         2.49

TENSAO NOS PONTOS DE FUNDACAO

=============================

NLF  NO     HORIZONTAL    VERTICAL      NORMAL    TANGENCIAL

1    1       -56.95      -564.37      -564.37       -56.95

19       -56.95        -1.50        -1.50       -56.95

2   19       -56.95        -1.50        -1.50       -56.95

2       -56.95        54.79        54.79       -56.95

FATOR DE MINORACAO DO ATRITO =      1.30

FATOR DE MINORACAO DA COESAO =      2.00

F. SEGURAN€A  ESCORREGAMENTO =      7.74

CARREGAMENTO -  3 - CCL  CONDICAO LIMITE DE SISMO

=================

ACELERACAO

==========

MATERIAIS             DIR. X  DIR. Y      FORCA X       FORCA Y       MOMENTO

CONCRETO                -.05    -.97       -4625.4      -89732.8     -123613.8

AGUA(CCN)               -.05    -.97        -402.1       -7801.1      -43382.7

SOLO SUB.               -.05    -.97        -334.6       -6491.0      -36480.0

SUBPRESSAO

==========

NPS    NO     SUBPRESSAO

1      1          .01

2      2       142.00

3     19       130.00

ESFORCOS DA SUBPRESSAO

======================

NLF   N1    N2       FORCA X      FORCA Y       FX * Y         FY * X

1     1    19           .00     15601.20          .00      104004.00

2    19     2           .00      3264.00          .00       34296.00

TOTAL .......           .00     18865.20              138300.00

EMPUXO D'AGUA

=============

NLE  N1   N2     ESP     N.AGUA              ESFORCOS NA ORIGEM

FORCA X     FORCA Y         MOMENTO

1    3   11     24.00     82.00   -14972.26         .00       1116232.00

TOTAL .........   -14972.26         .00       1116232.00

FORCAS APLICADAS

================

COORD. X     COORD. Y     FORCA X      FORCA Y      MOMENTO

.00        74.90     -2047.00          .00          .00

.00        73.33     -2939.00          .00          .00

ESFORCOS NA ORIGEM

==================

FORCA X         FORCA Y         MOMENTO

-25320.37       -85159.66      1419893.00

MOMEMTO RESISTENTE =     629305.30

MOMENTO TOMBAMENTO =     332476.90

F.S. AO TOMBAMENTO =          1.89

RESULTANTE VERTICAL NEGATIVA =   -104024.90

RESULTANTE VERTICAL POSITIVA =     18865.20

FATOR SEGURAN€A  · FLUTUACAO =         5.51

TENSAO NOS PONTOS DE FUNDACAO

=============================

NLF  NO     HORIZONTAL    VERTICAL      NORMAL    TANGENCIAL

1    1       -95.91      -677.02      -677.02       -95.91

19       -95.91       -32.58       -32.58       -95.91

2   19       -95.91       -32.58       -32.58       -95.91

2       -95.91        31.87        31.87       -95.91

FATOR DE MINORACAO DO ATRITO =      1.10

FATOR DE MINORACAO DA COESAO =      1.50

F. SEGURAN€A  ESCORREGAMENTO =      6.67

QUADRO RESUMO

=============

CASO      V        U        H       M. RES.   M. TOMB.   FS TOMB.  FS DESL.  FS FLUT.

CCN     107242    18865   -19957     648768     270199      2.40      5.69      5.68

CCE     112553    45288   -15033     745092     524972      1.42      7.74      2.49

CCL     104025    18865   -25319     629305     332477      1.89      6.67      5.51

QUADRO RESUMO DE TENSOES

========================

CASO        VERTICAL           HORIZONTAL            NORMAL            TANGENCIAL

MAXIMA    MINIMA    MAXIMA    MINIMA    MAXIMA    MINIMA    MAXIMA    MINIMA

CCN       -112      -556       -75       -75      -112      -556       -75       -75

CCE         55      -563       -56       -56        55      -563       -56       -56

CCL         32      -676       -95       -95        32      -676       -95       -95