COMPLEXO HIDRELÉTRICO BELO MONTE

ESTUDOS DE VIABILIDADE

VERTEDOURO COMPLEMENTAR - MURO ALA - ESTABILIDADE - MEMÓRIA DE CÁLCULO

BEL-V-11-100-0039-MC

Outubro - 2001

| VERTEDOURO COMPLEMENTAR – MURO ALA – ESTABILIDADE |
| --- |
| TIPO DE DOCUMENTO: Memória de Cálculo | NÚMERO DO DOCUMENTO: BEL-V-11-100-0039-MC |
| REV. | DESCRIÇÃO | DATA | ELAB. | VISTO | APROV. | DATA | APROV. |
|  | ELETRONORTE |
| REVISÕES |
|  | PROJ. MAZZIOTTI | VISTO |  | VISTO |
|  | ELAB. MAZZIOTTI | APROV. |  | APROV. |
|  | CONF. | DATA OUT./01 |  | DATA |

CHE BELO MONTE REVISÃO DOS ESTUDOS DE VIABILIDADE VERTEDOURO COMPLEMENTAR – MURO ALA - ANÁLISE DE ESTABILIDADE MEMÓRIA DE CÁLCULO BEL-V-11-100-0039-MC

|  | OUTUBRO/2001 |
| --- | --- |

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	1

2	DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA	1

3	UNIDADES	1

3.1	PESO ESPECÍFICO	1

3.2	ÂNGULO DE ATRITO E COESÃO	1

4	CASOS DE CARREGAMENTO	1

4.1	CASO DE CARREGAMENTO NORMAL	1

4.1	CASO DE CARREGAMENTO DE CONSTRUÇÃO	1

4.3	CASO LIMITE DE CARREGAMENTO	1

4.4	SEÇÕES ANALISADAS	1

5	FATORES DE SEGURANÇA	2

6	RESULTADOS	2

# Introdução

Esta memória tem por objetivo a verificação da estabilidade e das tensões na fundação do Muro Ala do vertedouro complementar no sítio Bela Vista do Complexo Hidrelétrico Belo Monte.

# Documentos de Referência

BEL-V-33-101-0057/0058-R0 e BEL-V-11-101-0059-R0

# Unidades

Unidades do sistema SI.

## Peso Específico

- Concreto: 25 kN/m3;

- Enrrocamento Compactado: 21 kN/m3

- Enrrocamento Submerso: 13 kN/m3

- Água : 10 kN/m3 .

## Ângulo de Atrito Interno e Coesão :

Ø = 54o   e  C = 370 kN/m2    para a fundação (maciço rochoso classe II).

Ø = 44o , C = 0 e  K0 = 0,31 (coef. de empuxo no repouso) para o enrroc. de encontro ao muro.

Os coeficientes de minoração da coesão e do atrito são respectivamente:

- CCN: 3,0 e 1,5

- CCC: 2,0 e 1,3

- CCL: 1,5 E 1,1

# Casos de Carregamento

## Caso de Carregamento Normal

Foi analisado o caso normal (CCN) com o nível d`água normal de montante na el. 97,00 m e o enrrocamento incidindo sobre o muro num talude 1,3h:1v.

## Caso de Carregamento de Construção

Foi analisado o caso de construção (CCC) permitindo o alteamento da barragem de terra até a cota 99,00 m.

## Caso de Carregamento Limite de Sismo

Foi analisado o caso de sismo (CCL) com o nível d`água normal na el. 97,00 m e com acelerações sísmicas horizontais de 0,05g e verticais 0,03g.

## Seções Analisadas

Verificou-se a estabilidade apenas para o plano transversal da fundação, na superfície de contato concreto/rocha.

# Fatores de Segurança

No cálculo numérico foi utilizado um programa para microcomputadores, que executa de forma automática os cálculos das tensões na fundação dos blocos e os coeficientes de segurança ao deslizamento, ao tombamento e à flutuação.

No cálculo do fator  de segurança ao escorregamento (FSD) utilizou-se as seguintes formulações:

onde:

FSDØ = fator de minoração do coeficiente de atrito;

FSDC = fator de minoração da coesão;

(Ni = somatório algébrico dos esforços normais à superfície de escorregamento;

Øi = ângulo de atrito da fundação;

ci = coesão da superfície da fundação;

Ai = área efetiva do plano de contato da fundação;

Hi = resultante máxima dos esforços horizontais à superfície de escorregamento.

Os valores atribuídos aos fatores de minoração para o atrito (FSDØ )  e a coesão  (FSDC  )  para cada caso de carregamento, estão na listagem em anexo, e seguem os padrões estabelecidos  pelos critérios gerais de projeto.

A segurança ao escorregamento dessa forma fica atendida se FSD > 1.

Quanto ao fator de Segurança ao Tombamento (FST), o mesmo critério admite, para os casos normais o valor FST ( 1,5; para os casos de construção o valor FST ( 1,3  e para os casos limites o valor FST ( 1,1 .

Para o fator de Segurança à Flutuação (FSF) – definido como a relação entre o total de forças gravitacionais e o total das forças de subpressão – o caso fica atendido se: para os casos normais o valor FSF ( 1,5; para os casos de construção o valor FSF ( 1,2 e para os casos limites o valor FSF ( 1,1.

# Resultados

Segue em anexo, os resultados numéricos do estudo.  A folha 3 mostra o resumo da geometria da estrutura e a folha 12 apresenta uma tabela resumo dos coeficientes de segurança e das tensões na fundação.

### CHE BELO MONTE

MURO ALA DO VERTEDOURO COMPLEMENTAR

EIXO SÍTIO BELA VISTA

ANÁLISE DE ESTABILIDADE

Calculo de Estabilidade

CHE - BELO MONTE - MURO DE ALA DO VERT. COMPLEMENTAR - SÍTIO B. VISTA

COORDENADAS DOS NOS

===================

NO           X              Y           NO           X              Y

1           .000         66.000         2        -19.070         66.000

3        -15.290         66.000         4        -11.520         66.000

5         -7.750         66.000         6         -3.980         66.000

7           .000         92.810         8         -1.000         92.810

9        -19.070         67.000        10           .000         87.420

11         -1.000         87.420        12        -15.290         67.000

13           .000         82.030        14         -1.000         82.030

15        -11.520         67.000        16           .000         76.640

17         -1.000         76.640        18         -7.750         67.000

19           .000         71.250        20         -1.000         71.250

21         -3.980         67.000        22        -19.070         92.460

23        -15.290         87.070        24        -11.520         81.680

25         -7.750         76.290        26         -3.980         70.900

27        -19.070         97.000        28         -1.250         92.460

29           .000         97.000        30        -15.290         97.000

31        -11.520         97.000        32         -7.750         97.000

33         -3.980         97.000        34         -1.250         87.070

35         -1.250         81.680        36         -1.250         76.290

37         -1.250         70.900

PONTO DE TOMBAMENTO:  X =       .00

Y =     66.00

MATERIAIS

=========

NMT    P.ESPEC.             MATERIAL

1      24.00               CONCRETO

2      21.00               ENRROCAMENTO

3      13.00               ENRROC SUB.

4      10.00               AGUA

POLIGONAIS

==========

POL    MAT        -------------  PONTOS  -------------

1       1        2    1    7    8    9    2

2       1        3    1   10   11   12    3

3       1        4    1   13   14   15    4

4       1        5    1   16   17   18    5

5       1        6    1   19   20   21    6

6       2        9   28   22    9

7       2       12   34   23   12

8       2       15   35   24   15

9       2       18   36   25   18

10       2       21   37   26   21

11       3        9   28   22    9

12       3       12   34   23   12

13       3       15   35   24   15

14       3       18   36   25   18

15       3       21   37   26   21

16       4       30   12   11   10   29   30

17       4       31   15   14   13   29   31

18       4       32   18   17   16   29   32

19       4       33   21   20   19   29   33

20       4       27    9    8    7   29   27

POL    MAT       ESPES.        AREA            XCG           YCG

1       1        7.00        278.07         -6.59         75.38

2       1        7.00        181.61         -5.33         73.57

3       1        7.00        105.61         -4.07         71.77

4       1        7.00         49.92         -2.82         69.95

5       1        7.00         14.56         -1.56         68.10

6       2        7.00        226.85        -13.13         83.97

7       2        7.00        140.89        -10.61         80.38

8       2        7.00         75.38         -8.10         76.79

9       2        7.00         30.19         -5.58         73.19

10       2        7.00          5.32         -3.07         69.60

11       3        7.00        226.85        -13.13         83.97

12       3        7.00        140.89        -10.61         80.38

13       3        7.00         75.38         -8.10         76.79

14       3        7.00         30.19         -5.58         73.19

15       3        7.00          5.32         -3.07         69.60

16       4        7.00        292.38         -9.08         86.42

17       4        7.00        251.51         -6.47         85.59

18       4        7.00        190.32         -4.15         84.53

19       4        7.00        108.82         -2.05         83.29

20       4        7.00        313.10        -12.15         86.94

AREA TOTAL DOS ELEMENTOS =   2743.19

VOLUMES

=======

NMT    MATERIAL                  XCG       YCG          VOLUME

1     CONCRETO                 -5.39     73.65        4408.46

2     ENRROCAMENTO            -11.01     80.94        3350.46

3     ENRROC SUB.             -11.01     80.94        3350.46

4     AGUA                     -7.87     85.77        8092.91

PESO TOTAL  ...............     300647.90

CENTRO DE GRAVIDADE     X =         -8.19

Y =         79.68

FUNDACAO

========

NLF     N1      N2     ESPESSURA      COMP        FI        COESAO

1       2       1        7.00       19.07       54.00      370.00

2       3       1        7.00       15.29       54.00      370.00

3       4       1        7.00       11.52       54.00      370.00

4       5       1        7.00        7.75       54.00      370.00

5       6       1        7.00        3.98       54.00      370.00

CENTRO DE GRAVIDADE     X =        -6.996

Y =        66.000

AREA DA FUNDACÇO ..........       403.270

MOMENTO POLAR    ..........      9586.174

CARREGAMENTO -  1 - CCN  CONDICAO DE CARREG. NORMAL

=================

ACELERACAO

==========

MATERIAIS             DIR. X  DIR. Y      FORCA X       FORCA Y       MOMENTO

CONCRETO                 .00   -1.00            .0     -105803.0      570179.3

ENRROC SUB.              .00   -1.00            .0      -43556.0      479446.1

AGUA                     .00   -1.00            .0      -80929.1      637002.9

SUBPRESSAO

==========

NPS    NO     SUBPRESSAO

1      1       310.00

2      2       310.00

3      3       310.00

4      4       310.00

5      5       310.00

6      6       310.00

ESFORCOS DA SUBPRESSAO

======================

NLF   N1    N2       FORCA X      FORCA Y       FX * Y         FY * X

1     2     1           .00     41381.90          .00     -394576.40

2     3     1           .00     33179.30          .00     -253655.80

3     4     1           .00     24998.40          .00     -143990.80

4     5     1           .00     16817.50          .00      -65167.81

5     6     1           .00      8636.60          .00      -17186.83

TOTAL .......           .00    125013.70             -874577.60

FORCAS APLICADAS

================

COORD. X     COORD. Y     FORCA X      FORCA Y      MOMENTO

.00        74.94     10139.00          .00          .00

.00        73.14      6472.00          .00          .00

.00        71.68      3624.00          .00          .00

.00        69.55      1597.00          .00          .00

.00        67.75       389.00          .00          .00

ESFORCOS NA ORIGEM

==================

FORCA X         FORCA Y         MOMENTO

22221.00      -105274.40      -818322.40

MOMEMTO RESISTENTE =    1686628.00

MOMENTO TOMBAMENTO =    1038365.00

F.S. AO TOMBAMENTO =          1.62

RESULTANTE VERTICAL NEGATIVA =   -230288.10

RESULTANTE VERTICAL POSITIVA =    125013.70

FATOR SEGURAN€A  · FLUTUACAO =         1.84

TENSAO NOS PONTOS DE FUNDACAO

=============================

NLF  NO     HORIZONTAL    VERTICAL      NORMAL    TANGENCIAL

1    2        55.10      -149.93      -149.93        55.10

1        55.10      -325.43      -325.43        55.10

2    3        55.10      -184.72      -184.72        55.10

1        55.10      -325.43      -325.43        55.10

3    4        55.10      -219.42      -219.42        55.10

1        55.10      -325.43      -325.43        55.10

4    5        55.10      -254.11      -254.11        55.10

1        55.10      -325.43      -325.43        55.10

5    6        55.10      -288.81      -288.81        55.10

1        55.10      -325.43      -325.43        55.10

FATOR DE MINORACAO DO ATRITO =      1.50

FATOR DE MINORACAO DA COESAO =      3.00

F. SEGURAN€A  ESCORREGAMENTO =      6.59

CARREGAMENTO -  2 - CCC  CONDICAO DE CARREG. CONSTRUTIVO

=================

ACELERACAO

==========

MATERIAIS             DIR. X  DIR. Y      FORCA X       FORCA Y       MOMENTO

CONCRETO                 .00   -1.00            .0     -105803.0      570179.3

ENRROCAMENTO             .00   -1.00            .0      -70359.8      774489.9

SUBPRESSAO

==========

NPS    NO     SUBPRESSAO

1      1          .00

2      2          .00

3      3          .00

4      4          .00

5      5          .00

6      6          .00

ESFORCOS DA SUBPRESSAO

======================

NLF   N1    N2       FORCA X      FORCA Y       FX * Y         FY * X

1     2     1           .00          .13          .00          -1.27

2     3     1           .00          .11          .00           -.82

3     4     1           .00          .08          .00           -.46

4     5     1           .00          .05          .00           -.21

5     6     1           .00          .03          .00           -.06

TOTAL .......           .00          .40                  -2.82

FORCAS APLICADAS

================

COORD. X     COORD. Y     FORCA X      FORCA Y      MOMENTO

.00        74.94     16378.00          .00          .00

.00        73.14     10454.00          .00          .00

.00        71.68      5855.00          .00          .00

.00        69.55      2579.00          .00          .00

.00        67.75       628.00          .00          .00

ESFORCOS NA ORIGEM

==================

FORCA X         FORCA Y         MOMENTO

35894.00      -176162.30     -1288910.00

MOMEMTO RESISTENTE =    1344669.00

MOMENTO TOMBAMENTO =     264574.60

F.S. AO TOMBAMENTO =          5.08

RESULTANTE VERTICAL NEGATIVA =   -176162.70

RESULTANTE VERTICAL POSITIVA =          .40

FATOR SEGURAN€A  · FLUTUACAO =    436835.60

TENSAO NOS PONTOS DE FUNDACAO

=============================

NLF  NO     HORIZONTAL    VERTICAL      NORMAL    TANGENCIAL

1    2        89.01      -244.99      -244.99        89.01

1        89.01      -547.99      -547.99        89.01

2    3        89.01      -305.05      -305.05        89.01

1        89.01      -547.99      -547.99        89.01

3    4        89.01      -364.95      -364.95        89.01

1        89.01      -547.99      -547.99        89.01

4    5        89.01      -424.85      -424.85        89.01

1        89.01      -547.99      -547.99        89.01

5    6        89.01      -484.75      -484.75        89.01

1        89.01      -547.99      -547.99        89.01

FATOR DE MINORACAO DO ATRITO =      1.10

FATOR DE MINORACAO DA COESAO =      2.00

F. SEGURAN€A  ESCORREGAMENTO =      8.22

CARREGAMENTO -  3 - CCL  CONDICAO DE CARREG. DE SISMO

=================

ACELERACAO

==========

MATERIAIS             DIR. X  DIR. Y      FORCA X       FORCA Y       MOMENTO

CONCRETO                 .05    -.97        5290.1     -102628.9      163436.9

ENRROC SUB.              .05    -.97        2177.8      -42249.4      288783.0

AGUA                     .05    -.97        4046.5      -78501.3      270810.8

SUBPRESSAO

==========

NPS    NO     SUBPRESSAO

1      1       310.00

2      2       310.00

3      3       310.00

4      4       310.00

5      5       310.00

6      6       310.00

ESFORCOS DA SUBPRESSAO

======================

NLF   N1    N2       FORCA X      FORCA Y       FX * Y         FY * X

1     2     1           .00     41381.90          .00     -394576.40

2     3     1           .00     33179.30          .00     -253655.80

3     4     1           .00     24998.40          .00     -143990.80

4     5     1           .00     16817.50          .00      -65167.81

5     6     1           .00      8636.60          .00      -17186.83

TOTAL .......           .00    125013.70             -874577.60

FORCAS APLICADAS

================

COORD. X     COORD. Y     FORCA X      FORCA Y      MOMENTO

.00        74.94     10139.00          .00          .00

.00        73.14      6472.00          .00          .00

.00        71.68      3624.00          .00          .00

.00        69.55      1597.00          .00          .00

.00        67.75       389.00          .00          .00

ESFORCOS NA ORIGEM

==================

FORCA X         FORCA Y         MOMENTO

33735.41       -98365.80     -1781920.00

MOMEMTO RESISTENTE =    1636030.00

MOMENTO TOMBAMENTO =    1191413.00

F.S. AO TOMBAMENTO =          1.37

RESULTANTE VERTICAL NEGATIVA =   -223379.50

RESULTANTE VERTICAL POSITIVA =    125013.70

FATOR SEGURAN€A  · FLUTUACAO =         1.79

TENSAO NOS PONTOS DE FUNDACAO

=============================

NLF  NO     HORIZONTAL    VERTICAL      NORMAL    TANGENCIAL

1    2        83.65        62.82        62.82        83.65

1        83.65      -421.65      -421.65        83.65

2    3        83.65       -33.21       -33.21        83.65

1        83.65      -421.65      -421.65        83.65

3    4        83.65      -128.98      -128.98        83.65

1        83.65      -421.65      -421.65        83.65

4    5        83.65      -224.76      -224.76        83.65

1        83.65      -421.65      -421.65        83.65

5    6        83.65      -320.54      -320.54        83.65

1        83.65      -421.65      -421.65        83.65

FATOR DE MINORACAO DO ATRITO =      1.10

FATOR DE MINORACAO DA COESAO =      1.50

F. SEGURAN€A  ESCORREGAMENTO =      6.49

QUADRO RESUMO

=============

CASO      V        U        H       M. RES.   M. TOMB.   FS TOMB.  FS DESL.  FS FLUT.

CCN     230288   125014    22221    1686628    1038365      1.62      6.59      1.84

CCC     176163        0    35894    1344669     264575      5.08      8.22 436835.60

CCL     223380   125014    33735    1636030    1191413      1.37      6.49      1.79

QUADRO RESUMO DE TENSOES

========================

CASO        VERTICAL           HORIZONTAL            NORMAL            TANGENCIAL

MAXIMA    MINIMA    MAXIMA    MINIMA    MAXIMA    MINIMA    MAXIMA    MINIMA

CCN       -149      -324        55        55      -149      -324        55        55

CCC       -244      -547        89        89      -244      -547        89        89

CCL         63      -421        84        84        63      -421        84        84