COMPLEXO HIDRELÉTRICO BELO MONTE

ESTUDOS DE VIABILIDADE

VERTEDOURO COMPLEMENTAR - MURO LATERAL-1 – ESTABILIDADE - MEMÓRIA DE CÁLCULO

BEL-V-11-100-0040-MC

Outubro - 2001

| VERTEDOURO COMPLEMENTAR – MURO LATERAL-1 – ESTABILIDADE |
| --- |
| TIPO DE DOCUMENTO: Memória de Cálculo | NÚMERO DO DOCUMENTO: BEL-V-11-100-0040-MC |
| REV. | DESCRIÇÃO | DATA | ELAB. | VISTO | APROV. | DATA | APROV. |
|  | ELETRONORTE |
| REVISÕES |
|  | PROJ. MAZZIOTTI | VISTO |  | VISTO |
|  | ELAB. MAZZIOTTI | APROV. |  | APROV. |
|  | CONF. | DATA OUT./01 |  | DATA |

CHE BELO MONTE REVISÃO DOS ESTUDOS DE VIABILIDADE VERTEDOURO COMPLEMENTAR - MURO LATERAL-1 - ANÁLISE DE ESTABILIDADE MEMÓRIA DE CÁLCULO BEL-V-11-100-0040-MC

|  | OUTUBRO/2001 |
| --- | --- |

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	1

2	DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA	1

3	UNIDADES	1

3.1	PESO ESPECÍFICO	1

3.2	ÂNGULO DE ATRITO E COESÃO	1

4	CASOS DE CARREGAMENTO	1

4.1	CASO DE CARREGAMENTO NORMAL	1

4.1	CASO DE CARREGAMENTO EXCEPCIONAL	1

4.3	CASO LIMITE DE CARREGAMENTO	1

4.4	SEÇÕES ANALISADAS	1

5	FATORES DE SEGURANÇA	2

6	RESULTADOS	2

# Introdução

Esta memória tem por objetivo a verificação da estabilidade e das tensões na fundação do Muro Lateral-1 de jusante junto às ombreiras direita e esquerda da barragem de terra do vertedouro complementar no sítio Bela Vista do Complexo Hidrelétrico Belo Monte.

# Documentos de Referência

BEL-V-33-101-0057/0058-R0 e BEL-V-11-101-0059-R0

# Unidades

Unidades do sistema SI.

## Peso Específico

- Concreto: 25 kN/m3;

- Água : 10 kN/m3 .

- Enrrocamento: 21kN/m3 .

- Enrrocamento Sub.: 13 kN/m3 .

## Ângulo de Atrito Interno e Coesão :

Ø = 54o   e  C = 370 kN/m2    para a fundação (maciço rochoso classe II).

Os coeficientes de minoração da coesão e do atrito são respectivamente:

- CCN: 3,0 E 1,5

- CCE: 2,0 e 1,3

- CCL: 1,5 e 1,1

# Casos de Carregamento

## Caso de Carregamento Normal

Foi considerado para o caso normal (CCN) o nível d`água normal de jusante na el.62,00m.

## Caso de Carregamento Excepcional

Foi analisado o caso excepcional de enchente (CCE) considerando um desnível máximo de água entre as faces laterais do muro de 1,0m; e com o nível d`água máximo na el.68,00m.

## Caso de Carregamento Limite

Foi analisado o caso limite de sismo (CCL) concomitante com o caso normal de carregamento e com acelerações sísmicas horizontais de 0,05g e verticais 0,03g.

## Seções Analisadas

Verificou-se a estabilidade apenas para o plano transversal da fundação, na superfície de contato concreto/rocha.

# Fatores de Segurança

No cálculo numérico foi utilizado um programa para microcomputadores, que executa de forma automática os cálculos das tensões na fundação dos blocos e os coeficientes de segurança ao deslizamento, ao tombamento e à flutuação.

No cálculo do fator  de segurança ao escorregamento (FSD) utilizou-se as seguintes formulações:

onde:

FSDØ = fator de minoração do coeficiente de atrito;

FSDC = fator de minoração da coesão;

(Ni = somatório algébrico dos esforços normais à superfície de escorregamento;

Øi = ângulo de atrito da fundação;

ci = coesão da superfície da fundação;

Ai = área efetiva do plano de contato da fundação;

Hi = resultante máxima dos esforços horizontais à superfície de escorregamento.

Os valores atribuídos aos fatores de minoração para o atrito (FSDØ )  e a coesão  (FSDC  )  para cada caso de carregamento, estão na listagem em anexo, e seguem os padrões estabelecidos  pelos critérios gerais de projeto.

A segurança ao escorregamento dessa forma fica atendida se FSD > 1.

Quanto ao fator de Segurança ao Tombamento (FST), o mesmo critério admite, para os casos normais o valor FST ( 1,5; para os casos excepcionais o valor FST ( 1,3  e para os casos limites o valor FST ( 1,1 .

Para o fator de Segurança à Flutuação (FSF) – definido como a relação entre o total de forças gravitacionais e o total das forças de subpressão – o caso fica atendido se: para os casos normais o valor FSF ( 1,5; para os casos excepcionais o valor FSF ( 1,3 e para os casos limites o valor FSF ( 1,1.

# Resultados

Segue em anexo, os resultados numéricos do estudo.  A folha 3 mostra o resumo da geometria da estrutura e a folha 12 apresenta uma tabela resumo dos coeficientes de segurança e das tensões na fundação.

### CHE BELO MONTE

MURO LATERAL-1 DO CANAL DE FUGA DO VERTEDOURO COMPLEMENTAR

SÍTIO BELA VISTA

ANÁLISE DE ESTABILIDADE

Calculo de Estabilidade

CHE - BELO MONTE - MURO LATERAL-1 DO CANAL DE FUGA - VT BELA VISTA

COORDENADAS DOS NOS

===================

NO           X              Y           NO           X              Y

1           .000         65.000         2          4.000         65.000

3          4.000         66.000         4          1.000         72.000

5           .000         72.000         6          5.000         65.000

7          5.000         66.000         8          1.000         74.000

9           .000         74.000        10          6.000         65.000

11          6.000         66.000        12          1.000         76.000

13           .000         76.000        14          7.000         65.000

15          7.000         66.000        16          1.000         78.000

17           .000         78.000        18          1.750         66.000

19          3.750         66.000        20          3.750         68.500

21          1.750         68.500        22          4.000         68.000

23          5.000         68.000        24          2.400         73.200

25          6.000         73.200        26          1.500         77.000

27          7.000         77.000        28          6.000         68.000

29          7.000         68.000        30          3.000         68.000

31          4.000         68.000        32          5.000         68.000

33          6.000         68.000        34          5.000         69.500

35          3.250         69.500        36          6.460         65.000

PONTO DE TOMBAMENTO:  X =       .00

Y =     65.00

MATERIAIS

=========

NMT    P.ESPEC.             MATERIAL

1      24.00               CONCRETO

2      21.00               ENRROCAM.(CCE)

3      13.00               ENRROCAM. SUB.

4      10.00               AGUA

5      21.00               ENRROCAM.(CCN)

POLIGONAIS

==========

POL    MAT        -------------  PONTOS  -------------

1       1        1    2    3    4    5    1

2       1        1    6    7    8    9    1

3       1        1   10   11   12   13    1

4       1        1   14   15   16   17    1

5      -1       18   19   20   21   18

6       4        3   31   30    3

7       4        7   32   22    7

8       4       11   33   23   11

9       4       15   29   28   15

10       3        7   32   22    7

11       3       11   33   23   11

12       3       15   29   28   15

13       2       23   33   25   24   23

14       2       28   29   27   26   28

15       2       22   32   34   35   22

16       5        7   34   35    7

17       5       11   25   24   11

18       5       15   27   26   15

POL    MAT       ESPES.        AREA            XCG           YCG

1       1        5.00         19.00          1.53         67.79

2       1        5.00         29.00          1.86         68.49

3       1        5.00         41.00          2.19         69.18

4       1        5.00         55.00          2.52         69.86

5      -1       16.00          5.00          2.75         67.25

6       4        5.00          1.00          3.67         67.33

7       4        5.00          1.00          4.67         67.33

8       4        5.00          1.00          5.67         67.33

9       4        5.00          1.00          6.67         67.33

10       3        5.00          1.00          4.67         67.33

11       3        5.00          1.00          5.67         67.33

12       3        5.00          1.00          6.67         67.33

13       2        5.00         11.96          4.73         71.09

14       2        5.00         29.25          5.12         73.54

15       2        5.00          2.06          4.30         68.82

16       5        5.00          3.06          4.42         68.33

17       5        5.00         12.96          4.80         70.80

18       5        5.00         30.25          5.17         73.33

AREA TOTAL DOS ELEMENTOS =    245.54

VOLUMES

=======

NMT    MATERIAL                  XCG       YCG          VOLUME

1     CONCRETO                  2.09     69.35         640.00

2     ENRROCAM.(CCE)            4.97     72.64         216.36

3     ENRROCAM. SUB.            5.67     67.33          15.00

4     AGUA                      5.17     67.33          20.00

5     ENRROCAM.(CCN)            5.01     72.29         231.36

PESO TOTAL  ...............      25157.22

CENTRO DE GRAVIDADE     X =          3.22

Y =         70.48

FUNDACAO

========

NLF     N1      N2     ESPESSURA      COMP        FI        COESAO

1       1       2        5.00        4.00       54.00      370.00

2       1       6        5.00        5.00       54.00      370.00

3       1      10        5.00        6.00       54.00      370.00

4       1      36        5.00        6.46       54.00      370.00

5      36      14        5.00         .54       54.00      370.00

CENTRO DE GRAVIDADE     X =         2.864

Y =        65.000

AREA DA FUNDACÇO ..........       110.000

MOMENTO POLAR    ..........       344.621

CARREGAMENTO -  1 - CCN  CONDICAO DE CARREGAM. NORMAL

=================

ACELERACAO

==========

MATERIAIS             DIR. X  DIR. Y      FORCA X       FORCA Y       MOMENTO

CONCRETO                 .00   -1.00            .0      -15360.0      -32040.0

ENRROCAM.(CCN)           .00   -1.00            .0       -4858.6      -24362.7

SUBPRESSAO

==========

NPS    NO     SUBPRESSAO

1      1          .00

2      2          .00

3      6          .00

4     10          .00

5     14          .00

6     36          .00

ESFORCOS DA SUBPRESSAO

======================

NLF   N1    N2       FORCA X      FORCA Y       FX * Y         FY * X

1     1     2           .00          .02          .00            .04

2     1     6           .00          .03          .00            .06

3     1    10           .00          .03          .00            .09

4     1    36           .00          .03          .00            .10

5    36    14           .00          .00          .00            .02

TOTAL .......           .00          .11                    .32

FORCAS APLICADAS

================

COORD. X     COORD. Y     FORCA X      FORCA Y      MOMENTO

.00        69.00     -2344.00          .00          .00

.00        67.73     -1094.00          .00          .00

.00        66.50      -330.00          .00          .00

ESFORCOS NA ORIGEM

==================

FORCA X         FORCA Y         MOMENTO

-3768.00       -20218.50       201375.30

MOMEMTO RESISTENTE =      56402.70

MOMENTO TOMBAMENTO =      12857.94

F.S. AO TOMBAMENTO =          4.39

RESULTANTE VERTICAL NEGATIVA =    -20218.61

RESULTANTE VERTICAL POSITIVA =          .11

FATOR SEGURAN€A  · FLUTUACAO =    183805.50

TENSAO NOS PONTOS DE FUNDACAO

=============================

NLF  NO     HORIZONTAL    VERTICAL      NORMAL    TANGENCIAL

1    1       -34.25      -303.08      -303.08       -34.25

2       -34.25      -136.47      -136.47       -34.25

2    1       -34.25      -303.08      -303.08       -34.25

6       -34.25       -94.82       -94.82       -34.25

3    1       -34.25      -303.08      -303.08       -34.25

10       -34.25       -53.17       -53.17       -34.25

4    1       -34.25      -303.08      -303.08       -34.25

36       -34.25       -34.01       -34.01       -34.25

5   36       -34.25       -34.01       -34.01       -34.25

14       -34.25       -11.52       -11.52       -34.25

FATOR DE MINORACAO DO ATRITO =      1.50

FATOR DE MINORACAO DA COESAO =      3.00

F. SEGURAN€A  ESCORREGAMENTO =      8.52

CARREGAMENTO -  2 - CCE  CONDICAO EXEPCIONAL DE ENCHENTE

=================

ACELERACAO

==========

MATERIAIS             DIR. X  DIR. Y      FORCA X       FORCA Y       MOMENTO

CONCRETO                 .00   -1.00            .0      -15360.0      -32040.0

ENRROCAM.(CCE)           .00   -1.00            .0       -4543.6      -22577.7

ENRROCAM. SUB.           .00   -1.00            .0        -195.0       -1105.0

AGUA                     .00   -1.00            .0        -200.0       -1033.3

SUBPRESSAO

==========

NPS    NO     SUBPRESSAO

1      1        20.00

2      2        30.00

3      6        30.00

4     10        30.00

5     14        30.00

6     36        30.00

ESFORCOS DA SUBPRESSAO

======================

NLF   N1    N2       FORCA X      FORCA Y       FX * Y         FY * X

1     1     2           .00       500.00          .00        1066.67

2     1     6           .00       625.00          .00        1666.67

3     1    10           .00       750.00          .00        2400.00

4     1    36           .00       807.50          .00        2782.11

5    36    14           .00        81.00          .00         545.13

TOTAL .......           .00      2763.50                8460.57

FORCAS APLICADAS

================

COORD. X     COORD. Y     FORCA X      FORCA Y      MOMENTO

.00        69.07     -2289.00          .00          .00

.00        67.83     -1040.00          .00          .00

.00        66.60      -275.00          .00          .00

EMPUXO D'AGUA

=============

NLE  N1   N2     ESP     N.AGUA              ESFORCOS NA ORIGEM

FORCA X     FORCA Y         MOMENTO

1   17    1     20.00     67.00      400.00         .00        -26266.67

2   14   27     20.00     68.00     -900.00         .00         59400.00

TOTAL .........     -500.00         .00         33133.34

ESFORCOS NA ORIGEM

==================

FORCA X         FORCA Y         MOMENTO

-4104.00       -17535.11       231797.30

MOMEMTO RESISTENTE =      57022.69

MOMENTO TOMBAMENTO =      22060.00

F.S. AO TOMBAMENTO =          2.58

RESULTANTE VERTICAL NEGATIVA =    -20298.61

RESULTANTE VERTICAL POSITIVA =      2763.50

FATOR SEGURAN€A  · FLUTUACAO =         7.35

TENSAO NOS PONTOS DE FUNDACAO

=============================

NLF  NO     HORIZONTAL    VERTICAL      NORMAL    TANGENCIAL

1    1       -37.31      -286.14      -286.14       -37.31

2       -37.31      -109.12      -109.12       -37.31

2    1       -37.31      -286.14      -286.14       -37.31

6       -37.31       -64.86       -64.86       -37.31

3    1       -37.31      -286.14      -286.14       -37.31

10       -37.31       -20.61       -20.61       -37.31

4    1       -37.31      -286.14      -286.14       -37.31

36       -37.31         -.25         -.25       -37.31

5   36       -37.31         -.25         -.25       -37.31

14       -37.31        23.65        23.65       -37.31

FATOR DE MINORACAO DO ATRITO =      1.30

FATOR DE MINORACAO DA COESAO =      2.00

F. SEGURAN€A  ESCORREGAMENTO =      9.37

CARREGAMENTO -  3 - CCL  CONDICAO LIMITE DE SISMO

=================

ACELERACAO

==========

MATERIAIS             DIR. X  DIR. Y      FORCA X       FORCA Y       MOMENTO

CONCRETO                -.05    -.97        -768.0      -14899.2       22183.2

ENRROCAM.(CCN)          -.05    -.97        -242.9       -4712.9       -6069.7

SUBPRESSAO

==========

NPS    NO     SUBPRESSAO

1      1          .00

2      2          .00

3      6          .00

4     10          .00

5     14          .00

6     36          .00

ESFORCOS DA SUBPRESSAO

======================

NLF   N1    N2       FORCA X      FORCA Y       FX * Y         FY * X

1     1     2           .00          .02          .00            .04

2     1     6           .00          .03          .00            .06

3     1    10           .00          .03          .00            .09

4     1    36           .00          .03          .00            .10

5    36    14           .00          .00          .00            .02

TOTAL .......           .00          .11                    .32

FORCAS APLICADAS

================

COORD. X     COORD. Y     FORCA X      FORCA Y      MOMENTO

.00        69.00     -2344.00          .00          .00

.00        67.73     -1094.00          .00          .00

.00        66.50      -330.00          .00          .00

ESFORCOS NA ORIGEM

==================

FORCA X         FORCA Y         MOMENTO

-4778.93       -19611.95       273891.50

MOMEMTO RESISTENTE =      54710.62

MOMENTO TOMBAMENTO =      17971.61

F.S. AO TOMBAMENTO =          3.04

RESULTANTE VERTICAL NEGATIVA =    -19612.05

RESULTANTE VERTICAL POSITIVA =          .11

FATOR SEGURAN€A  · FLUTUACAO =    178291.40

TENSAO NOS PONTOS DE FUNDACAO

=============================

NLF  NO     HORIZONTAL    VERTICAL      NORMAL    TANGENCIAL

1    1       -43.44      -339.68      -339.68       -43.44

2       -43.44      -114.25      -114.25       -43.44

2    1       -43.44      -339.68      -339.68       -43.44

6       -43.44       -57.89       -57.89       -43.44

3    1       -43.44      -339.68      -339.68       -43.44

10       -43.44        -1.53        -1.53       -43.44

4    1       -43.44      -339.68      -339.68       -43.44

36       -43.44        24.40        24.40       -43.44

5   36       -43.44        24.40        24.40       -43.44

14       -43.44        54.83        54.83       -43.44

FATOR DE MINORACAO DO ATRITO =      1.10

FATOR DE MINORACAO DA COESAO =      1.50

F. SEGURAN€A  ESCORREGAMENTO =     10.60

QUADRO RESUMO

=============

CASO      V        U        H       M. RES.   M. TOMB.   FS TOMB.  FS DESL.  FS FLUT.

CCN      20219        0    -3767      56403      12858      4.39      8.52 183805.50

CCE      20299     2764    -4103      57023      22060      2.58      9.37      7.35

CCL      19612        0    -4778      54711      17972      3.04     10.60 178291.40

QUADRO RESUMO DE TENSOES

========================

CASO        VERTICAL           HORIZONTAL            NORMAL            TANGENCIAL

MAXIMA    MINIMA    MAXIMA    MINIMA    MAXIMA    MINIMA    MAXIMA    MINIMA

CCN        -11      -302       -33       -33       -11      -302       -33       -33

CCE         24      -285       -36       -36        24      -285       -36       -36

CCL         55      -339       -42       -42        55      -339       -42       -42