COMPLEXO HIDRELÉTRICO BELO MONTE

ESTUDOS DE VIABILIDADE

ASSOREAMENTO E VIDA ÚTIL DO RESERVATÓRIO

BEL-V-10-108-0017-RE

Novembro – 2001

| ASSOREAMENTO E VIDA ÚTIL DO RESERVATÓRIO |
| --- |
| TIPO DE DOCUMENTO: Relatório Técnico | NÚMERO DO DOCUMENTO: BEL-V-10-108-0017-RE |
| REV. | DESCRIÇÃO | DATA | ELAB. | VISTO | APROV. | DATA | APROV. |
|  | ELETRONORTE |
| REVISÕES |
|  | PROJ. | VISTO |  | VISTO |
|  | ELAB. | APROV. |  | APROV. |
|  | CONF. | DATA MAI/01 |  | DATA |

CHE BELO MONTE REVISÃO DOS ESTUDOS DE VIABILIDADE ASSOREAMENTO E VIDA ÚTIL DO RESERVATÓRIO BEL-V-10-108-0017-RE

|  | NOVEMBRO - 2001 |
| --- | --- |

SUMÁRIO

1.	Introdução	1

2.	Disponibilidade de dados	1

3.	Análise dos dados	1

4.	Relação entre descarga sólida e líquida.	5

5.	Características do reservatório da UHE Belo Monte	5

6.	Abordagem metodológica	7

7.	Avaliação da taxa de crescimento das descargas sólidas	8

8.	Peso específico do material	9

9.	Eficiência de Retenção	10

10.	Avaliação da altura do depósito no pé da barragem	10

11.	Distribuição de sedimentos	11

12.	Resultados	11

13.	Conclusão	12

14.	Referências	13

FIGURAS

Figura 3.1 - Curvas de descargas líquida-sólida em Altamira nas 2 campanhas	3

Figura 5.1 - Reservatório da UHE Belo Monte	6

Figura 7.1 - Evolução do aporte sólido no rio Xingu em Altamira	9

TABELAS

Tabela 3.1 - Medições de descarga sólida em Altamira- 1987 a 1989.	1

Tabela 3.2 - Diferença nas descargas sólidas nas duas campanhas	4

Tabela 5.1 - Cotas características do reservatório da UHE Belo Monte	6

Tabela 5.2 - Curvas cota-área-volume	7

Tabela 7.1 - Taxa de transporte de sedimentos	8

Tabela 8.1 - Coeficientes para obtenção do peso específico	10

Tabela 8.2 - Peso específico	10

Tabela 9.1 - Eficiência de retenção	10

Tabela 12.1 - Resultados	12

# Introdução

O objetivo deste estudo é avaliar o assoreamento do reservatório da UHE Belo Monte.

A obra será construída com as estruturas da tomada d´água fora do curso d´água e terá as vazões turbinadas restituídas pelo canal de fuga em trecho do rio a jusante de onde será localizado o sistema extravasor. O sistema extravasor, por sua vez, situado na calha do rio Xingu, será ligado à tomada d´água por canais que derivam parte da vazão do rio Xingu.

Neste arranjo singular e para efeito deste estudo, pode-se considerar a existência de dois volumes de reservação interligados pelos canais de derivação. Este conjunto constitui o reservatório da UHE Belo Monte.

A metodologia empregada para avaliação do assoreamento, compatível com o tipo, qualidade e quantidade dos dados hidrossedimentométricos disponíveis, adotada neste estudo, não contempla todas as particularidades do reservatório da UHE Belo Monte. O sistema constituído pelos canais de derivação, tomada d´água, sistema extravasor e volumes de reservação, é então, abordado de tal forma que procure adequar às metodologias existentes a natureza do problema.

# Disponibilidade de dados

A campanha sedimentométrica teve início em 1978, na fase dos Estudos de Inventário tendo-se obtido as primeiras medições de descarga sólida em Altamira a partir de 1979. Utilizou-se, neste serviço, amostradores pontuais de 1 litro de capacidade, e coleta de amostras em 3 verticais, a 20% e a 80% da profundidade total. As concentrações nas verticais de coleta foram calculadas por meio da expressão proposta por Straub (ver referência 3). Um total de 30 amostras foram obtidas.

A partir do início de 1987 na 1a fase dos Estudos de Viabilidade foi iniciada uma campanha sedimentométrica que teve como objetivo obter uma melhoria na qualidade e na quantidade de dados sedimentométricos.

Nessa fase da operação da rede sedimentométrica, optou-se pela coleta de amostras integradas nas verticais, por meio de amostradores com saca deformável de 5 litros de capacidade (tipo AMS-8), tendo-se ainda, incluído a amostragem do material constituinte dos leitos, com o uso de amostradores de fundo tipo USBM-54. O número de verticais de amostragem de sedimentos foi de 15 para material sólido em suspensão e 10 para material do leito. Foram também determinadas as granulometrias dos materiais transportados em suspensão e daqueles constituintes dos leitos.

# Análise dos dados

A Tabela 3.1 apresenta os dados de concentração média,  vazão líquida e vazão sólida referentes ao período 1987 até 1989 que foram coletados por metodologia distinta da campanha de 1979 a 1986.

Tabela 3.1 - Medições de descarga sólida em Altamira- 1987 a 1989.

| Número da Amostra | Data da coleta | Nível d´água | Concentração média | Vazão líquida | Vazão sólida |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (m) | (mg/l) | (m³/s) | (t/dia) |
| 1 | 05/02/1987 | 4,44 | 21,6 | 6.696 | 12.496 |
| 2 | 13/02/1987 | 4,45 | 11,9 | 6.740 | 6.930 |
| 3 | 17/02/1987 | 4,67 | 18,8 | 7.715 | 12.532 |
| 4 | 21/02/1987 | 5,25 | 29,0 | 10.485 | 26.271 |
| 5 | 13/03/1987 | 6,41 | 15,5 | 16.773 | 22.462 |
| 6 | 17/03/1987 | 6,90 | 13,9 | 19.717 | 23.679 |
| 7 | 24/03/1987 | 6,87 | 11,4 | 19.537 | 19.243 |
| 8 | 28/03/1987 | 6,76 | 10,7 | 18.876 | 17.450 |
| 9 | 07/04/1987 | 6,68 | 9,9 | 18.395 | 15.734 |
| 10 | 24/04/1987 | 6,41 | 6,6 | 16.773 | 9.565 |
| 11 | 29/04/1987 | 6,02 | 8,5 | 14.456 | 10.616 |
| 12 | 20/05/1987 | 5,00 | 6,8 | 9.240 | 5.429 |
| 13 | 02/06/1987 | 4,44 | 6,5 | 6.696 | 3.760 |
| 14 | 08/06/1987 | 4,10 | 5,0 | 5.270 | 2.277 |
| 15 | 12/06/1987 | 3,95 | 5,7 | 4.715 | 2.322 |
| 16 | 14/07/1987 | 3,17 | 3,3 | 2.285 | 651 |
| 17 | 18/07/1987 | 3,08 | 7,9 | 2.064 | 1.409 |
| 18 | 31/07/1987 | 2,87 | 6,5 | 1.609 | 903 |
| 19 | 06/08/1987 | 2,83 | 4,3 | 1.527 | 567 |
| 20 | 18/09/1987 | 2,53 | 4,2 | 1.017 | 369 |
| 21 | 30/09/1987 | 2,51 | 6,0 | 986 | 511 |
| 22 | 07/10/1987 | 2,56 | 5,3 | 1.063 | 487 |
| 23 | 20/10/1987 | 2,67 | 10,2 | 1.244 | 1.096 |
| 24 | 23/10/1987 | 2,68 | 5,4 | 1.261 | 588 |
| 25 | 27/10/1987 | 2,69 | 8,1 | 1.278 | 894 |
| 26 | 30/10/1987 | 2,69 | 8,0 | 1.278 | 883 |
| 27 | 03/11/1987 | 2,70 | 12,0 | 1.295 | 1.343 |
| 28 | 07/11/1987 | 2,77 | 15,4 | 1.414 | 1.881 |
| 29 | 13/11/1987 | 2,68 | 16,8 | 1.261 | 1.830 |
| 30 | 18/11/1987 | 2,70 | 22,6 | 1.295 | 2.529 |
| 31 | 24/11/1987 | 2,80 | 28,4 | 1.465 | 3.595 |
| 32 | 27/11/1987 | 2,96 | 17,6 | 1.796 | 2.731 |
| 33 | 01/12/1987 | 3,17 | 12,8 | 2.285 | 2.527 |
| 34 | 03/12/1987 | 3,24 | 14,8 | 2.466 | 3.153 |
| 35 | 08/12/1987 | 3,26 | 7,1 | 2.519 | 1.545 |
| 36 | 15/12/1987 | 3,32 | 5,6 | 2.680 | 1.297 |
| 37 | 18/12/1987 | 3,42 | 5,9 | 2.960 | 1.509 |
| 38 | 06/01/1988 | 3,98 | 6,0 | 4.826 | 2.502 |
| 39 | 15/01/1988 | 4,54 | 11,5 | 7.136 | 7.090 |
| 40 | 18/01/1988 | 4,70 | 21,8 | 7.850 | 14.786 |
| 41 | 23/01/1988 | 5,01 | 13,4 | 9.288 | 10.753 |
| 42 | 27/01/1988 | 4,98 | 17,3 | 9.146 | 13.671 |
| 43 | 29/01/1988 | 4,96 | 15,6 | 9.052 | 12.201 |
| 44 | 05/02/1988 | 4,93 | 16,0 | 8.911 | 12.319 |
| 45 | 08/02/1988 | 4,91 | 17,0 | 8.817 | 12.950 |
| 46 | 12/02/1988 | 4,93 | 18,8 | 8.911 | 14.474 |
| 47 | 18/02/1988 | 5,19 | 14,1 | 10.179 | 12.400 |
| 48 | 20/02/1988 | 5,33 | 18,6 | 10.893 | 17.505 |
| 49 | 22/02/1988 | 5,49 | 15,7 | 11.709 | 15.883 |
| 50 | 29/02/1988 | 6,02 | 18,8 | 14.456 | 23.481 |
| 51 | 04/03/1988 | 6,18 | 12,1 | 15.394 | 16.094 |
| 52 | 07/03/1988 | 6,54 | 10,4 | 17.553 | 15.773 |
| 53 | 12/03/1988 | 6,78 | 9,3 | 18.996 | 15.264 |
| 54 | 14/03/1988 | 6,84 | 8,5 | 19.356 | 14.215 |
| 55 | 18/03/1988 | 7,08 | 6,2 | 20.799 | 11.142 |
| 56 | 22/03/1988 | 7,10 | 9,5 | 20.919 | 17.170 |
| 57 | 25/03/1988 | 7,08 | 6,2 | 20.799 | 11.142 |
| 58 | 28/03/1988 | 7,11 | 5,8 | 20.979 | 10.513 |
| 59 | 04/04/1988 | 7,25 | 6,8 | 21.821 | 12.820 |

(continuação da Tabela 3.1)

| 60 | 08/04/1988 | 7,23 | 5,9 | 21.700 | 11.062 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | 12/04/1988 | 7,14 | 5,5 | 21.159 | 10.055 |
| 62 | 15/04/1988 | 7,04 | 7,0 | 20.558 | 12.434 |
| 63 | 18/04/1988 | 6,92 | 8,9 | 19.837 | 15.254 |
| 64 | 22/04/1988 | 7,02 | 7,3 | 20.438 | 12.891 |
| 65 | 25/04/1988 | 6,94 | 6,6 | 19.957 | 11.381 |
| 66 | 29/04/1988 | 6,94 | 6,7 | 19.957 | 11.553 |
| 67 | 02/05/1988 | 6,98 | 5,6 | 20.198 | 9.773 |
| 68 | 06/05/1988 | 7,08 | 6,5 | 20.799 | 11.681 |
| 69 | 11/05/1988 | 6,92 | 7,2 | 19.837 | 12.340 |
| 70 | 16/05/1988 | 6,46 | 6,9 | 17.073 | 10.178 |
| 71 | 19/05/1988 | 6,22 | 7,6 | 15.633 | 10.265 |
| 72 | 23/05/1988 | 5,80 | 13,0 | 13.300 | 14.939 |
| 73 | 27/05/1988 | 5,50 | 11,8 | 11.760 | 11.990 |
| 74 | 31/05/1988 | 5,28 | 11,2 | 10.638 | 10.294 |
| 75 | 03/06/1988 | 5,06 | 8,4 | 9.528 | 6.915 |
| 76 | 06/06/1988 | 4,94 | 7,0 | 8.958 | 5.418 |
| 77 | 20/06/1988 | 4,39 | 3,0 | 6.477 | 1.679 |
| 78 | 24/06/1988 | 4,21 | 6,2 | 5.721 | 3.065 |
| 79 | 27/06/1988 | 4,11 | 8,8 | 5.311 | 4.038 |
| 80 | 14/10/1988 | 2,52 | 7,6 | 1.001 | 657 |
| 81 | 21/10/1988 | 2,63 | 6,6 | 1.176 | 671 |
| 82 | 15/12/1988 | 4,45 | 18,2 | 6.740 | 10.599 |
| 83 | 13/01/1989 | 5,40 | 17,0 | 11.250 | 16.524 |
| 84 | 23/01/1989 | 5,52 | 14,3 | 11.862 | 14.656 |
| 85 | 04/02/1989 | 5,38 | 13,2 | 11.148 | 12.714 |
| 86 | 09/02/1989 | 5,58 | 13,7 | 12.168 | 14.403 |

Na Figura 3.1 ambos os agrupamentos de dados são representados em escala logaritmica.

Figura 3.1 - Curvas de descargas líquida-sólida em Altamira nas 2 campanhas

A Tabela 3.2 apresenta valores da diferença entre as descargas sólidas para duas faixas de vazões líquidas.

Tabela 3.2 - Diferença nas descargas sólidas nas duas campanhas

| Descarga líquida | Descarga sólida | Redução em no de vezes que Qs1987-1989 < Qs1979-1986 |
| --- | --- | --- |
|  | Qs1987-1989 | Qs1979-1986 |  |
| (m3/s) | (t/dia) | (x) |
| 2.000 | 16.280 | 2.107 | 7,7 |
| 20.000 | 155.788 | 22.487 | 6,9 |

A causa das diferenças de valores da descarga sólida entre as duas campanhas é de difícil determinação e pode ter sua gênese em vários fatores. Citam-se a seguir alguns deles:

- ações antrópicas no período de 1978 a 1986 que teriam estimulado um aumento localizado, no tempo, da produção de sedimentos dos rios, na bacia do rio Xingu, tal como a exploração de minérios em garimpos e que tenha sido abandonada nos períodos posteriores;

- diferença na metodologia de coleta e análise dos dados entre as duas campanhas;

- erros sistemáticos na amostragem, transporte das amostras ou na metodologia de análise em laboratório.

No primeiro caso vale dizer que qualquer ocorrência de natureza antrópica teria sido facilmente identificada em virtude dos altos valores na diferença da produção de sedimentos quantificados. No entanto não se tem registro de intervenções na região que possam ter afetado de modo significativo o regime sedimentológico do rio dentro do período em que foram feitas as medições de descarga sólida da primeira campanha.

Em virtude das diferenças encontradas, não foi possível reunir os dados de ambas as campanhas para o estudo de assoreamento do reservatório tendo sido necessário escolher um agrupamento de dados.

Os dados do período de 1987 a 1989 foram escolhidos pelos motivos expostos a seguir:

- representatividade de período mais recente;

- maior amostragem em número de medições (86 na 2a Campanha contra 30 na 1a );

- agrupamento de dados com menor dispersão (ver Figura 3.1);

- metodologia utilizada, incluindo maior número de verticais na seção e  coleta de amostras por integração na vertical;

- levantamento das curvas granulométricas do material em suspensão;

- inexistência de registros que possam explicar de forma satisfatória a ocorrência de um aumento localizado no tempo do aporte sólido na bacia do rio Xingu.

Como foi indicado na campanha de 1987 até 1989 foram realizadas análises granulométricas do material em suspensão. Os valores foram extraídos do documento indicado na referência  3. A partir destes valores definiu-se:

Porcentagem de argila......	: 	41%

Porcentagem de silte........	:	54%

Porcentagem de areia.......	:	  5%

Esses valores são também apresentados na Tabela 8.1 mais adiante.

Embora tenham sido feitas análises granulométricas do material de fundo, em virtude do curto período de observação (1987 a 1989) preferiu-se adotar percentual sobre o valor das descargas sólidas em suspensão - procedimento amplamente utilizado na bibliografia técnica (ver referência 6) - para estimar o valor da descarga sólida de arrasto.

# Relação entre descarga sólida e líquida.

Assume-se um valor de 30% correspondente ao transporte sólido não medido. Este percentual procura estimar o transporte de fundo e as incertezas decorrentes do transporte sólido correspondente à região não medida na seção transversal.

A equação

Qs = 0,8506 . Q0,8309 ,

onde Qs representa a descarga sólida total em t/dia e Q a descarga líquida em m3/s, foi obtida para um coeficiente de correlação linear de 0,83 e 85 valores. A medição de número 77 foi desprezada.

A vazão média do período 1931 a 2000 corresponde a

7.851 m3/s

Aplicando-se a relação acima à mesma série de vazões médias mensais (referência 8) a correspondente descarga sólida é de

8.702 t/dia.

# Características do reservatório da UHE Belo Monte

A Figura 5.1 apresenta o desenho em planta do reservatório da UHE Belo Monte. Identifica-se a presença de um volume de reservação a montante dos canais cujo remanso resulta em seu prolongamento em direção à cidade de Altamira. A jusante é limitado pelos canais que conduzem a vazão para a tomada d´água e pelo vertedor principal. Este volume será designado de reservatório de montante, Rm . O volume a jusante dos canais e a montante do conjunto tomada d´água-casa de força será rotulado de reservatório de jusante, Rj

Durante a operação da usina, a vazão chega em sua totalidade ao reservatório de montante. A maior parte dessa vazão é derivada pelos canais de acesso ao trecho de jusante onde se encontram as tomadas d´água.

Utilizando-se simulações elaboradas pela UFPa, que estuda a vazão a ser derivada para jusante para atendimento de exigências ambientais, estima-se que o engolimento corresponderá a aproximadamente 70% da vazão do rio Xingu em Altamira, enquanto que 30% será vertido para a calha natural do rio Xingu. Os cálculos foram elaborados para a série de 1931 a 1996:

- Vazão Turbinada (Qt)......................:	período 1931-1996........: 	5.223 m3/s

- Vazão Média Mensal Afluente (Qm): 	período 1931-1996........:	7.561 m3/s

- Qt/Qm = 0,691	--> 	adotado 70%.

Valores característicos para os dois volumes de reservação são apresentados na Tabela 5.1. A Tabela 5.2, apresenta as curvas cota-área-volume para os reservatórios de montante, jusante e para todo o complexo de reservação.

Figura 5.1 - Reservatório da UHE Belo Monte

Tabela 5.1 - Cotas características do reservatório da UHE Belo Monte

| Cotas características |
| --- |
| (m) |
| N.A. máximo normal | 97,00 |
| Fundo dos canais | 85,00 |
| Soleira do vertedor principal | 80,00 |
| Soleira da tomada d´água | 65,00 |
| Fundo do reservatório de montante | 65,00 |
| Fundo do reservatório de jusante | 37,00 |

Tabela 5.2 - Curvas cota-área-volume

| Curvas cota-área-volume |
| --- |
| Cota | Área | Volume |
|  | Aj | Am | At | Vj | Vm | Vt |
| (m) | (km2) | (km3) |
| 37,00 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
| 40,00 | 0,286 |  | 0,286 | 0,001 |  | 0,001 |
| 50,00 | 1,006 |  | 1,006 | 0,007 |  | 0,007 |
| 60,00 | 4,598 |  | 4,598 | 0,033 |  | 0,033 |
| 65,00 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 70,00 | 17,241 | 1,071 | 18,312 | 0,128 | 0,004 | 0,132 |
| 80,00 | 42,772 | 3,255 | 46,026 | 0,417 | 0,024 | 0,441 |
| 90,00 | 90,663 | 150,348 | 241,011 | 1,066 | 0,570 | 1,636 |
| 97,00 | 119,259 | 279,183 | 398,442 | 1,798 | 1,969 | 3,767 |
| 100,00 | 131,206 | 431,815 | 563,022 | 2,173 | 3,014 | 5,187 |

# Abordagem metodológica

Diante das particularidades do arranjo da obra conforme exposto anteriormente, e das características dos métodos adotados para cálculo do assoreamento nos reservatórios (Método Empírico Redutor de Área), foram estudadas 3 abordagens do problema que seguem apresentadas. O objetivo é verificar  em que tempo se atingirá a cota da tomada d´água. Deve-se levar em conta que para a operação da usina não existem volumes de espera .

Na primeira abordagem (Caso 1) os volumes de reservação foram considerados como um único reservatório. Calcula-se uma eficiência de retenção para o reservatório como um todo. O tempo para atingir a cota da tomada d´água é obtido, bem como a nova curva cota-área-volume ao final deste tempo.

A segunda abordagem (Caso 2) supõe que a diferença entre o aporte de sedimentos que chega inicialmente no reservatório de montante e que dele escoa pelos canais e pelo vertedouro pode ser representada pela sua eficiência de retenção (ERm).

A diferença entre 100% e esse índice revela o valor total que é destinado para jusante. Para estimar a parcela do valor do volume de sólidos que é conduzido pelo canal e pelo vertedor, utilizou-se a porcentagem das vazões do rio Xingu que será  turbinada, estimada em 70%, conforme esclarecido acima.  Com isso, o volume de sólidos que chega ao reservatório de jusante pode ser representado pela equação:

Vsjus = (0,7) . (1-ERm) . (Vstotal)

onde Vsjus é o volume de sedimentos que chega ao reservatório de jusante, ERm é a eficiência de retenção do reservatório de montante (dividida por 100) e Vstotal é o volume total de sedimentos no rio Xingu.

Observa-se que devido à cota da base do canal estar situada a 85,00m uma parte considerável do volume de montante poderá sofrer sedimentação sem que antes se atinja a cota 65,00m no reservatório de jusante que representa a soleira da tomada d´água. Pode-se supor (Caso 3) que os sedimentos que ficarão retidos acima da cota 85,00m no reservatório de montante corresponderá ao volume principal de sedimentos que será liberado para o reservatório de jusante onde se encontra a tomada d´água.

Cada uma das abordagens acima conseguem representar certas situações  em detrimento de outras que são desconsideradas.  No primeiro caso não leva-se em consideração a “soleira natural” que existe entre os dois volumes de reservação representada pela cota elevada em que se encontra o fundo dos canais de derivação. Quanto à segunda abordagem, a derivação pelos canais não é prevista no método de obtenção da eficiência de retenção. Além disso é possível que devido às diferentes características de solo e cobertura vegetal, das duas áreas de reservação, situada fora e no leito do rio o tipo de sedimento e sua correspondente vazão sólida podem diferir significativamente daquela que está em trânsito no leito do rio Xingu. A qualidade da água que transita no canal também é distinta daquela que se aproxima pelo rio Xingu, vez que apenas a parte que se encontra mais próxima da superfície é carreada pelos canais. A relação entre descarga sólida e líquida pode também mudar.

# Avaliação da taxa de crescimento das descargas sólidas

A Eletrobrás recomenda considerar para estudos de aproveitamento hidrelétrico (referência 6), um deflúvio sólido médio igual ao dobro do valor   calculado, prevendo-se, assim um possível aumento na produção de sedimentos devido a ações antrópicas. Esse procedimento é usado normalmente por entidades internacionais em cálculos dessa natureza. Neste trabalho procurou-se avaliar a taxa de variação do crescimento do transporte sólido e compará-la com a recomendação da Eletrobrás.

Com base no trabalho apresentado na referência 7 foi avaliada a variação da taxa de crescimento das descargas sólidas para o período de 1987 a 1989.

A variação da taxa de crescimento r das vazões sólidas em um determinado período  pode ser estimado como

Ec = (rf -ri) / ri

onde ri representa a taxa de variação inicial e rf a final do período. A taxa anual de transporte de sedimento R é dada pela  relação

(1+R)n = 1+ Ec

em que n representa o período de amostragem.

A Tabela 7.1 apresenta os valores utilizados para cálculo e a taxa anual de transporte de sedimentos R encontrada.

Tabela 7.1 - Taxa de transporte de sedimentos

| Período | Vazão | Deflúvio Sólido | Vazão Acumulada | Deflúvio Sólido Acumulado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| mês | ano | mês | ano | m3/s | t/dia | m3/s | t/dia |
| Janeiro | 1987 | Maio | 1987 | 12.218 | 17.373 | 12.218 | 17.373 |
| Janeiro | 1988 | Junho | 1988 | 13.582 | 14.487 | 25.800 | 31.861 |
| Dezembro | 1988 | Junho | 1989 | 14.764 | 21.631 | 40.563 | 53.492 |
| ri = (31.861/25.800) ................................: 1,23 |
| ri = (53.492-31861)/(40.563-25.800).......: 1,47 |
| R..............................................................: 19% |

A Figura 7.1 apresenta graficamente a evolução do transporte sólido para o período de águas altas. Escolheu-se estudar esse período porque no ano de 1989 as medições de descarga sólida foram realizadas nessa época. Nas  cheias o aporte de sedimentos é mais volumoso do que na recessão sendo mais significativo para avaliação na variação da taxa de transporte sólido.

Figura 7.1 - Evolução do aporte sólido no rio Xingu em Altamira

Supondo que a taxa de crescimento obtida se prolongue por 10 anos, chega-se ao valor de 1,87 inferior à recomendação da Eletrobrás. Nesse trabalho será adotado o valor de 2,5 que corresponde à previsão de que a taxa de crescimento da vazão sólida persista por 16 anos.

# Peso específico do material

Lara e Pemberton (referência 1) desenvolveram um método para estimativa do peso inicial dos depósitos de sedimento. Concluíram que o peso específico aparente dos depósitos de sedimento em um reservatório pode ser calculado segundo seu tipo de operação, do grau de compactação dos sedimentos e da granulometria, fatores que mais influenciam na consolidação dos depósitos (referência 6).

Classificando o reservatório como do tipo I (referência 1) - Sedimento sempre submerso ou quase sempre submerso - tendo em vista o tipo de operação a fio d´água, obtém-se os coeficientes apresentados na Tabela 8.1 onde, respectivamente para argila, silte e areia pc, pm e ps são as porcentagens e Wc, Wm e Ws  coeficientes. Os percentuais para argila, silte e areia foram retirados das análises granulométricas apresentadas na referência 3, 4 e 5 realizadas durante a campanha de 1987 até 1989.

O cálculo do peso específico inicial é

.

Para se obter o peso específico após T anos de operação do reservatório, utilizou-se a fórmula de Miller (referência 1) :

onde K é obtido por

os valores de Kc, Km e Ks são constantes baseadas no tipo de operação do reservatório obtidas da referência 1 e  apresentadas na Tabela 8.1.

Tabela 8.1 - Coeficientes para obtenção do peso específico

| Wc | Kc | Pc | Wm | Km | Pm | Ws | Ks | Ps |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,416 | 0,2563 | 0,41 | 1,121 | 0,091 | 0,54 | 1,55 | 0 | 0,05 |

Valores utilizados do peso específico para o presente estudo são apresentados na Tabela 8.2.

Tabela 8.2 - Peso específico

| Tempo de sedimentação | Peso específico |
| --- | --- |
| (anos) | (t/m3) |
| 50 | 1,053 |
| 100 | 1,097 |
| 180 | 1,136 |
| 248 | 1,157 |
| 513 | 1,205 |
| Inicial | 0,852 |

# Eficiência de Retenção

Para calcular a eficiência de retenção foi utilizada a curva de Brune (referência 1). Os resultados estão resumidos na Tabela 9.1. O valor da eficiência de retenção ERt  = 53% foi adotado para o cálculo supondo um único reservatório (Caso 1) e para o Caso 3 em que, os sedimentos acima da cota 85,00 m  no reservatório Rm são transferidos para Rj .

Quando se supõe que os sedimentos são transportados para Rj proporcionalmente à ERm e à partição de vazões nos canais e Vertedor Principal (Caso 2), tem-se uma eficiência de retenção para Rm de 40% (ERm) e de 45% (ERj) para Rj.

Tabela 9.1 - Eficiência de retenção

| Reservatório | Volume | Volume afluente anual | Capacidade de afluência | ER |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (km3) | (m3/ano) | Rj | (%) |
| Rt | 3,770 | 247.591.823.608 | 0,015 | ERt 53 |
| Rm | 1,969 | 247.591.823.608 | 0,008 | ERm 40 |
| Rj | 1,798 | 173.314.276.526 | 0,010 | ERj 45 |

# Avaliação da altura do depósito no pé da barragem

O “método empírico de redução de área”, de Borland e Miller permite calcular a altura de depósito de sedimentos no pé da barragem e a distribuição dos depósitos ao longo do leito do reservatório (referência 6).

O método parte do princípio de que, (com base em levantamentos realizados em 30 reservatórios nos EUA), existe uma estreita relação entre a forma do reservatório e a porcentagem de sedimentos depositados. Os reservatórios são então classificados segundo tipos baseados na relação da profundidade-capacidade do reservatório.

No presente estudo as curvas de profundidade-capacidade nos diversos casos estudados conduziram a reservatórios do Tipo I que representa Lagos (referência 1) ou de zonas planas (referência 6).

Encontraram-se os seguintes valores de m - recíproco da tangente da curva profundidade(abcissa)-capacidade(ordenada) - para o reservatório (mRt), e os volumes de reservação de montante (mRm) e jusante (mRj) :

mRt 	= 4,4

mRm 	= 4,3

mRj 	= 3,8

Para m situado entre 3,5 e 4,4 o reservatório é do Tipo I.

# Distribuição de sedimentos

Baseado no tipo do reservatório encontrado, utilizam-se as curvas de profundidade relativa versus área relativa, para avaliação da distribuição de sedimentos em um reservatório (referência 1). Para reservatórios do Tipo I a curva é:

onde p é a profundidade relativa e Ap representa valores adimensionais de área de reservatório.

Os volumes de sedimentação entre áreas foram calculados com base na relação:

onde Ai e Ai+1 representam áreas subjacentes e ΔV e Δh o incremento de cota e volume respectivamente.

# Resultados

Na Tabela 12.1 resumem-se os resultados dos vários casos estudados. O objetivo é verificar o tempo para se atingir a cota da soleira da tomada d´água. Verifica-se que todas as abordagens levam a tempos de vida útil bem acima da recomendação da Eletrobrás que é de verificar a sedimentação para um período de 100 anos.

Considerando o reservatório como um único volume de reservação (Caso 1), foi necessário um tempo de 180 anos para que os sedimentos atinjam a cota da soleira da tomada d´água. Este caso não leva em consideração a distribuição do sedimento nos volumes de reservação de montante e jusante.

Já no caso em que se procurou avaliar a distribuição do sedimento nos reservatórios segundo a proporcionalidade da estimativa de partição de vazões vertidas e de engolimento, o tempo para assoreamento é de 513 anos.  Uma das críticas que se faz a esta esta abordagem é que o método utilizado para obtenção da eficiência de retenção não prevê derivações como as que ocorrem nos canais de jusante. Ademais, a vazão que passa para o reservatório de jusante poderá ter sua concentração de sólidos alterada em virtude da seleção natural de se transitar águas provenientes da região de superfície do volume de reservação que está a montante dos canais, visto que suas cotas de fundo são de 85,00 m. Esta abordagem poderia ser otimizada se fosse acrescentado ao volume de sólidos afluentes ao volume de reservação de jusante uma parcela dos sedimentos que são assoreados acima da cota 85,00 m no volume de reservação de montante. No entanto a parcela a se considerar seria de difícil  avaliação o que resultaria na adoção de um valor subjetivo.

No caso em que se supõe que a parcela de sedimentos acima da cota 85,00 m é responsável pela sedimentação do volume de reservação de jusante, chegou-se ao valor de 248 anos. Verifica-se que antes do reservatório sedimentar-se totalmente até a cota de fundo dos canais, ou seja, com o volume de reservação de montante plenamente assoreado até cota 82,51 m, já terá ocorrido deposição de sólidos em quantidade suficiente (636.355.048 m3) acima da cota 85,00 m para sedimentar o volume de reservação de jusante até a cota da soleira da tomada d´água (65,00 m).

Tabela 12.1 - Resultados

| Casos | Volumes de reservação | Tempo p/ assorear | ER | peso específico | Deflúvio sólido médio anual | Volume de sedimentos | Cota zerom Cota p/ área zero |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Total | Acima da 85,00m |  |
| (n) | (descrição) | (sigla) | (anos) | (%) | (t/m³) | (t/ano) | Fator | (t/ano) | (m³) | (m) |
| (1) | Reservatório total. | Rt | 180 | 53 | 1,136 | 3.176.396 | 2,5 | 7.905.685 | 664.074.538 |  | 64,99 |
| (2) | Sedimentos transportados para Rj proporcionalmente à ERm e à partição de vazões nos canais e VP. | Rm | 513 | 40 | 1,205 | 3.176.396 | 2,5 | 7.905.685 | 1.346.289.818 |  | 85,00 |
|  |  | Rj | 513 | 45 | 1,205 | 1.334.087 | 2,5 | 3.320.388 | 636.121.939 |  | 65,02 |
| (3) | Sedimentos acima da cota 85,00 metros no Rm transferido para Rj. | Rm | 248 | 53 | 1,157 | 3.176.396 | 2,5 | 7.905.685 | 898.267.887 | 636.355.048 | 82,51 |
|  |  | Rj |  |  |  |  |  |  | 636.355.048 |  | 65,03 |

# Conclusão

As várias abordagens utilizadas para obtenção do tempo necessário para assoreamento do reservatório até a cota da soleira da tomada d´água explicam a sedimentação do reservatório da UHE Belo Monte levando em consideração diferentes aspectos do mecanismo de assoreamento. O resultado fundamental  é de que todas as abordagens levaram a um tempo de assoreamento muito superior ao requerido para verificação pela literatura técnica específica (ver referência 6) que é de 100 anos.

Vale lembrar que dois parâmetros utilizados no método foram levados a extremos:

- Crescimento da taxa de variação da descarga sólida que resultou em um valor de 2,5 em contraste com a recomendação da Eletrobrás que é de duplicar o valor da descarga sólida encontrada;

- Acréscimo de 30% à descarga sólida de suspensão para considerar os valores relativos ao arrasto, incertezas nas medições da descarga sólida e da região não medida pelos amostradores.

Considera-se que o Caso 2 - onde se supõe que os sedimentos que se depositam acima da cota 85,00 m no volume de reservação de montante corresponde aos sedimentos que são transportados para o volume de reservação de jusante - por sua simplicidade mas também por considerar a existência de dois volumes de reservação é o adotado para representar o esquema de assoreamento no reservatório de Belo Monte.

Portanto, tendo em vista os dados adotados, o tempo para assoreamento do reservatório de Belo Monte até a cota da soleira da tomada d´água é de 248 anos.

Finalmente, levando-se em consideração as diferenças encontradas entre os valores das descargas sólidas nas duas campanhas realizadas e em virtude da subjetividade na escolha dos dados utilizados (Campanha de 1987-1989) convém que sejam realizadas novas campanhas de medição de descarga sólida que confirmem os valores obtidos durante o período de 1987 a 1989. Passados mais de 12 anos da última amostragem, é importante verificar se tem havido aumento na taxa de variação anual na produção de sedimentos no rio Xingu.

# Referências

Ref.(1)

Design of small dams - United States Department of the Interior - Bureau of Reclamation - A water resources technical publication - Second Edition - 1973.

Ref.(2)

IHX-10V-3084-NT - Estudos Xingu - Contrato DT-IHX-001/75 - Estudos de Viabilidade - Complexo Hidrelétrico de Altamira - Estudos de assoreamento e de vida útil dos reservatórios de Kararaô - Junho 1987.

Ref.(3)

KAR-10B-1010-RE - UHE KARARAÔ - Projeto Básico - Relatório de Consolidação de Dados Hidrometeorológicos - Sedimentometria - Novembro 1988.

Ref.(4)

KAR-10B-1011-RE - UHE KARARAÔ - Projeto Básico - Campanha Hidrométrica - Eixo Kararaô - Relatório de Atividades 4o Trimestre de 1989 - Fevereiro 1989.

Ref.(5)

BMT-B-10-04100-RE - UHE BELO MONTE - Projeto Básico - Campanha Hidrométrica Eixo Belo Monte -Relatório de Atividades 1o Quadrimestre de 1989 - Junho 1989.

Ref.(6)

Hidrossedimentologia prática (1994) - Newton de Oliveira Carvalho - CPRM - Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, Eletrobrás - Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - 1994.

Ref.(7)

I Simpósio de recursos hídricos do Centro-oeste - “O assoreamento de pequeno reservatório devido efeito de enchente extraordinária - Itiquira, um estudo de caso - Newton de O. Carvalho, Luiz G. Guilhon, Pedro A. Trindade. - Junho de 2000.

Ref.(8)

UHE BELO MONTE (Comp. da Viabilidade) – Relatório Interno RI-No.018/2000 – Série de vazões médias mensais, regularização e permanência de vazões, Novembro de 2000.

Ref.(9)

UHE BELO MONTE (Comp. da Viabilidade) – Relatório Interno RI-No.021/2000 – Análise da curva-chave do rio Xingu em Altamira, Dezembro de 2000.

# Text boxes

Vertedor

Volume de reservação de montante (Rm)

ERm = 40%

Cota de fundo: 65,00 m

Volume de reservação de  jusante (Rj)

ERj = 45%

Cota de fundo: 37,00 m

Tomada d´água

Canais de derivação

Cota de fundo: 85,00 m