CHE BELO MONTE

ESTUDOS DE VIABILIDADE

LEVANTAMENTOS EXECUTADOS NO SÍTIO PIMENTAL

BEL-V-10-114-0034-RA

R0

Outubro - 2001

| UHE BELO MONTE ESTUDOS DE VIABILIDADE |
| --- |
| LEVANTAMENTOS EXECUTADOS NO SÍTIO PIMENTAL |
| TIPO DE DOCUMENTO: RELATÓRIO DE ATIVIDADES | NÚMERO DO DOCUMENTO: BEL-V-10-114-0034-RA |
| REV. | DESCRIÇÃO | DATA | ELAB. | VISTO | APROV. | DATA | APROV. |
|  | ELETRONORTE |
| REVISÕES |
|  | PROJ. A. SALLUM | VISTO |  | VISTO |
|  | ELAB. | APROV. L.F.RUFATO |  | APROV. |
|  | CONF. | DATA Out/01 |  | DATA |

UHE BELO MONTE ESTUDOS DE VIABILIDADE LEVANTAMENTOS EXECUTADOS NO SÍTIO PIMENTAL BEL-V-10-114-0034-RA R0

|  | OUT/2001 |
| --- | --- |

SUMÁRIO

1.	OBJETIVO	1

2.	METODOLOGIA	2

3.	COORDENADAS DOS PONTOS DAS POLIGONAIS  EXECUTADAS PELA EMPRESA TRAMONTELLA LTDA	4

4.	DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA	22

5.	ILUSTRAÇÃO	24

# OBJETIVO

1.   OBJETIVO

Os levantamentos executados no Sítio Pimental tiveram como objetivo subsidiar os estudos de alternativas do eixo do vertedouro.

# METODOLOGIA

2.   METODOLOGIA

Para subsidiar os estudos de alternativas de posicionamento do  Vertedouro, Tomada D’água/Casa de Força e demais estruturas, foram executadas seções topobatimétricas, espaçadas de 50 ou 100 metros, na área do Sítio Pimental. Estes levantamentos compreenderam poligonais eletrônicas planialtimétricas e seções topográficas, combinadas com levantamentos batimétricos executados com ecossondas ou ecobatímetros orientados por equipamentos GPS de dupla freqüência. Ao longo dos alinhamentos, foram levantados pontos a cada 20 m e todos os pontos notáveis, tais como drenagens, afloramentos rochosos, inflexões do terreno, etc. Foram levantados ainda, por rastreamento de satélites, pontos para definição dos contornos e cotas dos grandes pedrais. Foi utilizado um par de equipamentos GPS, com dupla freqüência e em tempo real.

As primeiras poligonais, executadas pela empresa Tramontella Ltda, foram amarradas aos pontos NA-2 e NA-4 e tiveram fechamentos angular e linear dentro  das tolerâncias permitidas, totalizando aproximadamente 24 km . Foram amarradas ainda, sondagens por meio de irradiações, num total de 5,5 Km .

Posteriormente, a empresa Máster Planejamentos Ltda implantou novas poligonais, apoiadas por rastreamento de satélites, os quais serviram de base para os levantamentos topobatimétricos, totalizando aproximadamente 320 Km .

A  empresa GeoWorks Estudos Ambientais Ltda executou sondagens geofísicas - pelo método da sísmica de reflexão - para determinação de fundo do rio, aluvião e topo rochoso, totalizando aproximadamente 45 Km de extensão. Utilizou equipamento GPS – método DGPS - com rádio link para processamento em tempo real e ecobatímetro, sendo que a estação base para transmissão de dados e correção das diferenças causadas pelos efeitos da atmosfera,  é formada por uma rede de estações fixas situadas fora da área do reservatório, sendo a mais próxima localizada em Belém-PA.

# COORDENADAS DOS PONTOS DAS POLIGONAIS  EXECUTADAS PELA EMPRESA TRAMONTELLA LTDA

3. COORDENADAS DOS PONTOS DAS POLIGONAIS  EXECUTADAS PELA EMPRESA TRAMONTELLA LTDA

| ESTAÇÃO | NORTE | ESTE | ALT |
| --- | --- | --- | --- |
| E-0+20 | 9621043,891 | 393464,099 | 98,90 |
| E-0+40 | 9621028,234 | 393476,408 | 87,45 |
| E-0+60 | 9621012,485 | 393488,790 | 86,82 |
| E-0+80 | 9620996,763 | 393501,151 | 87,33 |
| E-1+00 | 9620981,123 | 393513,446 | 87,17 |
| E-1+17.555 | 9620967,260 | 393524,350 | 82,98 |
| E-10+00 | 9620262,483 | 394053,937 | 86,72 |
| E-10+20 | 9620245,717 | 394064,784 | 86,83 |
| E-10+40 | 9620228,918 | 394075,651 | 85,71 |
| E-10+44.783(NA) | 9620224,903 | 394078,248 | 83,00 |
| E-15+66.970(NA) | 9619786,584 | 394361,849 | 83,03 |
| E-15+80 | 9619775,665 | 394368,864 | 87,36 |
| E-16+00 | 9619758,797 | 394379,776 | 90,19 |
| E-16+20 | 9619742,075 | 394390,593 | 94,81 |
| E-16+40 | 9619725,300 | 394401,445 | 100,96 |
| E-16+60 | 9619708,441 | 394412,351 | 106,64 |
| E-16+80 | 9619691,671 | 394423,199 | 104,88 |
| E-17+00 | 9619674,918 | 394434,037 | 99,44 |
| E-17+20 | 9619658,118 | 394444,905 | 102,63 |
| E-17+40 | 9619641,280 | 394455,797 | 106,99 |
| E-17+60 | 9619624,532 | 394466,632 | 106,92 |
| E-17+80 | 9619607,750 | 394477,489 | 104,16 |
| E-18+00 | 9619591,458 | 394488,027 | 95,80 |
| E-18+20 | 9619574,140 | 394499,230 | 83,76 |
| E-18+25.226(NA) | 9619569,774 | 394502,054 | 82,86 |
| E-18+94.797(NA) | 9619503,102 | 394545,184 | 81,25 |
| E-19+00=PEDRA | 9619507,015 | 394542,653 | 86,57 |
| E-19+20 | 9619490,177 | 394553,546 | 83,29 |
| E-19+40=PEDRA | 9619488,107 | 394570,636 | 84,70 |
| E-19+60=PEDRA | 9619492,247 | 394590,101 | 84,34 |
| E-19+80 | 9619496,394 | 394609,608 | 82,93 |
| E-20+00=PEDRA | 9619500,537 | 394629,087 | 84,66 |
| E-20+20=PEDRA | 9619504,706 | 394648,694 | 83,51 |
| E-20+38.018(NA) | 9619508,642 | 394667,199 | 83,03 |
| E-20+76.669 | 9619516,288 | 394703,164 | 83,70 |
| E-21+13.682 | 9619528,298 | 394759,661 | 84,04 |
| E-22+80 | 9619558,761 | 394902,934 | 83,36 |
| E-23+00 | 9619562,925 | 394922,521 | 86,41 |
| E-23+20 | 9619567,096 | 394942,136 | 86,31 |
| E-23+40 | 9619571,235 | 394961,608 | 87,11 |
| E-23+60 | 9619575,414 | 394981,261 | 86,92 |
| E-23+80 | 9619579,581 | 395000,860 | 87,24 |
| E-24+00 | 9619583,721 | 395020,336 | 87,15 |
| E-24+20 | 9619587,870 | 395039,847 | 86,87 |
| E-24+40 | 9619592,012 | 395059,329 | 86,42 |
| E-24+60 | 9619596,185 | 395078,960 | 86,18 |
| E-24+80 | 9619600,335 | 395098,480 | 86,17 |
| E-25+00 | 9619604,507 | 395118,100 | 86,23 |
| E-25+20 | 9619608,673 | 395137,705 | 86,58 |
| E-25+40 | 9619612,805 | 395157,131 | 86,67 |
| E-25+60 | 9619616,982 | 395176,816 | 87,01 |
| E-25+80 | 9619621,131 | 395196,334 | 87,17 |
| E-26+00 | 9619625,279 | 395215,848 | 85,92 |
| E-26+20 | 9619629,439 | 395235,417 | 85,24 |
| E-26+40 | 9619633,610 | 395255,043 | 84,94 |
| E-26+60 | 9619637,759 | 395274,558 | 85,16 |
| E-26+80 | 9619641,910 | 395294,089 | 84,87 |
| E-27+00 | 9619646,088 | 395313,742 | 85,11 |
| E-27+20 | 9619650,232 | 395333,237 | 87,44 |
| E-27+40 | 9619654,386 | 395352,777 | 86,93 |
| E-27+80 | 9619662,702 | 395391,897 | 87,20 |
| E-28+00 | 9619666,863 | 395411,469 | 87,48 |
| E-28+40 | 9619675,180 | 395450,593 | 87,68 |
| E-28+60 | 9619679,336 | 395470,148 | 86,86 |
| E-28+80 | 9619683,499 | 395489,734 | 87,09 |
| E-29+00 | 9619687,650 | 395509,260 | 86,82 |
| E-29+20 | 9619691,821 | 395528,886 | 83,86 |
| E-29+21.563(NA) | 9619692,132 | 395530,349 | 83,03 |
| E-29+77.664PEDR | 9619703,788 | 395585,227 | 83,81 |
| E-30+1.120PEDRA | 9619708,671 | 395608,163 | 83,68 |
| E-30+16.574PEDR | 9619711,879 | 395623,277 | 83,90 |
| E-30+88.404=NA | 9619726,810 | 395693,504 | 82,94 |
| E-31+00 | 9619729,221 | 395704,848 | 83,41 |
| E-31+20 | 9619733,377 | 395724,405 | 83,85 |
| E-31+40 | 9619737,542 | 395744,002 | 85,88 |
| E-31+60 | 9619741,692 | 395763,524 | 86,85 |
| E-31+80 | 9619745,846 | 395783,068 | 86,35 |
| E-31+99.596(NA) | 9619749,920 | 395802,240 | 83,08 |
| E-32+66.473(NA) | 9619763,804 | 395867,565 | 83,07 |
| E-32+80 | 9619766,618 | 395880,801 | 87,26 |
| E-33+00 | 9619770,794 | 395900,444 | 87,87 |
| E-33+20 | 9619774,946 | 395919,984 | 87,94 |
| E-33+40 | 9619779,100 | 395939,533 | 87,66 |
| E-33+60 | 9619783,333 | 395959,468 | 87,70 |
| E-33+80 | 9619787,422 | 395978,706 | 87,68 |
| E-34+00 | 9619791,574 | 395998,242 | 87,54 |
| E-34+20 | 9619795,739 | 396017,840 | 87,45 |
| E-34+40 | 9619799,893 | 396037,386 | 87,61 |
| E-34+60 | 9619804,044 | 396056,919 | 87,68 |
| E-34+80 | 9619808,203 | 396076,493 | 87,18 |
| E-35+00 | 9619812,348 | 396095,989 | 87,01 |
| E-35+20 | 9619816,513 | 396115,588 | 87,04 |
| E-35+40 | 9619820,674 | 396135,174 | 87,21 |
| E-35+60 | 9619824,828 | 396154,716 | 87,18 |
| E-35+80 | 9619828,991 | 396174,304 | 87,17 |
| E-36+00 | 9619833,148 | 396193,864 | 87,09 |
| E-36+20 | 9619837,300 | 396213,402 | 87,14 |
| E-36+40 | 9619841,449 | 396232,921 | 87,37 |
| E-36+60 | 9619845,618 | 396252,540 | 87,36 |
| E-36+80 | 9619849,764 | 396272,046 | 87,36 |
| E-37+00 | 9619853,918 | 396291,592 | 87,35 |
| E-37+20 | 9619858,079 | 396311,173 | 86,85 |
| E-37+40 | 9619862,238 | 396330,746 | 86,77 |
| E-37+60 | 9619866,398 | 396350,318 | 86,81 |
| E-37+80 | 9619870,550 | 396369,853 | 86,94 |
| E-38+00 | 9619874,712 | 396389,439 | 87,28 |
| E-38+20 | 9619878,867 | 396408,987 | 87,39 |
| E-38+40 | 9619883,023 | 396428,552 | 87,41 |
| E-38+60 | 9619887,171 | 396448,060 | 86,71 |
| E-38+80 | 9619891,317 | 396467,569 | 86,62 |
| E-39+00 | 9619895,492 | 396487,215 | 86,99 |
| E-39+20 | 9619899,636 | 396506,712 | 86,85 |
| E-39+40 | 9619903,793 | 396526,270 | 86,94 |
| E-39+60 | 9619907,960 | 396545,878 | 86,90 |
| E-39+80 | 9619912,106 | 396565,390 | 87,25 |
| E-40+00 | 9619916,278 | 396585,018 | 87,14 |
| E-40+20 | 9619920,435 | 396604,579 | 87,27 |
| E-40+40 | 9619924,588 | 396624,120 | 87,28 |
| E-40+60 | 9619928,734 | 396643,630 | 86,96 |
| E-40+80 | 9619932,906 | 396663,261 | 86,69 |
| E-41+00 | 9619937,045 | 396682,736 | 86,97 |
| E-41+20 | 9619941,201 | 396702,295 | 87,09 |
| E-41+40 | 9619945,362 | 396721,874 | 86,93 |
| E-41+60 | 9619949,517 | 396741,423 | 87,26 |
| E-41+80 | 9619953,682 | 396761,018 | 87,36 |
| E-42+00 | 9619957,834 | 396780,550 | 87,62 |
| E-42+20 | 9619961,987 | 396800,092 | 87,36 |
| E-42+40 | 9619966,140 | 396819,641 | 87,32 |
| E-42+60 | 9619970,314 | 396839,286 | 87,40 |
| E-42+80 | 9619974,465 | 396858,825 | 87,26 |
| E-43+00 | 9619978,604 | 396878,299 | 87,29 |
| E-43+20 | 9619982,774 | 396897,923 | 86,66 |
| E-43+40 | 9619986,923 | 396917,442 | 87,11 |
| E-43+60 | 9619991,078 | 396936,996 | 87,23 |
| E-43+80 | 9619995,242 | 396956,591 | 87,02 |
| E-44+00 | 9619999,403 | 396976,171 | 86,30 |
| E-44+20 | 9620003,565 | 396995,758 | 87,21 |
| E-44+40 | 9620007,706 | 397015,240 | 87,00 |
| E-44+60 | 9620011,858 | 397034,777 | 86,83 |
| E-44+80 | 9620016,029 | 397054,401 | 86,45 |
| E-45+00 | 9620020,199 | 397074,027 | 86,20 |
| E-45+20 | 9620024,323 | 397093,431 | 86,23 |
| E-45+40 | 9620028,496 | 397113,067 | 86,51 |
| E-45+60 | 9620032,646 | 397132,591 | 86,98 |
| E-45+80 | 9620036,743 | 397151,873 | 87,58 |
| E-46+00 | 9620040,972 | 397171,772 | 87,77 |
| E-46+20 | 9620045,117 | 397191,280 | 87,67 |
| E-46+40 | 9620049,281 | 397210,865 | 86,15 |
| E-46+60 | 9620053,423 | 397230,352 | 86,19 |
| E-46+80 | 9620057,599 | 397250,003 | 86,32 |
| E-47+00 | 9620061,743 | 397269,504 | 86,90 |
| E-47+20 | 9620065,893 | 397289,030 | 86,83 |
| E-47+40 | 9620070,055 | 397308,621 | 86,25 |
| E-47+60 | 9620074,220 | 397328,216 | 86,27 |
| E-47+80 | 9620078,371 | 397347,746 | 86,20 |
| E-48+00 | 9620082,534 | 397367,331 | 86,22 |
| E-48+20 | 9620086,690 | 397386,894 | 86,26 |
| E-48+40 | 9620090,841 | 397406,427 | 86,20 |
| E-48+60 | 9620094,999 | 397425,986 | 86,28 |
| E-48+80 | 9620099,167 | 397445,610 | 86,51 |
| E-49+00 | 9620103,313 | 397465,124 | 86,42 |
| E-49+20 | 9620107,465 | 397484,657 | 86,41 |
| E-49+40 | 9620111,623 | 397504,223 | 86,68 |
| E-49+60 | 9620115,779 | 397523,778 | 86,75 |
| E-49+80 | 9620119,928 | 397543,302 | 86,80 |
| E-50+00 | 9620124,097 | 397562,922 | 86,75 |
| E-50+20 | 9620128,243 | 397582,429 | 86,70 |
| E-50+40 | 9620132,406 | 397602,020 | 86,84 |
| E-50+60 | 9620140,703 | 397641,057 | 87,07 |
| E-50+80 | 9620140,705 | 397641,063 | 87,03 |
| E-51+00 | 9620144,869 | 397660,662 | 87,14 |
| E-51+20 | 9620149,036 | 397680,267 | 87,38 |
| E-51+40 | 9620153,179 | 397699,781 | 85,79 |
| E-51+60 | 9620157,342 | 397719,374 | 86,48 |
| E-51+80 | 9620161,495 | 397738,920 | 86,83 |
| E-52+00 | 9620165,649 | 397758,468 | 86,15 |
| E-52+20 | 9620169,809 | 397778,045 | 86,77 |
| E-52+40 | 9620173,973 | 397797,644 | 86,72 |
| E-52+60 | 9620178,130 | 397817,206 | 86,76 |
| E-52+80 | 9620182,282 | 397836,746 | 87,22 |
| E-53+00 | 9620186,428 | 397856,260 | 87,20 |
| E-53+20 | 9620190,585 | 397875,825 | 86,74 |
| E-53+40 | 9620194,736 | 397895,361 | 86,92 |
| E-53+60 | 9620198,905 | 397914,978 | 86,94 |
| E-53+80 | 9620203,048 | 397934,481 | 87,05 |
| E-54+00 | 9620207,198 | 397954,013 | 87,04 |
| E-54+20 | 9620211,374 | 397973,658 | 87,15 |
| E-54+40 | 9620215,528 | 397993,204 | 87,02 |
| E-54+60 | 9620219,674 | 398012,722 | 87,19 |
| E-54+80 | 9620223,843 | 398032,339 | 87,12 |
| E-55+00 | 9620227,987 | 398051,840 | 87,01 |
| E-55+20 | 9620232,156 | 398071,462 | 86,56 |
| E-55+40 | 9620236,292 | 398090,926 | 87,00 |
| E-55+60 | 9620240,457 | 398110,526 | 86,97 |
| E-55+80 | 9620244,601 | 398130,029 | 86,50 |
| E-56+00 | 9620248,762 | 398149,612 | 87,29 |
| E-56+20 | 9620252,916 | 398169,159 | 87,40 |
| E-56+40 | 9620257,071 | 398188,717 | 87,28 |
| E-56+60 | 9620261,228 | 398208,276 | 87,44 |
| E-56+80 | 9620265,388 | 398227,855 | 87,02 |
| E-57+00 | 9620269,539 | 398247,389 | 87,37 |
| E-57+20 | 9620273,695 | 398266,945 | 87,54 |
| E-57+40 | 9620277,853 | 398286,517 | 87,69 |
| E-57+60 | 9620282,007 | 398306,048 | 86,94 |
| E-57+80 | 9620286,172 | 398325,645 | 87,60 |
| E-58+00 | 9620290,341 | 398345,268 | 87,69 |
| E-58+20 | 9620294,488 | 398364,780 | 87,73 |
| E-58+40 | 9620298,632 | 398384,284 | 86,21 |
| E-58+46.908 | 9620308,222 | 398388,637 | 83,53 |
| E-59+49.970PEDR | 9620346,288 | 398484,299 | 84,39 |
| E-6+46.765 | 9620551,178 | 393851,488 | 82,89 |
| E-6+80 | 9620525,204 | 393871,910 | 95,12 |
| E-62+59.002(NA) | 9620460,537 | 398771,410 | 83,70 |
| E-62+60 | 9620460,926 | 398772,388 | 84,45 |
| E-62+80 | 9620468,307 | 398790,937 | 86,08 |
| E-63+00 | 9620475,705 | 398809,528 | 87,27 |
| E-63+20 | 9620483,089 | 398828,084 | 87,36 |
| E-63+40 | 9620490,463 | 398846,617 | 87,39 |
| E-63+60 | 9620497,868 | 398865,225 | 87,40 |
| E-63+80 | 9620505,268 | 398883,823 | 87,46 |
| E-64+00 | 9620511,735 | 398902,710 | 87,47 |
| E-64+20 | 9620514,771 | 398922,464 | 87,58 |
| E-64+60 | 9620517,807 | 398942,224 | 87,75 |
| E-64+80 | 9620523,878 | 398981,741 | 87,48 |
| E-65+00 | 9620526,918 | 399001,529 | 87,29 |
| E-65+20 | 9620529,950 | 399021,258 | 87,40 |
| E-65+40 | 9620532,991 | 399041,057 | 87,48 |
| E-65+60 | 9620536,025 | 399060,804 | 87,71 |
| E-65+80 | 9620539,069 | 399080,614 | 87,61 |
| E-66+00 | 9620542,093 | 399100,291 | 88,03 |
| E-66+20 | 9620545,138 | 399120,121 | 87,76 |
| E-66+40 | 9620548,177 | 399139,904 | 87,40 |
| E-66+60 | 9620551,211 | 399159,631 | 87,76 |
| E-66+80 | 9620554,249 | 399179,380 | 86,04 |
| E-67+00 | 9620557,284 | 399199,137 | 87,78 |
| E-67+20 | 9620558,971 | 399218,693 | 87,65 |
| E-67+40 | 9620550,337 | 399236,698 | 87,62 |
| E-67+60 | 9620541,685 | 399254,742 | 87,55 |
| E-67+80 | 9620533,048 | 399272,755 | 87,81 |
| E-68+00 | 9620524,382 | 399290,830 | 87,85 |
| E-68+20 | 9620515,734 | 399308,870 | 85,47 |
| E-68+40 | 9620507,095 | 399326,889 | 85,66 |
| E-68+60 | 9620498,435 | 399344,950 | 85,86 |
| E-68+80 | 9620489,821 | 399362,916 | 86,21 |
| E-69+00 | 9620481,144 | 399381,012 | 84,27 |
| E-69+40 | 9620463,900 | 399416,976 | 85,53 |
| E-69+60 | 9620455,263 | 399434,987 | 86,48 |
| E-69+62.661 | 9620469,423 | 399405,457 | 84,33 |
| E-69+80 | 9620446,588 | 399453,079 | 87,03 |
| E-7+00 | 9620509,502 | 393884,255 | 106,13 |
| E-7+20 | 9620493,708 | 393896,673 | 115,55 |
| E-7+40 | 9620478,046 | 393908,986 | 115,39 |
| E-7+60 | 9620462,534 | 393921,181 | 111,25 |
| E-7+80 | 9620446,574 | 393933,729 | 107,58 |
| E-70+00 | 9620437,955 | 399471,082 | 86,67 |
| E-70+20 | 9620429,315 | 399489,103 | 86,50 |
| E-70+40 | 9620420,686 | 399507,098 | 85,40 |
| E-70+60 | 9620412,030 | 399525,150 | 87,08 |
| E-70+80 | 9620403,381 | 399543,188 | 87,14 |
| E-71+00 | 9620394,712 | 399561,279 | 84,96 |
| E-71+20 | 9620386,083 | 399579,278 | 86,03 |
| E-71+40 | 9620377,445 | 399597,294 | 86,41 |
| E-71+60 | 9620368,892 | 399615,133 | 89,82 |
| E-71+80 | 9620360,155 | 399633,356 | 92,28 |
| E-72+00 | 9620351,516 | 399651,376 | 94,96 |
| E-72+20 | 9620342,867 | 399669,416 | 97,22 |
| E-72+40 | 9620334,223 | 399687,446 | 99,15 |
| E-72+60 | 9620325,570 | 399705,492 | 101,61 |
| E-72+80 | 9620316,914 | 399723,548 | 105,59 |
| E-73+00 | 9620308,268 | 399741,580 | 110,16 |
| E-8+00 | 9620430,357 | 393945,338 | 103,05 |
| E-8+20 | 9620413,576 | 393956,194 | 99,22 |
| E-8+40 | 9620396,790 | 393967,053 | 95,29 |
| E-8+60 | 9620379,994 | 393977,918 | 92,68 |
| E-8+80 | 9620363,187 | 393988,791 | 91,11 |
| E-9+00 | 9620346,660 | 393999,482 | 89,99 |
| E-9+20 | 9620329,666 | 394010,476 | 88,11 |
| E-9+40 | 9620312,856 | 394021,350 | 86,69 |
| E-9+60 | 9620296,047 | 394032,225 | 86,18 |
| E-9+80 | 9620279,247 | 394043,092 | 86,32 |
| S-10 | 9620491,614 | 393898,318 | 116,38 |
| S-11 | 9620471,460 | 393914,163 | 114,23 |
| S-12 | 9620438,549 | 393940,039 | 105,21 |
| S-13 | 9620367,442 | 393986,038 | 91,36 |
| S-14 | 9620292,122 | 394034,763 | 86,11 |
| S-15 | 9620232,484 | 394073,344 | 87,13 |
| S-16 | 9619774,157 | 394369,839 | 87,66 |
| S-17 | 9619756,856 | 394381,031 | 90,57 |
| S-18 | 9619703,226 | 394415,724 | 107,42 |
| S-19 | 9619617,284 | 394471,321 | 105,95 |
| S-20 | 9619599,544 | 394482,796 | 101,59 |
| S-21 | 9619485,163 | 394556,789 | 83,21 |
| S-22=PEDRA | 9619489,278 | 394576,140 | 86,33 |
| S-23 | 9619562,718 | 394921,546 | 86,60 |
| S-24 | 9619572,157 | 394965,940 | 87,17 |
| S-25 | 9619613,117 | 395158,631 | 86,68 |
| S-26 | 9619643,002 | 395299,223 | 84,88 |
| S-27 | 9619652,534 | 395344,065 | 87,29 |
| S-28 | 9619689,912 | 395519,904 | 86,59 |
| S-29 | 9619740,575 | 395758,271 | 87,22 |
| S-30 | 9619784,496 | 395964,939 | 87,77 |
| S-31 | 9619822,968 | 396145,962 | 87,26 |
| S-32 | 9619898,977 | 396503,610 | 86,95 |
| S-33 | 9619971,983 | 396847,145 | 87,50 |
| S-34 | 9620005,516 | 397004,934 | 87,16 |
| S-35 | 9620046,261 | 397196,653 | 87,71 |
| S-36 | 9620105,129 | 397473,664 | 86,43 |
| S-37 | 9620164,563 | 397753,358 | 86,90 |
| S-38 | 9620229,697 | 398059,887 | 87,05 |
| S-39 | 9620289,627 | 398341,906 | 87,66 |
| S-40 | 9620306,087 | 398383,271 | 86,09 |
| S-41 | 9620461,923 | 398774,894 | 86,05 |
| S-42 | 9620511,076 | 398898,418 | 87,49 |
| S-43 | 9620559,969 | 399216,611 | 87,76 |
| S-44 | 9620489,172 | 399364,269 | 86,24 |
| S-45 | 9620442,380 | 399461,855 | 87,20 |
| S-46 | 9620385,516 | 399580,460 | 86,00 |
| S-47 | 9620306,227 | 399745,860 | 111,42 |
| S-6 | 9620949,407 | 393438,748 | 86,70 |
| S-7=E-0+00 | 9621059,647 | 393451,711 | 109,20 |
| S-8=1+10.117 | 9620973,102 | 393519,756 | 85,08 |
| S-9=6+60.386 | 9620540,629 | 393859,782 | 88,05 |
| SM-501 | 9620344,242 | 393995,570 | 89,59 |
| SM-510=SONDA | 9619640,560 | 395279,405 | 84,80 |
| SONDA | 9619715,540 | 394402,536 | 101,83 |
| SP-504=SONDA | 9619580,224 | 394953,828 | 86,11 |
| SR-505(RIO) | 9620087,658 | 394160,231 | 83,36 |
| SR-511SONDA | 9619663,677 | 394440,836 | 83,37 |
| AUX-1 | 9620719,388 | 394026,775 | 87,87 |
| AUX-2 | 9619795,565 | 395762,611 | 86,50 |
| AUX-X | 9619795,751 | 395759,157 | 85,88 |
| F.SONDA | 9620543,744 | 394200,373 | 92,99 |
| IR-1 | 9620485,220 | 394271,474 | 91,23 |
| IR-2 | 9619905,993 | 394976,587 | 87,10 |
| IR-3 | 9619793,393 | 395802,718 | 86,22 |
| IR-4 | 9619792,709 | 395815,341 | 83,62 |
| IR-5 | 9619788,565 | 395891,744 | 86,97 |
| IR-6 | 9619788,298 | 395896,688 | 87,83 |
| M-0+20 | 9621106,684 | 393550,585 | 87,32 |
| M-0+40 | 9621094,020 | 393566,157 | 87,33 |
| M-0+60 | 9621081,490 | 393581,562 | 87,52 |
| M-0+80 | 9621068,839 | 393597,116 | 87,66 |
| M-1+00 | 9621056,207 | 393612,647 | 87,72 |
| M-1+20 | 9621043,662 | 393628,070 | 87,74 |
| M-1+35 | 9621034,784 | 393638,975 | 87,13 |
| M-10+00 | 9620468,194 | 394292,203 | 87,31 |
| M-10+20 | 9620455,464 | 394307,703 | 87,43 |
| M-10+40 | 9620442,832 | 394323,080 | 87,70 |
| M-18+80 | 9619909,634 | 394972,154 | 85,31 |
| M-19+00 | 9619896,949 | 394987,597 | 87,16 |
| M-19+20 | 9619884,290 | 395002,991 | 86,89 |
| M-19+40 | 9619871,565 | 395018,482 | 86,77 |
| M-19+60 | 9619858,919 | 395033,875 | 86,80 |
| M-19+80 | 9619846,268 | 395049,276 | 87,16 |
| M-20+20 | 9619832,362 | 395084,802 | 86,80 |
| M-20+40 | 9619831,281 | 395104,761 | 86,64 |
| M-20+60 | 9619830,198 | 395124,756 | 86,81 |
| M-20+80 | 9619829,123 | 395144,602 | 86,97 |
| M-21+00 | 9619828,035 | 395164,705 | 86,80 |
| M-21+20 | 9619826,955 | 395184,643 | 86,79 |
| M-21+40 | 9619825,879 | 395204,525 | 85,90 |
| M-21+60 | 9619827,582 | 395224,722 | 86,25 |
| M-21+80 | 9619823,712 | 395244,570 | 85,95 |
| M-22+20 | 9619821,529 | 395284,501 | 87,02 |
| M-22+40 | 9619820,450 | 395304,442 | 87,20 |
| M-22+60 | 9619819,371 | 395324,359 | 86,96 |
| M-22+80 | 9619818,287 | 395344,389 | 86,44 |
| M-23+00 | 9619817,211 | 395364,261 | 86,68 |
| M-23+20 | 9619816,125 | 395384,319 | 86,75 |
| M-23+60 | 9619813,946 | 395424,119 | 86,99 |
| M-23+80 | 9619812,862 | 395444,127 | 87,07 |
| M-24+00 | 9619811,778 | 395464,119 | 87,40 |
| M-24+20 | 9619810,690 | 395484,184 | 87,51 |
| M-24+40 | 9619809,613 | 395504,064 | 86,57 |
| M-24+60 | 9619808,528 | 395524,081 | 86,82 |
| M-24+80 | 9619807,447 | 395544,047 | 86,89 |
| M-25+00 | 9619806,363 | 395564,035 | 87,05 |
| M-25+20 | 9619805,267 | 395583,915 | 86,19 |
| M-27+00 | 9619795,503 | 395763,752 | 86,54 |
| M-27+20 | 9619794,422 | 395783,719 | 87,02 |
| M-27+40 | 9619793,347 | 395803,564 | 86,05 |
| M-27+60 | 9619792,788 | 395823,622 | 83,64 |
| M-28+40 | 9619787,930 | 395903,476 | 87,92 |
| M-28+60 | 9619786,848 | 395923,457 | 87,88 |
| M-28+80 | 9619785,774 | 395943,238 | 87,79 |
| M-29+00 | 9619784,684 | 395963,383 | 87,68 |
| M-6+30.91 | 9620721,259 | 394024,464 | 87,63 |
| M-6+40 | 9620713,656 | 394033,791 | 88,60 |
| M-6+60 | 9620702,814 | 394046,676 | 91,07 |
| M-6+80 | 9620688,373 | 394060,765 | 95,13 |
| M-7+00 | 9620674,135 | 394074,656 | 99,83 |
| M-7+20 | 9620659,733 | 394088,680 | 102,34 |
| M-7+40 | 9620645,421 | 394102,640 | 102,32 |
| M-7+60 | 9620631,094 | 394116,615 | 101,91 |
| M-7+80 | 9620616,780 | 394130,566 | 99,58 |
| M-8+00 | 9620602,457 | 394144,538 | 97,42 |
| M-8+20 | 9620588,281 | 394158,365 | 96,66 |
| M-8+40 | 9620573,838 | 394172,453 | 96,05 |
| M-8+60 | 9620559,518 | 394186,422 | 95,00 |
| M-8+80 | 9620545,185 | 394200,397 | 93,29 |
| M-9+00 | 9620531,613 | 394215,026 | 91,38 |
| M-9+20 | 9620518,901 | 394230,501 | 90,05 |
| M-9+40 | 9620506,230 | 394245,929 | 88,46 |
| M-9+60 | 9620493,569 | 394261,327 | 90,10 |
| M-9+80 | 9620480,881 | 394276,757 | 90,34 |
| NA | 9619791,890 | 395830,447 | 83,04 |
| NA-02 | 9620728,489 | 394015,594 | 82,86 |
| NA-1 | 9621029,724 | 393645,198 | 82,89 |
| NA-22 | 9619796,118 | 395752,384 | 83,79 |
| NA-3 | 9620427,858 | 394341,291 | 82,83 |
| NA-4 | 9619924,101 | 394954,542 | 82,84 |
| NA-5 | 9619804,965 | 395589,470 | 82,84 |
| NA. | 9619789,003 | 395883,691 | 82,92 |
| PE-BARR | 9619919,898 | 394959,658 | 83,98 |
| PX-1 | 9621067,131 | 393606,163 | 87,64 |
| PX-10=M-10+5.32 | 9620434,307 | 394333,440 | 88,10 |
| PX-11=M18+68.05 | 9619917,214 | 394962,926 | 85,86 |
| PX-12 | 9619892,582 | 394992,897 | 86,99 |
| PX-13=20+00 | 9619833,441 | 395064,884 | 86,93 |
| PX-14=22+00 | 9619822,608 | 395264,569 | 86,39 |
| PX-15 | 9619815,013 | 395404,443 | 86,66 |
| PX-16 | 9619805,360 | 395582,193 | 86,70 |
| PX-17 | 9619793,896 | 395793,427 | 87,49 |
| PX-18 | 9619784,519 | 395966,229 | 87,76 |
| PX-2=0+00 | 9621119,285 | 393535,092 | 93,06 |
| PX-3 | 9621036,661 | 393636,668 | 87,57 |
| PX-4 | 9620704,643 | 394044,892 | 90,66 |
| PX-5 | 9620667,355 | 394081,246 | 101,95 |
| PX-6 | 9620624,798 | 394122,745 | 101,07 |
| PX-7 | 9620537,352 | 394208,038 | 92,59 |
| PX-8 | 9620504,804 | 394247,648 | 88,44 |
| PX-9 | 9620482,417 | 394274,887 | 90,71 |
| S-29 | 9619740,575 | 395758,271 | 87,22 |
| S-5 | 9620748,985 | 394039,607 | 84,82 |
| SP-506 | 9619976,098 | 394887,410 | 82,90 |
| SP-508 | 9620802,241 | 393933,691 | 82,85 |
| SR-507SONDA | 9620136,130 | 394664,132 | 83,23 |
| C-88.168=RN-01 | 9621646,405 | 393654,980 | 88,61 |
| NA-04 | 9620134,101 | 393342,882 | 83,01 |
| NA-2 | 9623126,618 | 395839,157 | 83,57 |
| S-1 | 9622979,737 | 395743,595 | 83,55 |
| S-2 | 9622701,158 | 395596,871 | 84,21 |
| S-3 | 9621723,451 | 395034,225 | 85,54 |
| S-4 | 9621688,207 | 393663,567 | 85,56 |
| S-5 | 9620748,985 | 394039,607 | 84,82 |
| AUX-2A | 9621468,973 | 395325,712 | 86,52 |
| AUX-3 | 9621468,741 | 395456,975 | 84,24 |
| AUX-4 | 9621731,016 | 395992,420 | 87,88 |
| C-0+20 | 9622080,333 | 392939,762 | 90,57 |
| C-0+40 | 9622081,670 | 392959,579 | 90,36 |
| C-0+60 | 9622083,019 | 392979,579 | 89,33 |
| C-1+00 | 9622085,713 | 393019,520 | 88,00 |
| C-1+20 | 9622087,054 | 393039,399 | 87,74 |
| C-12+11.671PEDR | 9622162,917 | 394128,178 | 83,50 |
| C-12+28.183PEDR | 9622156,884 | 394145,117 | 83,57 |
| C-15+20 | 9622181,236 | 394435,887 | 83,29 |
| C-16+76.982PEDR | 9622077,417 | 394551,735 | 83,83 |
| C-18+40 | 9621966,360 | 394670,931 | 83,38 |
| C-18+60 | 9621952,731 | 394685,476 | 83,51 |
| C-18+80 | 9621939,145 | 394699,989 | 83,63 |
| C-19+00 | 9621925,420 | 394714,648 | 85,91 |
| C-19+20 | 9621911,789 | 394729,204 | 82,82 |
| C-19+40 | 9621898,069 | 394743,856 | 84,53 |
| C-19+60 | 9621884,420 | 394758,430 | 84,37 |
| C-19+80AUX-1 | 9621870,755 | 394773,022 | 83,90 |
| C-23+86.699PEDR | 9621593,191 | 395070,058 | 83,43 |
| C-24+80 | 9621529,108 | 395137,818 | 83,38 |
| C-25+00 | 9621515,350 | 395152,509 | 83,97 |
| C-25+20 | 9621501,674 | 395167,112 | 85,04 |
| C-25+40 | 9621488,061 | 395181,648 | 85,28 |
| C-25+60 | 9621474,378 | 395196,259 | 84,88 |
| C-27+00 | 9621468,966 | 395334,002 | 86,73 |
| C-27+20 | 9621468,924 | 395355,176 | 84,27 |
| C-28+20 | 9621468,744 | 395454,147 | 84,19 |
| C-28+40 | 9621468,707 | 395474,159 | 86,11 |
| C-28+60 | 9621468,671 | 395494,180 | 86,38 |
| C-28+80 | 9621468,633 | 395514,151 | 87,54 |
| C-29+00 | 9621468,596 | 395534,189 | 87,58 |
| C-29+40 | 9621468,522 | 395574,189 | 87,88 |
| C-29+60 | 9621471,115 | 395593,309 | 89,09 |
| C-29+80 | 9621482,029 | 395610,073 | 90,32 |
| C-29.20 | 9621468,560 | 395554,061 | 87,57 |
| C-3+20 | 9622100,511 | 393238,896 | 88,91 |
| C-3+40 | 9622101,864 | 393258,972 | 88,27 |
| C-3+60 | 9622103,208 | 393278,898 | 87,57 |
| C-3+80 | 9622104,548 | 393298,772 | 86,99 |
| C-30+00 | 9621492,844 | 395626,685 | 91,18 |
| C-30+20 | 9621503,850 | 395643,591 | 92,17 |
| C-30+40 | 9621514,689 | 395660,218 | 93,02 |
| C-30+80 | 9621536,545 | 395693,770 | 92,30 |
| C-31+00 | 9621547,454 | 395710,515 | 91,44 |
| C-31+20 | 9621558,450 | 395727,397 | 90,30 |
| C-31+40 | 9621569,330 | 395744,095 | 89,83 |
| C-31+60 | 9621580,207 | 395760,793 | 87,80 |
| C-31+80 | 9621602,075 | 395794,408 | 87,24 |
| C-32+00 | 9621612,949 | 395811,105 | 87,39 |
| C-32+20 | 9621623,857 | 395827,856 | 87,61 |
| C-32+40 | 9621634,713 | 395844,527 | 87,71 |
| C-32+60 | 9621645,684 | 395861,379 | 87,75 |
| C-32+80 | 9621656,616 | 395878,172 | 88,05 |
| C-33+00 | 9621667,496 | 395894,880 | 87,56 |
| C-34+20 | 9621722,143 | 395978,790 | 83,80 |
| C-34+40 | 9621733,001 | 395995,466 | 87,85 |
| C-34+80 | 9621754,780 | 396028,911 | 87,87 |
| C-35+00 | 9621765,723 | 396045,717 | 87,82 |
| C-35+20 | 9621776,637 | 396062,477 | 87,80 |
| C-35+40 | 9621787,554 | 396079,243 | 87,78 |
| C-35+60 | 9621798,452 | 396095,984 | 87,84 |
| C-35+80 | 9621809,413 | 396112,812 | 87,84 |
| C-36+00 | 9621820,269 | 396129,484 | 88,51 |
| C-36+20 | 9621847,566 | 396171,414 | 86,06 |
| C-36+40 | 9621842,176 | 396163,134 | 87,48 |
| C-36+60 | 9621853,057 | 396179,845 | 87,87 |
| C-36+80 | 9621863,931 | 396196,543 | 87,22 |
| C-37+00 | 9621874,805 | 396213,243 | 87,71 |
| C-37+20 | 9621885,755 | 396230,060 | 87,73 |
| C-37+40 | 9621896,663 | 396246,815 | 87,72 |
| C-37+60 | 9621907,557 | 396263,543 | 87,78 |
| C-37+80 | 9621918,470 | 396280,303 | 87,76 |
| C-38+00 | 9621929,368 | 396297,043 | 87,62 |
| C-38+20 | 9621940,289 | 396313,812 | 87,10 |
| C-38+40 | 9621951,185 | 396330,543 | 86,99 |
| C-38+60 | 9621962,162 | 396347,390 | 86,93 |
| C-38+80 | 9621973,077 | 396364,155 | 87,04 |
| C-39+20 | 9621994,841 | 396397,605 | 87,67 |
| C-39+40 | 9622005,744 | 396414,348 | 87,83 |
| C-39+60 | 9622016,618 | 396431,046 | 87,91 |
| C-39+80 | 9622027,535 | 396447,812 | 87,99 |
| C-4+00 | 9622105,899 | 393318,823 | 86,57 |
| C-4+20 | 9622107,243 | 393338,746 | 86,42 |
| C-4+40 | 9622108,589 | 393358,705 | 87,20 |
| C-4+60 | 9622109,933 | 393378,649 | 86,96 |
| C-4+80 | 9622111,271 | 393398,493 | 86,64 |
| C-40+00 | 9622038,490 | 396464,636 | 87,73 |
| C-42+40 | 9622169,985 | 396666,619 | 84,00 |
| C-42+8 | 9622191,226 | 396699,242 | 86,00 |
| C-43+00 | 9622202,132 | 396715,991 | 87,62 |
| C-43+20 | 9622213,064 | 396732,780 | 87,63 |
| C-43+40 | 9622223,996 | 396749,571 | 87,93 |
| C-43+60 | 9622234,869 | 396766,269 | 87,42 |
| C-43+80 | 9622245,749 | 396782,979 | 88,13 |
| C-44+00 | 9622256,669 | 396799,753 | 88,06 |
| C-44+20 | 9622267,668 | 396816,646 | 87,87 |
| C-44+60 | 9622289,351 | 396849,959 | 87,44 |
| C-44+80 | 9622300,314 | 396866,798 | 87,51 |
| C-45+00 | 9622311,225 | 396883,557 | 88,04 |
| C-45+20 | 9622322,106 | 396900,270 | 87,93 |
| C-45+40 | 9622333,005 | 396917,011 | 87,97 |
| C-45+60 | 9622343,947 | 396933,818 | 87,95 |
| C-45+80 | 9622354,868 | 396950,592 | 88,07 |
| C-46+00 | 9622365,753 | 396967,306 | 88,01 |
| C-46+20 | 9622376,677 | 396984,091 | 88,00 |
| C-46+40 | 9622387,573 | 397000,822 | 88,12 |
| C-46+60 | 9622398,482 | 397017,578 | 88,24 |
| C-46+80 | 9622410,469 | 397033,566 | 88,12 |
| C-47+00 | 9622424,193 | 397048,159 | 88,28 |
| C-49+80 | 9622615,935 | 397252,062 | 84,13 |
| C-5+00 | 9622112,626 | 393418,537 | 86,45 |
| C-5+20 | 9622113,969 | 393438,459 | 86,24 |
| C-5+40 | 9622115,315 | 393458,475 | 86,24 |
| C-5+60 | 9622116,647 | 393478,223 | 86,16 |
| C-5+80 | 9622118,017 | 393498,260 | 87,01 |
| C-50+00 | 9622629,659 | 397266,657 | 84,06 |
| C-50+20 | 9622643,290 | 397281,150 | 83,88 |
| C-50+40 | 9622656,989 | 397295,722 | 87,62 |
| C-50+60 | 9622670,694 | 397310,317 | 86,10 |
| C-50+80 | 9622684,364 | 397324,857 | 87,20 |
| C-51+00 | 9622698,085 | 397339,450 | 87,56 |
| C-51+20 | 9622711,789 | 397354,024 | 87,48 |
| C-51+40 | 9622725,489 | 397368,595 | 87,50 |
| C-51+60 | 9622739,161 | 397383,138 | 86,80 |
| C-51+80 | 9622752,871 | 397397,720 | 86,28 |
| C-52+00 | 9622766,589 | 397412,309 | 86,89 |
| C-52+20 | 9622780,290 | 397426,878 | 87,32 |
| C-52+40 | 9622793,955 | 397441,416 | 87,42 |
| C-52+60 | 9622807,676 | 397456,007 | 87,42 |
| C-52+80 | 9622821,326 | 397470,527 | 87,43 |
| C-53+436AUX-5 | 9622866,834 | 397518,933 | 87,36 |
| C-53+60 | 9622876,157 | 397528,855 | 86,96 |
| C-53+80 | 9622889,796 | 397543,364 | 87,38 |
| C-54+00 | 9622903,518 | 397557,959 | 87,93 |
| C-54+20 | 9622917,250 | 397572,569 | 88,20 |
| C-54+40 | 9622930,878 | 397587,065 | 87,98 |
| C-54+60 | 9622944,484 | 397601,534 | 88,13 |
| C-54+80 | 9622958,261 | 397616,192 | 88,22 |
| C-55+40 | 9622999,417 | 397659,939 | 84,58 |
| C-55+60 | 9623013,036 | 397674,423 | 84,70 |
| C-57+60 | 9623150,111 | 397820,209 | 85,06 |
| C-57+80 | 9623163,767 | 397834,734 | 86,66 |
| C-58+00 | 9623177,413 | 397849,247 | 87,05 |
| C-58+20 | 9623191,134 | 397863,840 | 87,09 |
| C-58+40 | 9623204,926 | 397878,508 | 87,52 |
| C-58+60 | 9623218,572 | 397893,022 | 87,93 |
| C-58+80 | 9623232,288 | 397907,609 | 88,21 |
| C-59+00 | 9623245,871 | 397922,057 | 88,31 |
| C-59+20 | 9623259,597 | 397936,656 | 88,35 |
| C-59+40 | 9623273,409 | 397951,346 | 88,35 |
| C-6+54.363PEDRA | 9622117,464 | 393572,572 | 83,51 |
| C-6+61.977PEDRA | 9622120,038 | 393580,175 | 83,57 |
| C-61+00 | 9623382,970 | 398067,860 | 87,54 |
| C-61+20 | 9623396,660 | 398082,418 | 86,81 |
| C-61+40 | 9623410,387 | 398097,018 | 88,96 |
| C-61+60 | 9623424,005 | 398111,502 | 90,26 |
| C-61+80 | 9623437,783 | 398126,154 | 90,32 |
| C-62+00 | 9623451,358 | 398140,596 | 89,85 |
| C-62+20 | 9623465,118 | 398155,229 | 88,57 |
| C-62+40 | 9623478,781 | 398169,760 | 88,36 |
| C-62+60 | 9623492,519 | 398184,370 | 88,49 |
| C-62+80 | 9623506,230 | 398198,953 | 88,50 |
| C-63+00 | 9623519,920 | 398213,512 | 88,34 |
| C-63+20 | 9623533,573 | 398228,034 | 88,46 |
| C-63+40 | 9623547,352 | 398242,693 | 89,55 |
| C-63+60 | 9623561,017 | 398257,227 | 89,92 |
| C-63+80 | 9623574,703 | 398271,782 | 90,26 |
| C-64+00 | 9623588,398 | 398286,347 | 91,90 |
| C-64+20 | 9623602,169 | 398300,994 | 93,38 |
| C-64+40 | 9623615,796 | 398315,492 | 94,37 |
| C-64+60 | 9623629,521 | 398330,091 | 95,03 |
| C-64+80 | 9623643,161 | 398344,594 | 95,51 |
| C-65+00 | 9623656,807 | 398359,108 | 96,26 |
| C-65+20 | 9623670,500 | 398373,672 | 96,99 |
| C-65+40 | 9623684,329 | 398388,381 | 97,60 |
| C-65+60 | 9623698,013 | 398402,935 | 98,39 |
| C-65+80 | 9623711,684 | 398417,476 | 99,77 |
| C-66+20 | 9623739,077 | 398446,611 | 102,87 |
| C-66+40 | 9623752,732 | 398461,134 | 105,73 |
| C-66+60 | 9623766,507 | 398475,785 | 108,61 |
| C-66+80 | 9623780,158 | 398490,305 | 112,41 |
| C-C-0+80 | 9622084,365 | 392999,537 | 88,14 |
| IR-10 | 9621915,928 | 394724,785 | 84,16 |
| IR-11 | 9621468,986 | 395323,036 | 85,69 |
| IR-12 | 9621672,030 | 395901,835 | 86,60 |
| IR-13 | 9621725,009 | 395983,191 | 84,24 |
| IR-14 | 9621749,002 | 396020,038 | 85,97 |
| IR-15 | 9621752,187 | 396024,929 | 87,57 |
| IR-16 | 9621825,385 | 396137,343 | 87,30 |
| IR-17 | 9621828,222 | 396141,698 | 86,43 |
| IR-18 | 9621837,948 | 396156,640 | 86,12 |
| IR-19 | 9622046,118 | 396476,365 | 87,31 |
| IR-20 | 9622172,796 | 396670,936 | 83,52 |
| IR-21 | 9622178,441 | 396679,606 | 85,12 |
| IR-22 | 9622182,675 | 396686,108 | 86,42 |
| IR-23 | 9622184,622 | 396689,099 | 85,48 |
| IR-24 | 9622189,235 | 396696,184 | 85,10 |
| IR-25 | 9622645,207 | 397283,184 | 87,12 |
| IR-26 | 9622992,367 | 397652,440 | 83,78 |
| IR-27 | 9623019,380 | 397681,170 | 83,80 |
| IR-28 | 9623367,655 | 398051,572 | 87,78 |
| IR-29 | 9623404,737 | 398091,009 | 86,67 |
| IR-30 | 9623414,242 | 398101,119 | 90,02 |
| IR-7 | 9621935,339 | 394704,056 | 83,01 |
| IR-8 | 9621930,387 | 394709,345 | 84,72 |
| IR-9 | 9621919,978 | 394720,459 | 85,41 |
| NA-1 | 9622087,753 | 393049,761 | 82,93 |
| NA-10 | 9621468,911 | 395362,147 | 82,93 |
| NA-11 | 9621468,750 | 395450,533 | 82,93 |
| NA-12 | 9621677,562 | 395910,330 | 83,01 |
| NA-13 | 9621715,835 | 395969,103 | 83,00 |
| NA-14 | 9622050,274 | 396482,750 | 83,29 |
| NA-15 | 9622163,571 | 396656,767 | 83,28 |
| NA-16 | 9622443,975 | 397069,196 | 83,46 |
| NA-17 | 9622608,426 | 397244,094 | 83,48 |
| NA-18 | 9622836,876 | 397487,068 | 83,78 |
| NA-19 | 9622864,317 | 397516,253 | 83,76 |
| NA-20 | 9622973,645 | 397632,530 | 83,82 |
| NA-21 | 9623140,083 | 397809,545 | 83,84 |
| NA-22 | 9623285,872 | 397964,594 | 83,03 |
| NA-23 | 9623361,721 | 398045,262 | 83,86 |
| NA-2A | 9622098,885 | 393214,820 | 82,98 |
| NA-3A | 9622119,490 | 393520,366 | 82,89 |
| NA-3B | 9622181,084 | 394433,637 | 82,98 |
| NA-4A | 9622178,577 | 394444,338 | 82,96 |
| NA-7 | 9621972,523 | 394664,354 | 82,90 |
| NA-8 | 9621863,076 | 394781,222 | 83,70 |
| NA-8A | 9621469,192 | 395206,226 | 82,95 |
| NA-9 | 9621535,701 | 395130,778 | 82,96 |
| NA-9A | 9621468,988 | 395320,885 | 82,89 |
| PX-19 | 9622030,889 | 393011,364 | 94,73 |
| PX-20=C-0+00 | 9622078,988 | 392919,827 | 92,88 |
| PX-21 | 9622086,979 | 393038,283 | 88,07 |
| PX-22 | 9622099,785 | 393228,135 | 89,02 |
| PX-23 | 9622118,618 | 393507,430 | 86,69 |
| PX-24=C-15+25 | 9622181,589 | 394441,121 | 84,17 |
| PX-25 | 9621927,166 | 394712,784 | 86,19 |
| PX-26 | 9621491,657 | 395177,808 | 85,88 |
| PX-27 | 9621469,200 | 395201,788 | 84,69 |
| PX-28 | 9621468,941 | 395345,560 | 86,92 |
| PX-29 | 9621468,646 | 395507,271 | 86,62 |
| PX-30 | 9621468,493 | 395589,282 | 88,81 |
| PX-31=C-30+60 | 9621525,699 | 395677,120 | 93,13 |
| PX-32=C-31+80 | 9621591,169 | 395777,660 | 87,09 |
| PX-33 | 9621669,506 | 395897,959 | 87,38 |
| PX-34=C-34+60 | 9621743,942 | 396012,267 | 87,34 |
| PX-35=C-39+00 | 9621983,946 | 396380,873 | 87,41 |
| PX-36 | 9622044,943 | 396474,559 | 87,71 |
| PX-37 | 9622180,577 | 396682,886 | 86,61 |
| PX-38=C-44+40 | 9622278,512 | 396833,311 | 87,74 |
| PX-39 | 9622405,331 | 397028,102 | 88,05 |
| PX-40 | 9622435,995 | 397060,710 | 88,33 |
| PX-41 | 9622649,302 | 397287,566 | 87,63 |
| PX-42C-52+89.51 | 9622827,905 | 397477,528 | 87,61 |
| PX-43C-54+97.53 | 9622970,360 | 397629,036 | 88,23 |
| PX-44 | 9623155,799 | 397826,259 | 86,50 |
| PX-45 | 9623278,822 | 397957,097 | 88,29 |
| PX-46C-60+79.59 | 9623368,984 | 398052,986 | 88,19 |
| PX-47 | 9623446,601 | 398135,537 | 90,15 |
| PX-48 | 9623541,406 | 398236,369 | 88,67 |
| PX-49 | 9623640,873 | 398342,161 | 95,35 |
| PX-50=C-66+00 | 9623725,411 | 398432,076 | 100,93 |
| PX-51C-66+86.00 | 9623784,537 | 398494,965 | 113,77 |
| SR-513SONDA | 9622123,112 | 393616,448 | 83,72 |
| SR-513SONDA1 | 9622123,057 | 393616,470 | 83,63 |
| SR-514SONDA | 9622104,310 | 393850,749 | 83,69 |
| SR-514SONDA1 | 9622104,212 | 393850,692 | 83,66 |
| SR-518SONDA | 9621532,557 | 395135,353 | 83,36 |
| SR-518SONDA1 | 9621532,564 | 395135,356 | 83,30 |

# documentos de referência

4.   DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

| 01 | Sítio do Vertedouro Principal – Parte 1 – Planilhas de Cálculo – Empresa Tramontella Ltda |
| --- | --- |
| 02 | Sítio do Vertedouro – Ecobatimetria a Jusante da Ilha da Serra – Planta e Seções Transversais – volume 1/1 - Empresa Máster Planejamentos Ltda |
| 03 | Vertedouro Principal – Área B – Planta e Seções Batimétricas – Volume 1/1 - Empresa Máster Planejamentos Ltda |
| 04 | Vertedouro Principal – Área C – Planta e Seções Batimétricas – Volume 1/1 - Empresa Máster Planejamentos Ltda |
| 05 | Vertedouro Principal – Área M – Planta e Seções Batimétricas – Volume 1/1 - Empresa Máster Planejamentos Ltda |
| 06 | Vertedouro Principal – Cadastro de Pedrais – Relatório de Cálculo - Cadernetas de Campo – Volume 1/1 - Empresa Máster Planejamentos Ltda |
| 07 | Vertedouro Principal Área A - Relatórios de Cálculo, Cadernetas de Campo, Planta e Seções Transversais – Volume 1/1 - Empresa Máster Planejamentos Ltda |
| 08 | Vertedouro Principal Área D - Relatórios de Cálculo, Cadernetas de Campo, Plantas e Seções Transversais – Volume 1/1 - Empresa Máster Planejamentos Ltda |
| 09 | Vertedouro Principal Área F - Relatórios de Cálculo, Cadernetas de Campo, Plantas e Perfis Longitudinais – Volume 1/1 - Empresa Máster Planejamentos Ltda |
| 10 | Vertedouro Principal Área F - Relatórios de Cálculo, Cadernetas de Campo, Plantas e Seções Transversais– Volume 1/1 - Empresa Máster Planejamentos Ltda |
| 11 | Vertedouro Principal Área N - Relatórios de Cálculo, Cadernetas de Campo, Planta e Seções Transversais – Volume 1/1 - Empresa Máster Planejamentos Ltda |
| 12 | Vertedouro Principal Áreas A e H - Relatórios de Cálculo, Cadernetas de Campo, Plantas e Seções Transversais – Volume 1/2 - Empresa Máster Planejamentos Ltda |
| 13 | Vertedouro Principal Áreas A e H - Relatórios de Cálculo, Cadernetas de Campo, Plantas e Seções Transversais – Volume 2/2 - Empresa Máster Planejamentos Ltda |
| 14 | Vertedouro Principal Áreas E- Relatórios de Cálculo, Cadernetas de Campo, Plantas e Seções Transversais – Volume 1/1 - Empresa Máster Planejamentos Ltda |
| 15 | Vertedouro Principal Áreas G e H - Relatórios de Cálculo, Cadernetas de Campo, Planta e Seções Transversais – Volume 1/2 - Empresa Máster Planejamentos Ltda |
| 16 | Vertedouro Principal Áreas G e H - Relatórios de Cálculo, Cadernetas de Campo, Planta e Seções Transversais – Volume 2/2 - Empresa Máster Planejamentos Ltda |
| 17 | Vertedouro Principal Áreas I - J - L - Relatórios de Cálculo, Cadernetas de Campo, Planta e Seções Transversais – Volume 1/4 - Empresa Máster Planejamentos Ltda |
| 18 | Vertedouro Principal Áreas I - J - L - Relatórios de Cálculo, Cadernetas de Campo, Planta e Seções Transversais – Volume 2/4 - Empresa Máster Planejamentos Ltda |
| 19 | Vertedouro Principal Áreas I - J - L - Relatórios de Cálculo, Cadernetas de Campo, Planta e Seções Transversais – Volume 3/4 - Empresa Máster Planejamentos Ltda |
| 20 | Vertedouro Principal Áreas I - J - L - Relatórios de Cálculo, Cadernetas de Campo, Planta e Seções Transversais – Volume 4/4 - Empresa Máster Planejamentos Ltda |
| 21 | Vertedouro Principal Áreas I e J - Relatórios de Cálculo, Cadernetas de Campo, Planta e Seções Transversais – Volume 1/2 - Empresa Máster Planejamentos Ltda |
| 22 | Vertedouro Principal Áreas I e J - Relatórios de Cálculo, Cadernetas de Campo, Planta e Seções Transversais – Volume 2/2 - Empresa Máster Planejamentos Ltda |
| 23 | Vertedouro Principal Áreas O - Plantas e Seções Transversais - Empresa Máster Planejamentos Ltda |

# Ilustração

5.  ILUSTRAÇÃO:

- Levantamentos Executados no Sítio Pimental        BEL-V-10-114-0035