CHE BELO MONTE

ESTUDOS DE VIABILIDADE

LEVANTAMENTOS TOPOBATIMÉTRICOS COMPLEMENTARES

BEL-V-13-114-0020- RA

R.00

Outubro - 2001

| CHE BELO MONTE |
| --- |
| ESTUDOS DE VIABILIDADE |
| LEVANTAMENTOS TOPOBATIMÉTRICOS COMPLEMENTARES |
| TIPO DE DOCUMENTO: RELATÓRIO DE ATIVIDADES | NÚMERO DO DOCUMENTO: BEL-V-13-114-0020-RA |
| REV. | DESCRIÇÃO | DATA | ELAB. | VISTO | APROV. | DATA | APROV. |
|  | ELETRONORTE |
| REVISÕES |
|  | PROJ. H. Sallum | VISTO |  | VISTO |
|  | ELAB. | APROV. L. F. Rufato |  | APROV. |
|  | CONF. | DATA Out/2001 |  | DATA |

CHE BELO MONTE

ESTUDOS DE VIABILIDADE

LEVANTAMENTOS TOPOBATIMÉTRICOS COMPLEMENTARES

BEL-V-13-114-0020- RA

|  | OUTUBRO/2001 |
| --- | --- |

SUMÁRIO

1 -	OBJETIVO	1

2 -	PESQUISA DE FUGAS E DIMENSIONAMENTO DOS DIQUES	3

3 -	CONTROLES HIDRÁULICOS	5

4 -	APOIO À GEOLOGIA E À HIDROLOGIA	7

5 -	LEVANTAMENTOS EXPEDITOS PARA IMPLANTAÇÃO DA VILA RESIDENCIAL	14

6 -	LINHAS EXPLORATÓRIAS DE ACESSO AOS SÍTIOS BELO MONTE E BELA VISTA	17

7 -	DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA	18

8 -	ILUSTRAÇÕES	21

# OBJETIVO

1. OBJETIVO

Esta Nota Técnica tem por objetivo descrever os Levantamentos Topobatimétricos Complementares, abrangendo a identificação de possíveis pontos de fuga visando o dimensionamento de diques, investigações de possíveis interferências do reservatório, estudos das alternativas dos eixos dos Vertedouros Principal e Complementar, locais de barramentos, exploração nas regiões próximas ao local do canteiro de obras do CHE Belo Monte, com o objetivo de subsidiar a escolha de uma área de aproximadamente 400 ha para a implantação de uma Vila Residencial  destinada a acolher a população envolvida na construção das estruturas localizadas no Sítio Belo Monte e também moradores que venham a ser relocados das localidades próximas, verificação de possíveis controles hidráulicos na área dos canais de adução, apoio às equipes de geologia e hidrologia, linhas exploratórias de acesso aos sítios Belo Monte e Bela Vista, e determinação das coordenadas dos polígonos das áreas de interesse, utilizando equipamento GPS de navegação.

Esses levantamentos podem ser visualizados na ilustração anexa a este documento.

# Pesquisa de fugas e dimensionamento dos diques

2. PESQUISA DE FUGAS E DIMENSIONAMENTO DE DIQUES

Objetivando investigar possíveis pontos de fuga do reservatório, nas áreas dos Sítios Pimental e Bela Vista, assim como possibilitar o dimensionamento dos diques necessários, foram executadas poligonais eletrônicas planialtimétricas ao longo dos divisores, nos locais onde os dados existentes de restituição aerofotogramétrica indicavam cotas próximas à do coroamento do reservatório. Em alguns trechos,  foram feitas seções topográficas transversais para melhor caracterização do relevo. Na margem direita do Rio Xingu, onde foram verificadas grandes falhas de representação do relevo, foi feita uma campanha  com altímetros, para se determinar a linha dos divisores. Ao longo dos alinhamentos, foram levantados pontos a cada 20 m além de todos os pontos notáveis, tais como drenagens, afloramentos rochosos, inflexões do terreno, etc, totalizando cerca de 303 km .  As poligonais tiveram fechamentos dentro das tolerâncias previstas.

# CONTROLES HIDRÁULICOS

3. CONTROLES HIDRÁULICOS

Distribuídos ao longo do canal de adução à Tomada d’Água, foram identificados, com base na restituição aerofotogramétrica existente, diversos locais em que a topografia natural do terreno poderia constituir controle hidráulico para as vazões afluentes à usina.

Em vista disso, foram realizados levantamentos topográficos para melhor caracterização desses controles, subsidiar os estudos de determinação de perda de carga hidráulica e a elaboração do projeto de escavação da área, quando necessário.

Estes levantamentos, cerca de 45 Km, foram caracterizados por poligonais eletrônicas e seções transversais, executadas nos locais onde se configurava a eventual restrição ao fluxo.

# APOIO À GEOLOGIA E À HIDROLOGIA

4. APOIO À GEOLOGIA E À HIDROLOGIA

Objetivando apoiar as atividades desenvolvidas durante as investigações realizadas pelas equipes de geologia, para a determinação de coordenadas e altitudes de sondagens mecânicas e manuais, mapeamentos geológicos, etc, foram executadas poligonais eletrônicas e seções topográficas, totalizando aproximadamente 20 km, tendo sido amarrados aproximadamente 120 furos de sondagens.

Ressalta-se que, nos diversos levantamentos topográficos efetuados, foram - de modo geral - estabelecidos pontos de apoio, identificação e amarração para suporte aos serviços de investigação geológico-geotécnicas.

Para complementar as informações necessárias aos estudos de remanso do reservatório e amarrar topograficamente os diversos postos limnimétricos instalados nas margens do rio Xingu, e determinação de perfil instantâneo, foram realizados transportes de altitudes, à montante de Altamira, até a distância aproximada de 73 km, para atingir a cota 102 metros. Para a execução destes serviços, foram utilizados equipamentos GPS geodésicos de dupla freqüência, com rádio “link” para determinação das coordenadas em tempo real, e nível topográfico, para levantamento dos níveis d´água. O posto Cana-Verde, ao qual foram amarradas as réguas implantadas na área do Vertedouro Principal,  foi amarrado ao marco RN-2, que por sua vez, foi amarrado por nivelamento geométrico ao marco M-235 da poligonal eletrônica que transportou altitudes para a margem direita do Rio Xingu.

O quadro 4.1 permite visualizar a relação de pontos utilizados para os estudos de remanso localizados à montante de Altamira, e o quadro 4.2, o resumo do cálculo de transposição de cota para o posto Cana-Verde.

Quadro 4.1

Relação de Pontos Utilizados Para Estudos de Remanso Localizados à Montante de Altamira

| Ponto | Este | Norte | Data | Altit Ortom | OBS | Fotos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BM1-MD | 384.458,594 | 9.633.312,820 |  | 147,67 |  |  |
| BM-2B | 381.486,105 | 9.641.955,398 |  | 104,61 |  | Sem foto |
| SAP-MD | 385.684,399 | 9.629.279,026 |  | 89,75 |  |  |
| SAP-ME | 390.139,306 | 9.629.613,576 |  | 100,09 |  |  |
| SAT-205 | 362.916,614 | 9.618.766,922 |  | 99,45 | Tempo Real |  |
| SAT-206 | 359.618,670 | 9.612.185,728 |  | 101,08 |  |  |
| SAT-207 | 351.419,950 | 9.603.490,936 |  | 98,12 | Tempo Real |  |

Continuação

| SAT-208 | 347.306,341 | 9.596.642,093 |  | 104,34 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SAT-208A | 346.981,580 | 9.595.241,171 |  | 104,85 | Tempo Real |  |
| SAT-209 | 339.509,856 | 9.591.102,132 |  | 108,94 |  | Sem foto |
| SAT-210A | 366.679,400 | 9.625.683,157 |  | 98,47 | Tempo Real |  |
| SCB-MD | 385.456,575 | 9.632.564,810 |  | 89,85 |  |  |
| SCB-ME | 387.709,565 | 9.634.336,555 |  | 93,02 |  |  |
| SPC-MD | 382.398,842 | 9.634.720,399 |  | 92,34 |  |  |
| SPC-ME | 386.642,223 | 9.635.982,010 |  | 101,62 |  |  |

Continuação

| AUX-SAT207 | 352.901,700 | 9.605.501,238 | 13/07/2001 | 101,78 | Tempo Real |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AUX-02 | 350.695,345 | 9.606.071,319 | 13/07/2001 | 100,49 | Tempo Real | Sem foto |
| AUX-03 | 348.581,736 | 9.606.485,094 | 13/07/2001 | 98,31 | Tempo Real | Sem foto |
| AUX-04 | 346.320,914 | 9.608.587,841 | 13/07/2001 | 98,74 | Tempo Real | Sem foto |
| NA-SAT-207 | 351.425,794 | 9.603.525,804 | 13/07/2001 | 97,75 | Tempo Real | Sem foto |
| NA-01 | 354.595,344 | 9.607.213,685 | 13/07/2001 | 97,32 | Tempo Real | Sem foto |
| NA-05 | 346.430,436 | 9.609.407,877 | 13/07/2001 | 97,83 | Tempo Real | Sem foto |
| NA-01=PORTO | 366.799,997 | 9.646.190,673 | 17/07/2001 | 93,33 | Tempo Real | Sem foto |
| NA-02 | 366.624,577 | 9.641.989,225 | 17/07/2001 | 93,25 | Tempo Real | Sem foto |
| NA-03 | 367.851,230 | 9.638.929,522 | 17/07/2001 | 93,23 | Tempo Real | Sem foto |
| NA-04 | 367.998,540 | 9.636.793,310 | 17/07/2001 | 93,31 | Tempo Real | Sem foto |
| NA-05 | 368.697,282 | 9.633.737,550 | 17/07/2001 | 93,79 | Tempo Real | Sem foto |
| NA-06 | 368.515,250 | 9.630.876,601 | 17/07/2001 | 93,80 | Tempo Real | Sem foto |
| NA-07 | 366.163,253 | 9.628.191,418 | 17/07/2001 | 94,47 | Tempo Real | Sem foto |

Continuação

| NA-08 | 363.948,039 | 9.620.992,257 | 17/07/2001 | 94,79 | Tempo Real | Sem foto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NA-09 | 362.905,476 | 9.618.771,858 | 17/07/2001 | 95,33 | Tempo Real | Sem foto |
| NA-10 | 360.703,040 | 9.614.937,938 | 17/07/2001 | 95,56 | Tempo Real | Sem foto |
| NA-11 | 359.610,608 | 9.612.188,199 | 17/07/2001 | 95,72 | Tempo Real | Sem foto |
| NA-12 | 356.829,949 | 9.610.061,254 | 17/07/2001 | 96,14 | Tempo Real | Sem foto |
| NA-13 | 353.865,570 | 9.606.566,204 | 17/07/2001 | 97,23 | Tempo Real | Sem foto |
| NA-14 | 352.901,048 | 9.605.520,785 | 17/07/2001 | 97,54 | Tempo Real | Sem foto |
| NASAT210A | 366.661,057 | 9.625.682,766 | 19/07/2001 | 95,77 | Tempo Real | Sem foto |
| NASAT206 | 359.611,643 | 9.612.193,637 | 19/07/2001 | 97,15 | Tempo Real | Sem foto |
| NASAT207 | 351.422,712 | 9.603.509,203 | 19/07/2001 | 98,65 | Tempo Real | Sem foto |
| NASAT208 | 347.281,799 | 9.596.639,335 | 19/07/2001 | 100,59 | Tempo Real | Sem foto |
| NA-SAT209 | 339.504,840 | 9.591.109,649 | 19/07/2001 | 106,94 | Tempo Real | Sem foto |
| NA-102 | 346.964,960 | 9.595.251,438 | 19/07/2001 | 102,00 | Tempo Real | Sem foto |

Quadro 4.2

Transporte de Cotas para o Posto Cana-Verde a partir do marco M235

| Nivelamento:Clovis |  | Equip: Zeiss Ni 1 | Cálculo: Mingone |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Divergência |  | ALTITUDE |
| Ponto | Nivelam | Contra | Parc | Acum | Média1 | Proviso | Compens |
| M235 |  |  |  |  |  | 100,11 | 100,11 |
|  | -9,1367 | 9,1370 | 0,0003 |  | -9,1369 |  |  |
| RN2 |  |  |  | 0,0003 |  | 90,973 |  |
|  | -2,1500 | 2,1503 | 0,0004 |  | -2,1501 |  |  |
| RN1 |  |  |  | 0,0006 |  | 88,823 |  |
|  | -1,6962 | 1,6963 | 0,0001 |  | -1,6962 |  |  |
| NA13/03/01 -15:55 |  |  |  | 0,0007 |  | 87,127 |  |
|  | -12,9829 | 12,9836 | 0,0007 |  | -12,9832 |  |  |
|  |  | ># | 0,0004 |  |  |  |  |
|  |  | <# | 0,0001 |  |  |  |  |
| RN2 |  |  |  | 0,0000 |  | 90,973 |  |
|  | -2,3650 | 2,3650 | 0,0000 |  | -2,3650 |  |  |
| REGUA-CENEC |  |  |  | 0,0000 |  | 88,608 |  |

# LEVANTAMENTOS EXPEDITOS PARA IMPLANTAÇÃO DA VILA RESIDENCIAL

5. LEVANTAMENTOS EXPEDITOS PARA IMPLANTAÇÃO DA VILA RESIDENCIAL

Foram feitas explorações nas regiões próximas ao local do Canteiro de Obras do CHE Belo Monte, com o objetivo de subsidiar a escolha de uma área de aproximadamente 400 ha, para a implantação de uma Vila Residencial, que viesse a acolher a população envolvida na construção das estruturas localizadas no Sítio Belo Monte, e também moradores que viessem a ser relocados das localidades próximas. As coordenadas dos polígonos da área de interesse foram determinadas com equipamento GPS de navegação.

Os quadros 5.1 e 5.2 permitem visualizar a localização da área levantada, bem como as coordenadas dos seus limites. O quadro 5.3 contém fotografias da área citada.

Quadro 5.1

Croqui de Localização da área levantada

Quadro 5.2

Coordenadas da Área Levantada

| Pt | Norte | Este | Pt | Norte | Este |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9662232,00 | 407199,00 | 8 | 9661366,00 | 408394,00 |
| 2 | 9662232,00 | 407199,00 | 9 | 9660910,00 | 408252,00 |
| 3 | 9662173,00 | 407533,00 | 10 | 9660910,00 | 408252,00 |
| 4 | 9662173,00 | 407533,00 | 11 | 9659368,00 | 408150,00 |
| 5 | 9661755,00 | 408103,00 | 12 | 9659368,00 | 408150,00 |
| 6 | 9661755,00 | 408103,00 | 13 | 9660508,00 | 406487,00 |
| 7 | 9661366,00 | 408394,00 | 14 | 9660508,00 | 406487,00 |

Quadro 5.3

Fotografias da área

# documentos de referência

6. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

TÍTULO

Diques - Dique D-1 - Relatórios de Cálculo, Cadernetas de Campo, Plantas e Perfis Longitudinais – Volume 1/1 - Empresa Máster Planejamentos Ltda

Diques - Dique D-1 - Relatórios de Cálculo, Cadernetas de Campo, Plantas e Perfis Longitudinais – Volume 1/3 - Empresa Máster Planejamentos Ltda

Diques - Dique D-1 - Relatórios de Cálculo, Cadernetas de Campo, Plantas e Perfis Longitudinais – Volume 2/3 - Empresa Máster Planejamentos Ltda

Diques - Dique D-1 - Relatórios de Cálculo, Cadernetas de Campo, Plantas e Perfis Longitudinais – Volume 3/3 - Empresa Máster Planejamentos Ltda

Diques - Dique D-1 - Relatórios de Cálculo, Cadernetas de Campo, Plantas e Perfis Longitudinais – Volume 1/1 - Empresa Máster Planejamentos Ltda

Diques – Dique D-2 – Relatórios de Cálculo – Cadernetas de Campo – Planta e Perfis Longitudinais – Volume 1/1 - Empresa Máster Planejamentos Ltda

Diques - Dique D-3 Adensamento – Relatórios de Cálculo, Cadernetas de Campo, Plantas e Seções Transversais – Volume 1/1 - Empresa Máster Planejamentos Ltda

Diques - Dique D-4 - Relatórios de Cálculo, Cadernetas de Campo, Plantas e Perfis Longitudinais – Volume 1/1 - Empresa Máster Planejamentos Ltda

Diques – Dique D-5 – Relatórios de Cálculo – Cadernetas de Campo – Planta e Perfis Longitudinais – Volume 1/1 - Empresa Máster Planejamentos Ltda

Fugas D´Águas – Fuga da Margem Direita - Relatórios de Cálculo, Cadernetas de Campo, Plantas e Perfis Longitudinais – Volume 1/2 - Empresa Máster Planejamentos Ltda

Fugas D´Águas – Fuga da Margem Direita - Relatórios de Cálculo, Cadernetas de Campo, Plantas e Perfis Longitudinais – Volume 2/2 - Empresa Máster Planejamentos Ltda

Fugas D’ Água - Linha de Pesquisa – A e B – Relatórios de Cálculo – Cadernetas de Campo - Planta e Perfis Longitudinais – Volume 1/3 - Empresa Máster Planejamentos Ltda

Fugas D’ Água - Linha de Pesquisa – A e B – Relatórios de Cálculo – Cadernetas de Campo - Planta e Perfis Longitudinais – Volume 2/3 - Empresa Máster Planejamentos Ltda

Fugas D’ Água - Linha de Pesquisa – A e B – Relatórios de Cálculo – Cadernetas de Campo - Planta e Perfis Longitudinais – Volume 3/3 - Empresa Máster Planejamentos Ltda

Fugas D’ Água - Linha de Pesquisa – G e I – Relatórios de Cálculo – Cadernetas de Campo - Planta e Perfis Longitudinais – Volume 1/1 - Empresa Máster Planejamentos Ltda

Fugas D’ Água - Linha de Pesquisa – H – Relatórios de Cálculo – Cadernetas de Campo - Planta e Perfis Longitudinais – Volume 1/1 - Empresa Máster Planejamentos Ltda

Fugas D’ Água - Linha de Pesquisa – J e K – Relatórios de Cálculo – Cadernetas de Campo - Planta e Perfis Longitudinais – Volume 1/1 - Empresa Máster Planejamentos Ltda

Levantamentos com GPS – Rastreamento de Pontos Com Uso de GPS – Volume 1/1 (fotos) - Empresa Máster Planejamentos Ltda

Continuação

Levantamentos com GPS – Rastreamento de Pontos Com Uso de GPS – Volume 1/1 (Relatórios) - Empresa Máster Planejamentos Ltda

Levantamentos com GPS – Perfil Longitudinal da Margem do Rio Xingu – Volume 1/1 - Empresa Máster Planejamentos Ltda

Levantamentos com GPS – Perfil Longitudinal da Margem do Rio Xingu – Volume 1/1 - Empresa Máster Planejamentos Ltda

Sítio do Vertedouro Principal – Parte 1 – Planilhas de Cálculo – Empresa Tramontella Ltda

Sítio do Vertedouro Principal – Parte 2 – Planilhas de Cálculo – Empresa Tramontella Ltda

# ILUSTRAÇÕES

7. ILUSTRAÇÕES

- Levantamentos Topobatimétricos Executados na Área do Reservatório                                                           Bel-V-13-114-0028