ÁREA DE INTERESSE DIRETO PARA IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

BEL-V-10-114-0015-MD-RO

Abril-2002

| COMPLEXO HIDRELÉTRICO BELO MONTE |
| --- |
| ESTUDOS DE VIABILIDADE - SEGUNDA ETAPA |
| ÁREA DE INTERESSE DIRETO PARA IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO |
| TIPO DE DOCUMENTO: NOTA TÉCNICA | NÚMERO DO DOCUMENTO: BEL-V-10-114-0015-MD-R 0 |
| REV. | DESCRIÇÃO | DATA | ELAB. | VISTO | APROV. | DATA | APROV. |
|  | ELETRONORTE |
| REVISÕES |
|  | PROJ. HABIB | VISTO |  | VISTO |
|  | ELAB. Cristiane | APROV. |  | APROV. |
|  | CONF. | DATA Abril/2002 |  | DATA |

CHE BELO MONTE ESTUDOS DE VIABILIDADE- SEGUNDA ETAPA ÁREA DE INTERESSE DIRETO PARA IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO BEL-V-10-114-0015-MD

|  | ABRIL/2002 |
| --- | --- |

SUMÁRIO

1	OBJETIVO	1

2	ABRANGÊNCIA	3

3	DEFINIÇÕES	5

3.1	CARACTERÍSTICAS	6

3.2	MEMORIAL DESCRITIVO	6

3.3	RELAÇÃO DE COORDENADAS	8

ANEXO I – Desenho BEL-V-10-114-0028

# OBJETIVO

1	OBJETIVO

Esta Nota Técnica tem por objetivo informar os dados referentes ao polígono envolvente da Área de interesse direto para implantação do empreendimento    do reservatório do CHE BELO MONTE.

# ABRANGÊNCIA

2	ABRANGÊNCIA

- A área de interesse direto para implantação do empreendimento abrange  os sítios onde serão implantadas as obras civis, tais como a tomada d’água e a casa de força, o vertedouro principal, o vertedouro complementar, as áreas destinadas aos canteiros de obras, vilas residenciais, vias de acesso, áreas de empréstimo, etc.

# DEFINIÇÕES

3	DEFINIÇÕES

## Características

O polígono foi elaborado tendo como base o levantamento aerofotogramétrico na escala de 1:25.000, de 1975/6, executado pela AEROSUL S/A. Como segurança, foi desenvolvido com uma distância média de 1km de afastamento das áreas a serem abrangidas, conforme desenho BEL-V-10-114-0028 (Anexo I).

## Memorial descritivo

Inicia-se a descrição deste perímetro no marco  01, de coordenadas geográficas, latitude 3°04'32.60696"S e longitude 51°49'38.55497"W. Deste ponto segue com o azimute de  90°00'00" e a distância de 9284.27 m até o marco 02. Deste ponto segue com o azimute de 169°46'55" e a distância de 7651.40 m até o marco 03. Deste ponto segue com o azimute de 186°17'33" e a distância de 7174.63 m até o marco 04. Deste ponto segue com o azimute de 154°46'08" e a distância de 6563.76 m até o marco 05. Deste ponto segue com o azimute de 210°14'38" e a distância de 2836.74 m até o marco 06. Deste ponto segue com o azimute de 164°02'28" e a distância de 2884.78 m até o marco 07. Deste ponto segue com o azimute de 228°41'12" e a distância de 4750.51 m até o marco 08. Deste ponto segue com o azimute de 271°10'04" e a distância de 2044.88 m até o marco 09. Deste ponto segue com o azimute de 359°09'19" e a distância de 1856.46 m até o marco 10. Deste ponto segue com o azimute de 271°47'29" e a distância de 1806.36 m até o marco 11. Deste ponto segue com o azimute de 182°12'13" e a distância de 3976.16 m até o marco 12. Deste ponto segue com o azimute de 269°41'26" e a distância de 5045.33 m até o marco 13. Deste ponto segue com o azimute de 343°57'17" e a distância de 2664.26 m até o marco 14. Deste ponto segue com o azimute de 271°54'36" e a distância de 1664.49 m até o marco 15. Deste ponto segue com o azimute de 345°12'49" e a distância de 2564.62 m até o marco 16. Deste ponto segue com o azimute de 257°50'23" e a distância de 1422.85 m até o marco 17. Deste ponto segue com o azimute de 157°40'32" e a distância de 3459.50 m até o marco 18. Deste ponto segue com o azimute de 223°12'25" e a distância de 4564.01 m até o marco 19. Deste ponto segue com o azimute de 220°31'02" e a distância de 3163.72 m até o marco 20. Deste ponto segue com o azimute de 151°56'09" e a distância de 6813.90 m até o marco 21. Deste ponto segue com o azimute de 270°16'30" e a distância de 11698.15 m até o marco 22. Deste ponto segue com o azimute de   3°26'13" e a distância de 2814.77 m até o marco 23. Deste ponto segue com o azimute de 278°17'26" e a distância de 2728.07 m até o marco 24. Deste ponto segue com o azimute de 354°05'18" e a distância de 1638.35 m até o marco 25. Deste ponto segue com o azimute de  29°24'43" e a distância de 11740.93 m até o marco 26. Deste ponto segue com o azimute de 357°03'08" e a distância de 3594.75 m até o marco 27. Deste ponto segue com o azimute de  76°23'02" e a distância de 1544.32 m até o marco 28. Deste ponto segue com o azimute de 340°18'26" e a distância de 14880.45 m até o marco 29. Deste ponto segue com o azimute de  55°58'08" e a distância de 2375.80 m até o marco 30. Deste ponto segue com o azimute de 156°29'03" e a distância de 6063.69 m até o marco 31. Deste ponto segue com o azimute de 100°11'45" e a distância de 3072.84 m até o marco 32. Deste ponto segue com o azimute de 180°00'00" e a distância de 6103.98 m até o marco 33. Deste ponto segue com o azimute de  87°39'27" e a distância de 10351.59 m até o marco 34. Deste ponto segue com o azimute de 350°21'20" e a distância de 3248.99 m até o marco 35. Deste ponto segue com o azimute de 351°31'27" e a distância de 5385.06 m até o marco 36. Deste ponto segue com o azimute de   9°20'17" e a distância de 10134.30 m até o marco 01; ponto inicial da descrição do perímetro.

A área mede 656,64 Km²  e o perímetro 179,57 Km

## Relação de coordenadaS

## DATUM SAD 69 - MERIDIANO CENTRAL 51º

Estação	Coord. Norte	Coord.Este	Azimute	Distância	Fator Escala	      Latitude	          Longitude

01	9660000.000	408061.930	 90°00'00"	 9284.27		0.99970393	3°04'32.60" S	51°49'38.55" W

02	9660000.000	417346.200	169°46'55"	 7651.40		0.99968400	3°04'32.82" S	51°44'37.78" W

03	9652469.950	418703.520	186°17'33"	 7174.63		0.99968126	3°08'38.08" S	51°43'53.98" W

04	9645338.540	417917.160	154°46'08"	 6563.76		0.99968284	3°12'30.31" S	51°44'19.62" W

05	9639401.000	420715.110	210°14'38"	 2836.74		0.99967729	3°15'43.74" S	51°42'49.10" W

06	9636950.370	419286.290	164°02'28"	 2884.78		0.99968010	3°17'03.52" S	51°43'35.46" W

07	9634176.770	420079.460	228°41'12"	 4750.51		0.99967854	3°18'33.86" S	51°43'09.82" W

08	9631040.590	416511.310	271°10'04"	 2044.88		0.99968570	3°20'15.91" S	51°45'05.52" W

09	9631082.270	414466.850	359°09'19"	 1856.46		0.99968995	3°20'14.50" S	51°46'11.76" W

10	9632938.530	414439.480	271°47'29"	 1806.36		0.99969001	3°19'14.05" S	51°46'12.60" W

11	9632995.000	412634.000	182°12'13"	 3976.16		0.99969385	3°19'12.16" S	51°47'11.11" W

12	9629021.780	412481.120	269°41'26"	 5045.33		0.99969418	3°21'21.55" S	51°47'16.16" W

13	9628994.530	407435.860	343°57'17"	 2664.26		0.99970537	3°21'22.30" S	51°50'00.00" W

14	9631555.000	406699.470	271°54'36"	 1664.49		0.99970703	3°19'58.90" S	51°50'23.44" W

15	9631610.480	405035.900	345°12'49"	 2564.62		0.99971088	3°19'57.04" S	51°51'17.35" W

16	9634090.170	404381.370	257°50'23"	 1422.85		0.99971242	3°18'36.27" S	51°51'38.48" W

17	9633790.450	402990.450	157°40'32"	 3459.50		0.99971571	3°18'45.99" S	51°52'23.56" W

18	9630590.250	404304.540	223°12'25"	 4564.01		0.99971260	3°20'30.25" S	51°51'41.07" W

19	9627263.610	401179.860	220°31'02"	 3163.72		0.99972007	3°22'18.49" S	51°53'22.42" W

20	9624858.520	399124.460	151°56'09"	 6813.90		0.99972512	3°23'36.75" S	51°54'29.10" W

21	9618845.800	402330.140	270°16'30"	11698.15		0.99971729	3°26'52.65" S	51°52'45.40" W

22	9618901.950	390632.120	  03°26'13"	 2814.77		0.99974707	3°26'50.45" S	51°59'04.48" W

23	9621711.660	390800.860	278°17'26"	 2728.07		0.99974662	3°25'18.96" S	51°58'58.92" W

24	9622105.030	388101.300	354°05'18"	 1638.35		0.99975396	3°25'06.06" S	52°00'26.38" W

25	9623734.670	387932.560	 29°24'43"	11740.93		0.99975442	3°24'12.99" S	52°00'31.80" W

26	9633962.340	393698.340	357°03'08"	 3594.75		0.99973894	3°18'40.12" S	51°57'24.64" W

27	9637552.330	393513.470	 76°23'02"	 1544.32		0.99973943	3°16'43.21" S	51°57'30.52" W

28	9637915.890	395014.390	340°18'26"	14880.45		0.99973552	3°16'31.41" S	51°56'41.87" W

29	9651926.020	390000.000	 55°58'08"	 2375.80		0.99974878	3°08'55.03" S	51°59'23.90" W

30	9653255.620	391968.900	156°29'03"	 6063.69		0.99974350	3°08'11.79" S	51°58'20.08" W

31	9647695.520	394388.320	100°11'45"	 3072.84		0.99973714	3°11'12.92" S	51°57'01.86" W

32	9647151.590	397412.640	180°00'00"	 6103.98		0.99972940	3°11'30.73" S	51°55'23.90" W

33	9641047.610	397412.640	 87°39'27"	10351.59		0.99972940	3°14'49.50" S	51°55'24.08" W

34	9641470.690	407755.580	350°21'20"	 3248.99		0.99970462	3°14'36.02" S	51°49'48.95" W

35	9644673.760	407211.260	351°31'27"	 5385.06		0.99970586	3°12'51.69" S	51°50'06.50" W

36	9650000.000	406417.540	  9°20'17"	10134.30		0.99970768	3°09'58.22" S	51°50'32.08" W