UHE BELO MONTE

ESTUDOS DE REAVALIAÇÃO DA VIABILIDADE

ÁREA DE UTILIDADE PÚBLICA

BEL-V-10-114-0015-MD

R0

Junho - 2001

| UHE BELO MONTE |
| --- |
| ESTUDOS DE REAVALIAÇÃO DA VIABILIDADE |
| ÁREA DE UTILIDADE PÚBLICA |
| TIPO DE DOCUMENTO: MEMORIAL DESCRITIVO | NÚMERO DO DOCUMENTO: BEL-V-10-114-0015-MD |
| REV. | DESCRIÇÃO | DATA | ELAB. | VISTO | APROV. | DATA | APROV. |
|  | ELETRONORTE |
| REVISÕES |
|  | PROJ. Graciene | VISTO HABIB |  | VISTO |
|  | ELAB. Graciene | APROV. HABIB |  | APROV. |
|  | CONF. | DATA Jun/2001 |  | DATA |

UHE BELO MONTE REVISÃO DOS ESTUDOS DE VIABILIDADE ÁREA DE UTILIDADE PÚBLICA BEL-V-10-114-0015-MD

|  | JUNHO/2001 |
| --- | --- |

SUMÁRIO

1	OBJETIVO	1

2	ABRANGÊNCIA	3

3	DEFINIÇÕES	5

3.1	CARACTERÍSTICAS	6

3.2	MEMORIAL DESCRITIVO	6

3.3	RELAÇÃO DE COORDENADAS	9

ANEXO I – Desenho BEL-V-10-114-0028

# OBJETIVO

1	OBJETIVO

Esta Norma Técnica tem por objetivo informar os dados referentes ao polígono envolvente da Área de Utilidade Pública do reservatório da UHE BELO MONTE.

# ABRANGÊNCIA

2	ABRANGÊNCIA

- A área de Utilidade Pública abrange o futuro reservatório, assim como os sítios onde serão implantadas as obras civis, tais como a tomada d’água e a casa de força, o vertedouro principal, o vertedouro complementar, as áreas destinadas aos canteiros de obras, vilas residenciais, vias de acesso, áreas de empréstimo, etc.

# DEFINIÇÕES

3	DEFINIÇÕES

## Características

O polígono foi elaborado tendo como base o levantamento aerofotogramétrico na escala de 1:25.000, de 1975/6, executado pela AEROSUL S/A. Como segurança, foi desenvolvido com uma distância média de 1km de afastamento das áreas a serem abrangidas, conforme desenho BEL-V-10-114-0028 (Anexo I).

## Memorial descritivo

Inicia-se a descrição deste perímetro no marco 1, de coordenadas geográficas, latitude 3°06'36.24098"  S e longitude 52°13'23.81960"  W. Deste segue com o azimute de 154°06'51" e a distância de 1666.87m até o marco 2. Deste segue com o azimute de  49°15'34" e a distância de 1740.74m até o marco 3. Deste segue com o azimute de  98°51'25" e a distância de 5017.24m até o marco 4. Deste segue com o azimute de 201°08'05" e a distância de 2971.96m até o marco 5. Deste segue com o azimute de 112°02'09" e a distância de 1695.79m até o marco 6. Deste segue com o azimute de  28°27'43" e a distância de 2481.20m até o marco 7. Deste segue com o azimute de  96°14'55" e a distância de 6679.93m até o marco 8. Deste segue com o azimute de 145°15'13" e a distância de 5585.86m até o marco 9. Deste segue com o azimute de  90°55'23" e a distância de 2820.20m até o marco 10. Deste segue com o azimute de 200°24'56" e a distância de 5867.20m até o marco 11. Deste segue com o azimute de 136°37'46" e a distância de 4040.05m até o marco 12. Deste segue com o azimute de  73°16'12" e a distância de 4045.41m até o marco 13. Deste segue com o azimute de 162°33'05" e a distância de 2095.99m até o marco 14. Deste segue com o azimute de 240°02'25" e a distância de 2729.84m até o marco 15. Deste segue com o azimute de 163°23'56" e a distância de 2228.77m até o marco 16. Deste segue com o azimute de  66°14'10" e a distância de 2932.00m até o marco 17. Deste segue com o azimute de 151°55'31" e a distância de 3424.30m até o marco 18. Deste segue com o azimute de  79°59'52" e a distância de 785.13m até o marco 19. Deste segue com o azimute de 352°46'44" e a distância de 3618.70m até o marco 20. Deste segue com o azimute de  76°23'02" e a distância de 1544.32m até o marco 21. Deste segue com o azimute de 340°18'26" e a distância de 14880.45m até o marco 22. Deste segue com o azimute de  55°58'08" e a distância de 2375.80m até o marco 23. Deste segue com o azimute de 156°29'03" e a distância de 6063.70m até o marco 24. Deste segue com o azimute de 100°11'45" e a distância de 3072.84m até o marco 25. Deste segue com o azimute de 180°00'00" e a distância de 6103.98m até o marco 26. Deste segue com o azimute de  87°39'27" e a distância de 10351.60m até o marco 27. Deste segue com o azimute de 350°21'20" e a distância de 3249.00m até o marco 28. Deste segue com o azimute de 351°31'27" e a distância de 5385.05m até o marco 29. Deste segue com o azimute de 9°20'17" e a distância de 10134.30m até o marco 30. Deste segue com o azimute de 90°00'00" e a distância de 9284.27m até o marco 31. Deste segue com o azimute de 127°07'13" e a distância de 7770.76m até o marco 32. Deste segue com o azimute de 180°00'00" e a distância de 2175.70m até o marco 33. Deste segue com o azimute de 262°10'39" e a distância de 4884.31m até o marco 34. Deste segue com o azimute de 186°17'33" e a distância de 7174.63m até o marco 35. Deste segue com o azimute de 154°46'07" e a distância de 6563.76m até o marco 36. Deste segue com o azimute de 210°14'39" e a distância de 2836.74m até o marco 37. Deste segue com o azimute de 164°02'27" e a distância de 2884.78m até o marco 38. Deste segue com o azimute de 228°41'11" e a distância de 4750.51m até o marco 39. Deste segue com o azimute de 271°10'05" e a distância de 2044.88m até o marco 40. Deste segue com o azimute de 359°09'18" e a distância de 1856.46m até o marco 41. Deste segue com o azimute de 271°47'28" e a distância de 1806.36m até o marco 42. Deste segue com o azimute de 182°12'12" e a distância de 3976.16m até o marco 43. Deste segue com o azimute de 269°41'26" e a distância de 5045.34m até o marco 44. Deste segue com o azimute de 343°57'38" e a distância de 2665.20m até o marco 45. Deste segue com o azimute de 271°52'36" e a distância de 1664.46m até o marco 46. Deste segue com o azimute de 345°12'49" e a distância de 2564.62m até o marco 47. Deste segue com o azimute de 257°50'23" e a distância de 1422.85m até o marco 48. Deste segue com o azimute de 157°40'32" e a distância de 3459.50m até o marco 49. Deste segue com o azimute de 223°12'25" e a distância de 4564.01m até o marco 50. Deste segue com o azimute de 220°31'03" e a distância de 3163.72m até o marco 51. Deste segue com o azimute de 151°56'09" e a distância de 6813.91m até o marco 52. Deste segue com o azimute de 270°16'30" e a distância de 11698.16m até o marco 53. Deste segue com o azimute de 3°26'13" e a distância de 2814.77m até o marco 54. Deste segue com o azimute de 278°17'26" e a distância de 2728.07m até o marco 55. Deste segue com o azimute de 354°05'18" e a distância de 1638.36m até o marco 56. Deste segue com o azimute de 273°53'50" e a distância de 4960.65m até o marco 57. Deste segue com o azimute de 4°21'16" e a distância de 5184.79m até o marco 58. Deste segue com o azimute de 6°57'31" e a distância de 2321.06m até o marco 59. Deste segue com o azimute de 310°08'01" e a distância de 2353.92m até o marco 60. Deste segue com o azimute de 249°21'24" e a distância de 3666.10m até o marco 61. Deste segue com o azimute de 330°14'06" e a distância de 3625.13m até o marco 62. Deste segue com o azimute de  72°39'32" e a distância de 1885.37m até o marco 63. Deste segue com o azimute de 119°45'56" e a distância de1811.08m até o marco 64. Deste segue com o azimute de  19°34'17" e a distância de 796.50m até o marco 65. Deste segue com o azimute de 310°58'36" e a distância de 9304.23m até o marco 66. Deste segue com o azimute de 271°12'53" e a distância de 3243.06m até o marco 67. Deste segue com o azimute de 180°00'00" e a distância de 4812.40m até o marco 68. Deste segue com o azimute de 171°18'02" e a distância de 7789.42m até o marco 69. Deste segue com o azimute de 253°27'21" e a distância de 2655.75m até o marco 70. Deste segue com o azimute de 189°05'50" e a distância de 5221.81m até o marco 71. Deste segue com o azimute de 210°20'22" e a distância de 11847.91m até o marco 72. Deste segue com o azimute de 305°30'57" e a distância de 6279.29m até o marco 73. Deste segue com o azimute de  23°29'16" e a distância de 10075.93m até o marco 74. Deste segue com o azimute de   2°07'27" e a distância de 3285.22m até o marco 75. Deste segue com o azimute de 290°03'21" e a distância de 2850.14m até o marco 76. Deste segue com o azimute de   8°09'06" e a distância de 2574.81m até o marco 77. Deste segue com o azimute de  68°58'41" e a distância de 3389.66m até o marco 78. Deste segue com o azimute de  11°38'35" e a distância de 4220.98m até o marco 79. Deste segue com o azimute de 270°00'00" e a distância de 6206.35m até o marco 80. Deste segue com o azimute de   0°47'05" e a distância de 9219.60m até o marco 81. Deste segue com o azimute de 39°49'47" e a distância de 2485.33m até o marco 82. Deste segue com o azimute de 100°20'25" e a distância de 5316.62m até o marco 83. Deste segue com o azimute de 24°19'25" e a distância de 1545.98m até o marco 84. Deste segue com o azimute de 311°49'54" e a distância de 2929.86m até o marco 85. Deste segue com o azimute de 48°07'00" e a distância de 2382.35m até o marco 86. Deste segue com o azimute de 322°40'30" e a distância de 2400.22m até o marco 87. Deste segue com o azimute de 58°29'13" e a distância de 2347.34m até o marco 1. ponto inicial da descrição do perímetro.

A área mede 1.410,32 km2, e o perímetro 372,83k m.

## Relação de coordenadas

ÁREA DE UTILIDADE PÚBLICA

RELAÇÃO DE COORDENADAS – DATUM SAD 69 MERIDIANOS CENTRAL 510

==============================================================================================================

Estação		Coord. Norte	Coord.Este	Azimute	Distância		      Latitude	      Longitude

==============================================================================================================

1		9656160.84	364067.52	154°06'51"	 1666.87		3°06'36.24098" S	52°13'23.81960" W

2		9654661.22	364795.24	 49°15'34"	 1740.74		3°07'25.09885" S	52°13'00.30318" W

3		9655797.28	366114.15	 98°51'25"	 5017.24		3°06'48.15583" S	52°12'17.53801" W

4		9655024.78	371071.57	201°08'05"	 2971.96		3°07'13.49148" S	52°09'36.98137" W

5		9652252.73	370000.00	112°02'09"	 1695.79		3°08'43.71759" S	52°10'11.79318" W

6		9651616.48	371571.91	 28°27'43"	 2481.20		3°09'04.49228" S	52°09'20.89551" W

7		9653797.79	372754.39	 96°14'55"	 6679.93		3°07'53.50570" S	52°08'42.51247" W

8		9653070.72	379394.63	145°15'13"	 5585.86		3°08'17.41134" S	52°05'07.43260" W

9		9648480.93	382578.27	 90°55'23"	 2820.20		3°10'46.97799" S	52°03'24.45061" W

10		9648435.49	385398.10	200°24'56"	 5867.20		3°10'48.55046" S	52°01'53.09998" W

11		9642936.82	383351.47	136°37'46"	 4040.05		3°13'47.54026" S	52°03'00.00000" W

12		9640000.00	386125.82	 73°16'12"	 4045.41		3°15'23.26690" S	52°01'29.79881" W

13		9641164.51	390000.00	162°33'05"	 2095.99		3°14'45.47128" S	51°59'24.24210" W

14		9639164.96	390628.48	240°02'25"	 2729.84		3°15'50.60524" S	51°59'03.94312" W

15		9637801.71	388263.41	163°23'56"	 2228.77		3°16'34.92223" S	52°00'20.61440" W

16		9635665.84	388900.18	 66°14'10"	 2932.00		3°17'44.49559" S	52°00'00.05241" W

17		9636847.34	391583.58	151°55'31"	 3424.30		3°17'06.10736" S	51°58'33.07123" W

18		9633825.97	393195.14	 79°59'52"	  785.13		3°18'44.54791" S	51°57'40.95052" W

19		9633962.34	393968.34	352°46'44"	 3618.70		3°18'40.13146" S	51°57'15.89357" W

20		9637552.33	393513.47	 76°23'02"	 1544.32		3°16'43.21059" S	51°57'30.52001" W

21		9637915.89	395014.39	340°18'26"	14880.45		3°16'31.41783" S	51°56'41.87853" W

22		9651926.02	390000.00	 55°58'08"	 2375.80		3°08'55.03028" S	51°59'23.90606" W

23		9653255.62	391968.90	156°29'03"	 6063.70		3°08'11.79274" S	51°58'20.08155" W

24		9647695.52	394388.32	100°11'45"	 3072.84		3°11'12.92834" S	51°57'01.86708" W

25		9647151.59	397412.64	180°00'00"	 6103.98		3°11'30.73080" S	51°55'23.90246" W

26		9641047.61	397412.64	 87°39'27"	10351.60		3°14'49.50644" S	51°55'24.08146" W

27		9641470.69	407755.58	350°21'20"	 3249.00		3°14'36.02062" S	51°49'48.95848" W

28		9644673.76	407211.26	351°31'27"	 5385.05		3°12'51.69560" S	51°50'06.50941" W

29		9650000.00	406417.54	  9°20'17"	10134.30		3°09'58.22215" S	51°50'32.08427" W

30		9660000.00	408061.93	 90°00'00"	 9284.27		3°04'32.60696" S	51°49'38.55497" W

31		9660000.00	417346.20	127°07'13"	 7770.76		3°04'32.82942" S	51°44'37.78674" W

32		9655310.42	423542.37	180°00'00"	 2175.70		3°07'05.68954" S	51°41'17.15397" W

33		9653134.72	423542.37	262°10'39"	 4884.31		3°08'16.54541" S	51°41'17.20017" W

34		9652469.95	418703.52	186°17'33"	 7174.63		3°08'38.08794" S	51°43'53.98414" W

35		9645338.54	417917.16	154°46'07"	 6563.76		3°12'30.31478" S	51°44'19.62564" W

36		9639401.00	420715.11	210°14'39"	 2836.74		3°15'43.74514" S	51°42'49.10712" W

37		9636950.37	419286.29	164°02'27"	 2884.78		3°17'03.52026" S	51°43'35.46111" W

38		9634176.77	420079.46	228°41'11"	 4750.51		3°18'33.86539" S	51°43'09.82535" W

39		9631040.59	416511.31	271°10'05"	 2044.88		3°20'15.91330" S	51°45'05.52186" W

40		9631082.27	414466.85	359°09'18"	 1856.46		3°20'14.50430" S	51°46'11.76922" W

41		9632938.53	414439.48	271°47'28"	 1806.36		3°19'14.05227" S	51°46'12.60932" W

42		9632995.00	412634.00	182°12'12"	 3976.16		3°19'12.16730" S	51°47'11.11129" W

43		9629021.78	412481.12	269°41'26"	 5045.34		3°21'21.55516" S	51°47'16.16794" W

44		9628994.53	407435.86	343°57'38"	 2665.20		3°21'22.30658" S	51°50'00.00000" W

45		9631555.97	406699.47	271°52'36"	 1664.46		3°19'58.87102" S	51°50'23.44690" W

46		9631610.48	405035.90	345°12'49"	 2564.62		3°19'57.04947" S	51°51'17.34994" W

47		9634090.17	404381.37	257°50'23"	 1422.85		3°18'36.27872" S	51°51'38.48880" W

48		9633790.45	402990.45	157°40'32"	 3459.50		3°18'45.99968" S	51°52'23.56622" W

49		9630590.25	404304.54	223°12'25"	 4564.01		3°20'30.25286" S	51°51'41.07711" W

50		9627263.61	401179.86	220°31'03"	 3163.72		3°22'18.49491" S	51°53'22.42444" W

51		9624858.52	399124.46	151°56'09"	 6813.91		3°23'36.75452" S	51°54'29.10048" W

52		9618845.80	402330.14	270°16'30"	11698.16		3°26'52.65660" S	51°52'45.39993" W

53		9618901.95	390632.12	  3°26'13"	 2814.77		3°26'50.45519" S	51°59'04.48567" W

54		9621711.66	390800.86	278°17'26"	 2728.07		3°25'18.96500" S	51°58'58.92387" W

55		9622105.03	388101.30	354°05'18"	 1638.36		3°25'06.06411" S	52°00'26.38880" W

56		9623734.67	387932.56	273°53'50"	 4960.65		3°24'12.99065" S	52°00'31.80148" W

57		9624071.84	382983.38	  4°21'16"	 5184.79		3°24'01.83931" S	52°03'12.16104" W

58		9629241.66	383377.04	  6°57'31"	 2321.06		3°21'13.50515" S	52°02'59.22426" W

59		9631545.63	383658.24	310°08'01"	 2353.92		3°19'58.48950" S	52°02'50.03321" W

60		9633062.90	381858.57	249°21'24"	 3666.10		3°19'09.01900" S	52°03'48.29157" W

61		9631770.42	378427.87	330°14'06"	 3625.13		3°19'50.98452" S	52°05'39.49419" W

62		9634917.29	376628.19	 72°39'32"	 1885.37		3°18'08.44771" S	52°06'37.69012" W

63		9635479.24	378427.87	119°45'56"	 1811.08		3°17'50.21375" S	52°05'39.36150" W

64		9634580.13	380000.00	 19°34'17"	  796.50		3°18'19.54769" S	52°04'48.45677" W

65		9635330.60	380266.81	310°58'36"	 9304.23		3°17'55.11907" S	52°04'39.78576" W

66		9641431.86	373242.32	271°12'53"	 3243.06		3°14'36.19102" S	52°08'27.15015" W

67		9641500.61	370000.00	180°00'00"	 4812.40		3°14'33.83208" S	52°10'12.18955" W

68		9636688.20	370000.00	171°18'02"	 7789.42		3°17'10.53505" S	52°10'12.37089" W

69		9628988.39	371178.14	253°27'21"	 2655.75		3°21'21.30414" S	52°09'34.49341" W

70		9628232.16	368632.34	189°05'50"	 5221.81		3°21'45.82965" S	52°10'57.00833" W

71		9623076.03	367806.71	210°20'22"	11847.91		3°24'33.69067" S	52°11'23.96419" W

72		9612850.72	361822.08	305°30'57"	 6279.29		3°30'06.39405" S	52°14'38.31077" W

73		9616498.53	356711.01	 23°29'16"	10075.93		3°28'07.39410" S	52°17'23.76966" W

74		9625739.61	360726.80	  2°07'27"	 3285.22		3°23'06.66892" S	52°15'13.25366" W

75		9629022.58	360848.57	290°03'21"	 2850.14		3°21'19.77651" S	52°15'09.17156" W

76		9630000.00	358171.27	  8°09'06"	 2574.81		3°20'47.83824" S	52°16'35.87338" W

77		9632548.79	358536.36	 68°58'41"	 3389.66		3°19'24.86236" S	52°16'23.93800" W

78		9633764.74	361700.42	 11°38'35"	 4220.98		3°18'45.40051" S	52°14'41.37794" W

79		9637898.88	362552.26	270°00'00"	 6206.35		3°16'30.82162" S	52°14'13.61341" W

80		9637898.88	356345.92	  0°47'05"	 9219.60		3°16'30.56667" S	52°17'34.67912" W

81		9647117.62	356472.18	 39°49'47"	 2485.33		3°11'30.40202" S	52°17'30.20881" W

82		9649026.24	358064.05	100°20'25"	 5316.62		3°10'28.32004" S	52°16'38.56529" W

83		9648071.93	363294.32	 24°19'25"	 1545.98		3°11'00.00000" S	52°13'49.17401" W

84		9649480.67	363931.09	311°49'54"	 2929.86		3°10'13.75385" S	52°13'28.49218" W

85		9651434.73	361748.03	 48°07'00"	 2382.35  	3°09'10.04208" S	52°14'39.13412" W

86		9653025.23	363521.70	322°40'30"	 2400.22		3°08'18.32128" S	52°13'41.61850" W

87		9654933.90	362066.36	 58°29'13"	 2347.34		3°07'16.11600" S	52°14'28.68793" W

=================================================================================================================