RELATÓRIO GEOTEC N.º 004/01-R

Natureza do Trabalho:	Levantamento sísmico por refração para investigações das fundações da UHE Belo Monte – PA

Interessado: CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. – ELETRONORTE

1 – INTRODUÇÃO

De acordo com os termos da CARTA CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM IMPACTO A MARTELO E/OU COM UTILIZAÇÃO DE EXPLOSIVOS, NOS ESTUDOS GEOTÉCNICOS POR SÍSMICA DE REFRAÇÃO, PARA INVESTIGAÇÃO DAS FUNDAÇÕES DA UHE BELO MONTE, SITUADA NO RIO XINGU, NO ESTADO DO PARA, N.º SUP1.1.B.0022, celebrado entre a CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. – ELETRONORTE e a GEOTEC LEVANTAMENTOS GEOFÍSICOS S/C LTDA., esta última executou o “Levantamento sísmico por refração para investigações das fundações da UHE Belo Monte – PA”.

É importante ressaltar que os ensaios ora executados são complementares aos trabalhos anteriormente realizados, que foram objeto do CONTRATO N.º SUP1.0.B.0131, celebrado entre a ELETRONORTE e a GEOTEC, com iguais objetivos e mesmos locais de estudos.

Em razão de permanecerem inalteradas as especificações, diretrizes e as condições de realização dos trabalhos, recomenda-se que o presente Relatório seja ANEXADO ao RELATÓRIO GEOTEC N.º 001/01-R de 15 de março de 2001.

Assim sendo, praticamente, todas as informações e considerações efetuadas para os trabalhos executados na fase anterior, são válidas também, para o presente Relatório. Desta maneira, permanecem inalteradas e válidas as informações e considerações referentes a:

- Aspectos Geológicos da Área dos Estudos

- Objetivos da Execução do Levantamento Geofísico

- Infra-estrutura

- Equipamentos Utilizados

- Procedimento de Campo

- Discussão dos Resultados

Nos itens subsequentes serão apresentados apenas informações específicas desta fase complementar de trabalho.

2 – LOCALIZAÇÕES DAS ÁREAS DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

Os trabalhos desta etapa complementar foram desenvolvidos nos locais conhecidos como “ÁREA DOS CANAIS DE ADUÇÃO” e “SÍTIO DO VERTEDOURO”, mostradas na FIGURA 1 (Localizações das Duas Áreas dos Trabalhos Complementares)

FIGURA 1. Localizações das Duas Áreas dos Trabalhos Complementares

3 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

Os trabalhos foram executados segundo o cronograma visto na TABELA 1, apresentada na seqüência

4 – TRABALHOS EXECUTADOS NA FASE COMPLEMENTAR

Os quantitativos de seções sísmicas executados são apresentados na relação a seguir:

4.1 – Área dos Canais de Adução

| Seção Sísmica | Extensão (m) | Seção Sísmica | Extensão (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 41 | 470 | 76 | 500 |
| 42 | 530 | 78 | 565 |
| 44 | 400 | 79 | 250 |
| 46 | 440 | 80 | 458 |
| 47 | 400 | 81 | 470 |
| 54 | 430 | 82 | 410 |
| 55 | 560 | 83 | 560 |
| 56 | 370 | 84 | 550 |
| 61 | 600 | 85 | 490 |
| 64 | 590 | 86 | 520 |
| 71 | 410 | 87 | 140 |
| 72 | 625 | 88 | 190 |
| 73 | 440 | 89 | 640 |
| 74 | 440 | 90 | 360 |
| Sub-Total | 6.705m | Sub-Total | 6.103m |

ELETRONORTE – UHE BELO MONTE

TABELA 1: CRONOGRAMA DA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS DE GEOFÍSICA – FASE COMPLEMENTAR

| Mês/Dia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mar/01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| abr/01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Trabalhos de Campo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Interpretação/elaboração de relatório técnico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Sábados, domingos e feriados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

OBS.: Não houve mobilização/desmobilização uma vez que a equipe e equipamento estavam estacionadas em Altamira – PA.

4.2 – Sítio do Vertedouro

| Seção Sísmica | Extensão (m) | Seção Sísmica | Extensão (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| Pimental - S3 | 420 | Canteiro - S4 | 140 |
| Pimental - S4 | 540 | Canteiro - S5 | 140 |
| Sub-Total | 960m | Sub-Total | 280m |

# TOTAL GERAL = 14.048m

Os posicionamentos destas seções sísmicas são mostrados nos seguintes DESENHOS:

DESENHO 1FC – Planta de Localização da Área dos Canais de Adução

DESENHO 17FC – Planta de Localização do Sítio do Vertedouro

5 – APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

Os resultados obtidos nesta fase complementar de trabalho são apresentados sob a forma de “Seções Sísmicas” nos DESENHOS relacionados a seguir:

5.1 – Área dos Canais de Adução

DESENHO 2FC – Seção Sísmica 41

DESENHO 3FC – Seção Sísmica 42

DESENHO 4FC – Seção Sísmica 44 e Seção Sísmica 46

DESENHO 5FC –Seção Sísmica 47 e Seção Sísmica 54

DESENHO 6FC – Seção Sísmicas 55 e Seção Sísmica 56

DESENHO 7FC – Seção Sísmica 61 e Seção Sísmica 64

DESENHO 8FC – Seção Sísmica 71 e Seção Sísmica 72

DESENHO 9FC –Seção Sísmica 73 e Seção Sísmica 74

DESENHO 10FC – Seção Sísmica 76 e Seção Sísmica 78

DESENHO 11FC – Seção  Sísmica 79 e Seção Sísmica 80

DESENHO 12FC – Seção Sísmica 81 e Seção Sísmica 82

DESENHO 13FC – Seção Sísmica 83 e Seção Sísmica 84

DESENHO 14FC – Seção Sísmica 85 e Seção Sísmica 86

DESENHO 15FC – Seção Sísmica 87 e Seção Sísmica 88

DESENHO 16FC –Seção Sísmica 89 e Seção Sísmica 90

5.2 – Sítio do Vertedouro

DESENHO 18FC – Seções Sísmicas do Vertedouro Ilha Pimental S3 e S4

DESENHO 19FC – Seções Sísmicas do Vertedouro Ilha do Canteiro S4 e S5

Obs.: FC = Fase Complementar

6 – CONSIDERAÇÕES ESPECÍFICAS

As seções sísmicas executadas no Sítio do Vertedouro (ver DESENHO 17FC), tiveram o objetivo específico de verificar a continuidade para montante e a juzante de um aprofundamento no contorno do topo de rocha sã, detectado na campanha geofísica anterior, nas Seções Sísmicas “Eixo Ilha da Serra – Trecho Ilha Pimental” e “Eixo Ilha do Canteiro” (ver Relatório GEOTEC n.º 001/01-R DESENHOS 34, 38 e 39).

Conforme pode ser visto nas Seções Sísmicas programadas para esta finalidade, contidas nos DESENHOS 18FC e 19FC, o aprofundamento no contorno do topo de rocha sã apresenta continuidade em ambas seções.

São Roque, 17 de abril de 2001

GEOTEC    LEVANTAMENTOS    GEOFÍSICOS    S/C    LTDA.

_________________________________________________________

Geofísico  Rodrigo  Machado

Responsável  Técnico

GEOTEC    LEVANTAMENTOS    GEOFÍSICOS    S/C    LTDA.

________________________________________________

Engenheiro  Rafael  L.  Herzig

CREA - 5060291975

Responsável  Técnico

GEOTEC    LEVANTAMENTOS    GEOFÍSICOS    S/C    LTDA.

________________________________________________

Geólogo  Gildezio  Lessa

CREA - 060036502-7

Diretor