4. QUADRO GERAL E FICHAS RESUMO DOS

APROVEITAMENTOS DA ALTERNATIVA SELECIONADA

4.1. Resumo da Alternativa Selecionada

A Tabela 4.1 sintetiza as características da Alternativa 1 – composta pelos aproveitamentos Santo Antônio e Jirau -, selecionada como a mais adequada para o esquema de partição de queda do rio Madeira, no trecho inventariado resumido e complementando as informações apresentadas ao longo do texto.

Tabela 4.1

Estudo de Viabilidade do Rio Madeira

Resumo da Alternativa Selecionada

Julho / 2002

| IDENTIFICAÇÃO DO APROVEITAMENTO | N.º de ordem | 1 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nome do Aproveitamento | Santo Antônio | Jirau |
|  | Distância ao rio Amazonas (km) | 1.063 | 1.204 |
|  | Área de Drenagem (km²) | 988.873 | 972.710 |
|  | Latitude | 8° 48’ 04,0” | 9° 19’ 49,4” |
|  | Longitude | 63° 56’ 59,8” | 64° 44’ 02,9” |
| CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | RESERVATÓRIO | Níveis D’ Água (m) | Máximo Normal N.A. max. | 70 | 90 |
|  |  |  | Mínimo Normal N.A. min. | 70 | 90 |
|  |  |  | Normal a Jusante NAJn | 52,73 | 72,90 |
|  |  | Áreas (km²) | No N.A. Máximo Normal | 271,3 | 258,0 |
|  |  |  | No N.A. Mínimo Normal | 271,3 | 258,0 |
|  | Quedas (m) | Bruta Máxima Hb1 | 28,78 | 20,00 |
|  |  | Bruta Média Hb2 | 17,27 | 17,10 |
|  |  | Líquida de Referência | 13,90 | 15,10 |
|  | Vazões (m³/s) | Regularizada no Período Crítico Qr | 17.932 | 17.639 |
|  |  | Média de Longo Termo MLT | 18.224 | 17.926 |
|  |  | De Projeto do Desvio | 57.135 | 56.213 |
|  |  | De Projeto do Vertedouro | 84.938 | 83.566 |

Tabela 4.1 (continuação)

Estudo de Viabilidade do Rio Madeira

Resumo da Alternativa Selecionada

Julho / 2002

| CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS | Energia e Potência | Energia Firme Local (MW médios) | 2.188 | 2.285 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ganho Energia Firme no Sistema (MW médios) | 2.056 | 2.199 |
|  |  | Potência de Referência (Instalada – MW) | 3.580 | 3.900 |
|  | Turbinas | Tipo | Bulbo | Bulbo |
|  |  | Número de Unidades | 50 | 52 |
| CARACTERÍSTICAS ECONÔMICAS | Custos Referência: Jul/2002 US$ 1,00 = R$ 2,92 | Custo Total (106 R$) | 8.051,25 | 8.596.528,48 |
|  |  | Custo Total (106 US$) | 2.757,28 | 2.944.016,60 |
|  |  | De Instalação (US$ / kW) | 770,19 | 754,88 |
|  | (base abril/2002) | Índice Custo / Benefício na Configuração Final (R$ / MWh) | 55,97 | 55,88 |

4.2. Ficha Resumo dos Aproveitamentos Selecionados

4.2.1. Ficha Resumo do AHE Santo Antônio

As principais características do AHE Santo Antônio são as seguintes:

- Dados Gerais do Aproveitamento

- Rio										Madeira

- Sub-Bacia								Madeira / 15

- Bacia									Amazonas / 1

- Latitude									8° 48’ 04”

- Longitude									63° 56’ 59,8”

- Distância da Foz							1.063 km

- N.A. máximo maximorum						– El. 72,00 m;

- N.A. máximo normal de operação					– El. 70,00 m;

- N.A. máximo maximorum de jusante					– El. 65,65 m;

- N.A. normal de jusante							– El. 52,73 m;

- N.A. mínimo de jusante							– El. 44,90 m;

- Área do Reservatório no N.A. normal				– 271,3 km²;

- Queda bruta								– 17,27 m;

- Queda líquida de Referência						– 13,90 m;

- Descarga média de longo termo					– 18.224 m³/s;

- Vazão de projeto do Vertedouro (TR 10.000 anos)		– 84.938 m³/s;

- Ganho Energia Firme (MW - médios)				– 2.056 MW - médios;

- Potência instalada total							– 3.580 MW.

- Quantidades das Obras Civis

- Escavação comum obrigatória					–  8.458.597 m³;

- Escavação em rocha a céu aberto					–  11.095.756 m³;

- Escavação em rocha a céu aberto incluindo pré fissuramento	–  2.880.988 m³;

- Escavação especial (dragagem)					–  108.382

- Cimento									–  606.610 t;

- Concreto convencional							–  2.486.084 m³;

- Armadura									–  143.200 t;

- Ensecadeira (solo / enrocamento)					–  7.789.531 m³;

- Quantidades da Eclusa

- Escavação comum obrigatória					– 2.555.628 m³;

- Escavação em rocha a céu aberto					– 896.375 m³;

- Escavação em rocha a céu aberto incluindo pré fissuramento	– 911.400 m³;

- Aterro Compactado							– 61.504 m³;

- Cimento									– 96.364 t;

- Concreto convencional							– 385.455 m³;

- Armadura									– 23.127 t;

- Dados Característicos das Estruturas

- Desvio do Rio 1ª Etapa – Calha Central

- Ensecadeira Montante Margem Esquerda

- Comprimento							– 380 m;

- Altura máxima							– 23,50 m;

- Cota da Crista							– 65,50 m;

- Ensecadeira Jusante Margem Esquerda

- Comprimento							– 350 m;

- Altura máxima							– 22,40 m;

- Cota da Crista							– 64,40 m;

- Volume total ensecadeira margem esquerda			– 809.925 m³;

- Ensecadeira Montante Margem Direita

- Comprimento							– 1.150 m;

- Altura máxima							– 34,00 m;

- Cota da Crista							– 65,50 m;

- Ensecadeira Jusante Margem Direita

- Comprimento							– 750 m;

- Altura máxima							– 24,00 m;

- Cota da Crista							– 64,40;

- Volume total ensecadeira margem direita			– 1.645.965 m³;

- Desvio do Rio 2ª Etapa – Blocos Rebaixados do Vertedouro

- Tipo de Estrutura							– Blocos rebaixados;

- Quantidade de Blocos						– 23;

- Largura do bloco							– 20,0 m;

- Altura máxima							– 11,1 m;

- Cota da Crista							– 44,6 m;

- Montante

- Tipo de Estrutura							– Ensecadeira;

- Comprimento							– 980 m;

- Altura máxima							– 48,0 m;

- Cota da Crista							– 72,8 m;

- Jusante

- Tipo de Estrutura							– Ensecadeira;

- Comprimento							– 880,0 m;

- Altura máxima							– 47,0 m;

- Cota da Crista							– 64,4 m;

- Volume Total das ensecadeiras					– 5.333.641 m³;

- Tomada d’Água

- Altura máxima sobre as fundações					– 55,95 m.

- Casa de Força

- Largura total								– 22,20 m;

- Comprimento total							– 1.222,80 m.

- Área de Montagem

- Dimensões do piso central						– 22,20 x 60 m.

- Vertedouro

- Tipo									– superfície;

- Comprimento								– 570 m;

- Altura máxima sobre as fundações					– 18,50 m;

- Número de vãos								– 23;

- Largura útil dos vãos							– 20,0 m;

- Descarga máxima por vão						– 3.693 m³/s;

- Descarga máxima total (NA 72,00)					– 84.938 m³/s.

- Barragem de Terra

- Comprimento na crista							– 185 m;

- Cota da Crista								– 75,50 m;

- Altura máxima sobre as fundações					– 45,00 m.

- Barragem de Concreto Convencional

- Comprimento na crista							– 67,80 m;

- Cota da Crista								– 75,50 m;

- Altura máxima sobre as fundações					– 42,00 m.

- Canal de Fuga

- Comprimento								– 88,25 m;

- Largura									– 1.110 m;

- Cota da soleira do tubo de sucção					– 26,35 m.

- Turbinas

- Tipo									– Bulbo;

- Número de unidades							– 50;

- Potência Nominal de Cada Unidade					– 71,6 MW;

- Queda líquida Nominal				  			– 13,90 m;

- Vazão nominal unitária							– 560 m³/s;

- Velocidade Síncrona							– 81,8 rpm;

- Diâmetro estimado do rotor da turbina				– 8,15 m;

- Rendimento Máximo da Turbina					– 96,00 %.

- Comporta Ensecadeira da Tomada d’Água

- Tipo de comporta							– Plana deslizante;

- Número de comportas							– 6;

- Dimensões do vão da comporta: largura x altura			– 17,00 m x 17,00 m.

- Comporta de Emergência do Tubo de Sucção

- Tipo de comporta							– Vagão com rodas;

- Número total de comportas						– 50;

- Dimensões do vão da comporta: largura x altura			– 17,00 m x 15,40 m.

- Comporta Ensecadeira do Tubo de Sucção

- Tipo de comporta							– Plana deslizante;

- Número total de comportas						– 6;

- Número de painéis por comportas					– 4;

- Dimensões do vão da comporta: largura x altura			– 17,10 m x 15,50 m.

- Comportas do Vertedouro

- Tipo de comporta							– Segmento;

- Número de comportas							– 23;

- Dimensões das comportas: largura x altura				– 20,00 m x 19,00 m;

- Acionamento das comportas					    	– cilindros

óleo-hidráulicos.

- Comporta Ensecadeira do Vertedouro

- Tipo de comporta							– Plana deslizante;

- Número total de comportas						– 4;

- Número de painéis por comportas					– 6;

- Dimensões da comporta: vão livre x altura				– 20,00 m x 20,00 m.

- Ponte Rolante Principal da Casa de Força

- Quantidade								– 1;

- Capacidade nominal do gancho principal				– 2.200 kN;

- Capacidade do gancho auxiliar					–   300 kN;

- Vão do caminho de rolamento					– 20,00 m;

- Ponte Rolante da Área e Descarga

- Quantidade								– 1;

- Capacidade nominal do gancho principal				– 1.000 kN;

- Capacidade do gancho auxiliar					–   100 kN;

- Vão do caminho de rolamento					– 10,00 m;

- Pórtico Rolante do Vertedouro

- Capacidade do gancho principal					– 450 kN;

- Vão do caminho de rolamento					– 26,5 m.

- Pórtico Rolante da Tomada d’Água

- Capacidade nominal do gancho principal				– 750 kN;

- Vão do caminho de rolamento					– 6,0 m.

- Pórtico Rolante do Tubo de Sucção

- Capacidade nominal da talha						– 700 kN.

- Geradores

- Tipo									– horizontal;

- Número de unidades							– 50;

- Potência nominal unitária						– 80 MVA;

- Tensão nominal								– 13,8 kV;

- Fator de potência							– 0,90;

- Frequência nominal							– 60 Hz;

- Isolamento								– Classe F;

- Rotação nominal							– 81,8 RPM;

- Peso do rotor								– 2.100 kN;

- Transformador Elevador

- Número de unidades							– 13;

- Potência nominal							– 320 / 160 MVA;

- Freqüência nominal							– 60 Hz;

- Tensões ( kV )

enrolamento primário						– 13,8 kV;

enrolamento secundário						– 750 kV +/- 2 x 2,5%;

- Resfriamento								– ONAN/ ONAF;

- Instalação								– ao tempo.

4.2.2. Ficha Resumo do AHE Jirau

As principais características do AHE Jirau são as seguintes:

- Dados Gerais do Aproveitamento

- Rio										Madeira

- Sub-Bacia								Madeira / 15

- Bacia									Amazonas / 1

- Latitude									9° 19’ 49,4”

- Longitude									64° 44’ 02,9”

- Distância da Foz							1.204 km

- N.A. máximo maximorum						– El. 92,00 m;

- N.A. máximo normal de operação					– El. 90,00 m;

- N.A. máximo maximorum de jusante					– El. 84,13 m;

- N.A. normal de jusante							– El. 72,90 m;

- N.A. mínimo de jusante							– El. 70,00 m;

- Área do Reservatório no N.A. normal				– 258,0 km²;

- Queda bruta								– 17,10 m;

- Queda líquida de Referência						– 15,10 m;

- Descarga média de longo termo					– 17.926 m³/s;

- Vazão de projeto do Vertedouro (TR 10.000 anos)		– 83.566 m³/s;

- Ganho Energia Firme							– 2.199 MW médios;

- Potência instalada total							– 3.900 MW.

- Quantidades das Obras Civis

- Escavação comum obrigatória					–  10.470.689 m³;

- Escavação em rocha a céu aberto					–  23.466.615 m³;

- Escavação em rocha a céu aberto incluindo pré fissuramento	–  2.304.411 m³;

- Escavação especial (dragagem)					–  104.000 m³

- Cimento									–  531.846 t;

- Concreto convencional							–  2.140.751 m³;

- Armadura									–  127.108 t;

- Ensecadeira (solo / enrocamento)					–  8.360.275 m³;

- Quantidades da Eclusa

- Escavação comum obrigatória					– 1.157.905 m³;

- Escavação em rocha a céu aberto					– 1.684.761 m³;

- Escavação em rocha a céu aberto incluindo pré fissuramento	– 547.800 m³;

- Aterro Compactado							– 79.923 m³;

- Cimento									– 77.259 t;

- Concreto convencional							– 309.036 m³;

- Armadura									–  18.542 t;

- Dados Característicos das Estruturas

- Desvio do Rio

- Desvio do Rio 1ª Etapa – Calha Central

- Ensecadeira Montante Margem Esquerda

- Comprimento							– 700 m;

- Altura máxima							– 28,00 m;

- Cota da Crista							– 90,00 m;

- Ensecadeira Jusante Margem Esquerda

- Comprimento							– 760 m;

- Altura máxima							– 20,00 m;

- Cota da Crista							– 84,00 m;

- Volume total ensecadeira margem esquerda			– 1.845.648 m³;

- Ensecadeira Montante Margem Direita

- Comprimento							– 1.400 m;

- Altura máxima							– 30,00 m;

- Cota da Crista							– 90,00 m;

- Ensecadeira Jusante Margem Direita

- Comprimento							– 720 m;

- Altura máxima							– 21,00 m;

- Cota da Crista							– 84,00 m;

- Volume total ensecadeira margem direita			– 4.098.733 m³;

- Desvio do Rio 2ª Etapa – Blocos Rebaixados do Vertedouro

- Tipo de Estrutura							– Blocos rebaixados;

- Quantidade de Blocos						– 23;

- Largura do bloco							– 20,0 m;

- Altura máxima							– 11,0 m;

- Cota da Crista							– 64,6 m;

- Montante

- Tipo de Estrutura							– Ensecadeira;

- Comprimento							– 1.070 m;

- Altura máxima							– 24,0 m;

- Cota da Crista							– 84,0 m;

- Jusante

- Tipo de Estrutura							– Ensecadeira;

- Comprimento							– 1.070 m;

- Altura máxima							– 23,50 m;

- Cota da Crista							– 84,0 m;

- Volume Total das ensecadeiras					– 2.415.894 m³;

- Tomada d’Água

- Altura máxima sobre as fundações					– 52,0 m.

- Casa de Força

- Largura total								– 1.260 m;

- Comprimento total							– 77,60 m.

- Área de Montagem

- Dimensões do piso central						– 50,30 x 56,40 m.

- Vertedouro

- Tipo									– superfície;

- Comprimento								– 570 m;

- Altura máxima sobre as fundações					– 18,50 m;

- Número de vãos								– 23;

- Largura útil dos vãos							– 20,0 m;

- Descarga máxima por vão						– 3.633,30 m³/s;

- Descarga máxima total (NA 92,00)					– 83.566 m³/s.

- Barragem de Concreto Convencional

- Comprimento na crista							– 100 m;

- Altura máxima sobre as fundações					– 95,5 m.

- Canal de Fuga

- Comprimento								– 75,75 m;

- Largura									– 1.210 m;

- Cota da soleira do tubo de sucção					– 51,85 m.

- Turbinas

- Tipo									– Bulbo;

- Número de unidades							– 52;

- Potência Nominal de Cada Unidade					– 75 MW;

- Queda líquida Nominal				  			– 15,10 m;

- Vazão nominal unitária							– 540 m³/s;

- Velocidade Síncrona							– 85,7 rpm;

- Diâmetro estimado do rotor da turbina				– 7,94 m;

- Rendimento Máximo da Turbina					– 96,00 %.

- Comporta Ensecadeira da Tomada d’Água

- Tipo de comporta							– Plana deslizante;

- Número de comportas							– 6;

- Dimensões do vão da comporta: largura x altura			– 17,00 m x 17,00 m.

- Comporta de Emergência do Tubo de Sucção

- Tipo de comporta							– Vagão com rodas;

- Número total de comportas						– 52;

- Dimensões do vão da comporta: largura x altura			– 17,00 m x 15,40 m.

- Comporta Ensecadeira do Tubo de Sucção

- Tipo de comporta							– Plana deslizante;

- Número total de comportas						– 6;

- Número de painéis por comportas					– 4;

- Dimensões do vão da comporta: largura x altura			– 17,10 m x 15,40 m.

- Comportas do Vertedouro

- Tipo de comporta							– Segmento;

- Número de comportas							– 23;

- Dimensões das comportas: largura x altura				– 20,00 m x 19,00 m;

- Acionamento das comportas						– cilindros

óleo-hidráulicos.

- Comporta Ensecadeira do Vertedouro

- Tipo de comporta							– Plana deslizante;

- Número total de comportas						– 4;

- Número de painéis por comportas					– 6;

- Dimensões da comporta: vão livre x altura				– 20,00 m x 20,00 m.

- Ponte Rolante Principal da Casa de Força

- Quantidade								– 1;

- Capacidade nominal do gancho principal				– 2.200 kN;

- Capacidade do gancho auxiliar					–   300 kN;

- Vão do caminho de rolamento					– 20,00 m;

- Ponte Rolante da Área e Descarga

- Quantidade								– 1;

- Capacidade nominal do gancho principal				– 1.000 kN;

- Capacidade do gancho auxiliar					–   100 kN;

- Vão do caminho de rolamento					– 10,00 m;

- Pórtico Rolante do Vertedouro

- Capacidade do gancho principal					– 450 kN;

- Vão do caminho de rolamento					– 26,5 m.

- Pórtico Rolante da Tomada d’Água

- Capacidade nominal do gancho principal				– 660 kN;

- Vão do caminho de rolamento					– 6,0 m.

- Pórtico Rolante do Tubo de Sucção

- Capacidade nominal da talha						– 650 kN.

- Geradores

- Tipo									– horizontal;

- Número de unidades							– 52;

- Potência nominal unitária						– 84 MVA;

- Tensão nominal								– 13,8 kV;

- Fator de potência							– 0,90;

- Frequência nominal							– 60 Hz;

- Isolamento								– Classe F;

- Rotação nominal							– 85,7 RPM;

- Peso do rotor								– 2.100 kN;

- Transformador Elevador

- Número de unidades							– 13;

- Potência nominal							– 340 / 170 MVA;

- Freqüência nominal							– 60 Hz;

- Tensões ( kV )

enrolamento primário						– 13,8 kV;

enrolamento secundário						– 765 kV +/- 2 x 2,5%;

- Resfriamento								– ONAN/ ONAF;

- Instalação								– ao tempo.